Teknik komunikasi data

I. Metode Transmisi

-metode transmisi yang dikenal terdiri dari dua macam, yaitu:

- Transmisi Serial

- data dikirimkan satu bit demi satu bit melalui kanal komunikasi data yang telah dipilih, misalnya data dikirimkan dalam bentuk kode ASCII dengan 8 Bit untuk setiap karakter (1 byte).

- Transmisi Paralel

- Data dikirimkan sekaligus melalui (misalnya 8 (delapan)) kanal komunikasi.

- Transmisi parallel ini digunakan apabla diinginkan transmisi dengan kecepatan yang tinggi.

- Kanal (jalur) komunikasi penerimaan harus memiliki karakteristik yang baik

Pengiriman data serial harus ada sinkronisasi atau penyesuaian antara pengirim dan penerima, agar data yang dikirimkan dapat dimengerti oleh penerima dengan tepat dan benar.

Fungsi sinyal sinkronisasi adalah untuk:

- Agar penerima mengetahui dengan tepat dan benar apakah sinyal yang diterima merupakan bit dari suatu data (sinkronisasi bit).

- Agar penerima mengetahui dengan tepat bit data (data bit) yang membentuk sebuah karakter (sinkronisasi character).

Berdasarkan cara sinkronisasinya, transmisi serial dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- Asinkron (Asynchronous)

Transmisi asinkron digunakan apabila pengiriman data dilakukan satu karakter setiap kali pengiriman. Transmisinya dilakukan dengan cara memberikan bit awal (start bit) pada setiap awal pengiriman karakter dan diakhiri dengan bit akhir (stop bit)

- Sinkron (synchronous)

Digunakan untuk transmisi data dengan kecepatan tinggi. Data yang dikirimkan berupa satu blok data. Sinkronisasi terjadi dengan cara mengirimkan pola data tertentu antara pengirim dan penerima. Pola kata ini disebut dengan karakter sikronisasi (synchronization character).

- Isokron (isochronous)

Merupakan kombinasi dari transmisi asinkron dan sinkron. Setiap karakter diawali dengan bit awal (start bit) dan diakhiri dengan bit akhir (stop bit), tetapi antara pengirim dan penerima akan disinkronisasi.

II. METODE HUBUNGAN

Dilihat dari cara bagaimana antara pengirim (transceiver) dan penerima (receiver) saling berhubungan metode hubungan dalam komunikasi data terbagi atas 3 (tiga) macam, yaitu:

- Simplex

Data dikirimkan hanya ke satu arah saja. Pengirim dan penerima tugasnya tetap. Metode ini paling jarang digunakan dalam system komunikasi data.

Contoh : komunikasi siaran radio (radio broadcasting), komunikasi siaran televise, radio pager (pager)

- Half Duplex (HDX)

- Data dapat dikirimkan kedua arah secara bergantian.

- Pada metode ini terdapat tum around time, yaitu: waktu yang diperlukan mengganti arah transfer data.

- Contoh : chatting, sort massage service (SMS), komunikasi pada radio dua arah (H/T, radio panggil polisi, dll).

- Full Duplex (FDX)

- Data dikirim dan diterima secara bersamaan

- Contoh:  komunikasi menggunakan : telepon, handphone (mobile phone)

# Text boxes

Pengirim

Penerima

Penerima

Pengirim