## Slide 1: Komunikasi Data
Pendahuluan

## Slide 2: Literatur
William Stallings, “Data Computer and Communications,” Prentice Hall
Leon-Gaarcia, Widjaja, “Communication Networks,” McGraw-Hill
Berbagai sumber Internet

## Slide 3: Aturan Mata Kuliah
Mid test (direncanakan 30%)
Final test (direncanakan 40%)
Tugas (direncanakan 10%)
dan Quiz (direncanakan 20%)
Kehadiran tidak dinilai  prasyarat ujian 80% dari kehadiran

## Slide 4: Pendahuluan
Komunikasi dapat diartikan sebagai cara untuk menyampaikan atau menyebarluaskan data dan informasi, sedangkan informasi berarti berita, pikiran, pendapat dalam berbagai bentuk.
Dari berbagai cara komunikasi manusia ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, yaitu:
  Jarak yang jauh (bahkan sampai menyebrangi lautan)
  Waktu yang lama untuk menyampaikan pesan.
  Biaya yang relatif mahal.
Kekurangan tersebut bisa diatasi seiring dengan perkembangan teknologi informasi.

## Slide 5
Komunikasi data merupakan cara mengirimkan data menggunakan sistem transmisi elektronik dari satu komputer ke komputer lain atau dari satu komputer ke terminal tertentu.
Di tahun 1970-an dan awal 1980-an terjadi pemanduan bidang ilmu komputer dengan komunikasi data yang secara drastis mengubah teknologi , produksi dan perusahaan yang sekarang merupakan kombinasi industri komunikasi dan komputer.

## Slide 6
Revolusi ini telah menghasilkan kenyataan yang menarik, antara lain:
  Tidak adanya perbedaan fundamental antara data processing (komputer) dan komunikasi data (perangkat transmisi dan pengalihan)
  Tidak ada perbedaan fundamental antara komunikasi data voice (suara) dan video.
  Jalur-jalur antara Single-processor computer, multi-processor computer, jaringan lokal, jaringan metropolitan dan jaringan jarak jauh sudah kabur.

## Slide 7: Model Komunikasi
Informasi yang akan ditukar adalah sebuah pesan yang berlabel m
Informasi ini diwakili sebagai data g dan secara umum ditujukan ke sebuah transmitter dalam bentuk sinyal yang berubah terhadap waktu
Sinyal g(t) ditransmisikan, umumnya sinyal tidak akan dalam bentuk yang sesuai yang sesuai untuk transmisi dan harus diubah ke sinyal s(t) yang sesuai dengan karakteristik medium transmisi.
Sinyal tersebut kemudian ditransmisikan melalui medium tersebut.
Pada akhirnya sinyal r(t), yang mana mungkin berbeda dengan s(t), diterima. Sinyal ini kemudian diubah oleh pesawat penerima ke dalam bentuk yang sesuai untuk output.
Pengubahan sinyal g(t) atau data g adalah sebuah pendekatan atau perkiraan dari input. Akhirnya peralatan output akan menampilkan pesan perkiraan tersebut, m’, kepada perantara tujuan.

## Slide 8: Contoh Model Komunikasi Sederhana

## Slide 9
Pada gambar diatas terdapat beberapa komponen seperti:
Sistem sumber, merupakan komponen yang bertugas mengirimkan informasi, misalnya pesawat telepon dan PC (personal Computer) yang terhubung dengan jaringan. Tugas sistem sumber adalah membangkitkan data atau informasi dan menempatkannya pada media transmisi.
Transmitter, berfungsi untuk mengubah informasi yang akan dikirim menjadi bentuk yang sesuai dengan media transmisi yang akan digunakan misalnya pulsa listrik, gelombang elektromagnetik, PCM (Pulse Code Modulation) dan sebagainya. Sebagai contoh, sebuah modem bertugas menyalurkan suatu digital bit stream dari suatu alau yang sebelumnya sudah dipersiapkan, misalnya PC, dan mentransformasikan aliran bit tersebut sebagai sinyal analog yang dapat melintasi jaringan telepon.
Sistem transmisi, merupakan jalur transmisi tunggal atau jaringan transmisi kompleks yang menghubungkan sistem sumber dengan sistem tujuan. Sistem transmisi ini bisa juga kabel, gelombang elektromagnetik atau yang lain.
Sistem tujuan, merupakan sistem yang sama dengan sistem sumber tetapi berfungsi untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap pleh sistem tujuan. Contoh modem berfungsi sebagai pesawat penerima akan menerima sinyal analog yang datang dan mengubahnya menjadi aliran bit digital agar dapat diterjemahkan oleh computer.

## Slide 10: Hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi data diantaranya adalah:
Media transmisi.
Kapasitas kanal.
Tipe saluran transmisi.
Mode transmisi.
Protocol dan
Check error atau penanganan kesalahan transmisi.

## Slide 11: 1. Media Transmisi
Media transmisi merupakan suatu jalur fisik antara transmitter dan receiver dalam sistem transmisi data.
Beberapa faktor yang berhubungan dengan media transmisi dan sinyal sebagai penentu data rate dan jarak adalah sebagai berikut:
  Bandwidth (lebar pita)
  semakin besar bandwidth sinyal maka semakin besar pula data yang dapat ditangani
  Transmission Impairment (Kerusakan Transmisi)
  Untuk media guided, kabel twisted pair secara umum mengalami kerusakan transmisi lebih daripada kabel coaxial, dan coaxial mengalaminya lebih daripada serat optik.
  Interference (interferensi)
  interferensi dari sinyal dalam pita frekuensi yang saling overlapping dapat menyebabkan distorsi atau dapat merusak sebuah sinyal
  Jumlah penerima (receiver)
  media transmisi dapat digunakan untuk membangun sebuah media point to point atau sebuah hubungan yang dapat digunakan bersama-sama

## Slide 12: Media transmisi dapat berupa:
Sepasang kawat (twisted pair) tembaga dengan masing-masing pasangan membelit satu sama lain. Dengan membelit pasangan, hal itu akan meningkatkan mutu sinyal. Terdapat dua jenis media ini, yaitu:
    UTP—Unshielded Twisted Pair
    STP—Shielded Twisted Pair
Kabel koaksial: sering digunakan sebagai kabel pengantar gelombang analog pada TV.
Kabel serat optic: merupakan media yang memiliki kemampuan transfer data melebihi media twisted pair dan koaksial. Media transmisi yang digunakan adalah cahaya.
Free space: gelombang elektromagnetik dan gelombang radio

## Slide 13: Modulasi dan Demodulasi
Setiap informasi yang dikirimkan melalui media transmisi harus disesuaikan dengan media transmisi yang digunakan. Proses penyesuaian ini disebut dengan Modulasi.
Bila suatu sinyal diubah dalam bentuk modulasi maka sinyal tersebut bisa menempuh jarak yang jauh sedangkan untuk menerjemahkan sinyal yang sudah dimodulasi kembali kebentuk semula disebut dengan Demodulasi.

## Slide 14: Transmisi Data
Transmisi data dibagi menjadi dua yaitu, transmisi analog dan digital.
  Sinyal analog, adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang sambung-menyambung (kontinu), tidak ada perubahan tiba-tiba dan mempunyai besaran, yaitu amplitudo dan frekuensi.
  Sinyal Digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1.

## Slide 15: Perbedaan antara dua tipe sinyal ini diantaranya:
Analog | Digital
Dirancang untuk suara (voice). Tidak efisien untuk data. Banyak terdapat noise dan rentan kesalahan (error). Kecepatan relative rendah. Overhead tinggi. Setiap sinyal analog dapat dikonversikan ke bentuk digital. | Dirancang untuk data dan suara. Informasi discrete-level. Overhead rendah. Setiap sinyal dapat dikonversikan ke analog.

## Slide 16: Permasalahan umum sinyal analog dan digital adalah:
Atenuasi (Attenuation): pelemahan sinyal sesuai dengan fungsi jarak. Pengembalian kualitas sinyal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan amplifier untuk sinyal analog dan repeater untuk sinyal digital.
Delay distortion terjadi ketika komponen frekuensi yang berbeda berjalan pada kecepatan yang berbeda.
Derau/ Noise:
Noise: tambahan sinyal yang tidak diinginkan masuk dimanapun di antara pengirim dan penerima.
    Derau dibagi menjadi empat kategori:
    Derau suhu
    Derau intermodulasi
    Crosstalk
    Derau impuls

## Slide 17: Noise
Thermal Noise,
Disebabkan oleh agitasi termal electron dalam suatu konduktor.
Sering dinyatakan sebagai white noise.
Tidak dapat dilenyapkan.
Besar thermal noise (dalam watt per 1 Hz Bandwidth)
Dapat dinyatakan sebagai:
N=k.T.B
Dimana: N=noise power density
K= konstanta Boltzman = 1.3803 x 10-23 j/˚K
T = Temperatur (˚K)
B= Bandwidth

## Slide 18
Derau diasumsikan sebagai keleluasaan frekuensi, sehingga derau suhu dalam watt ditampilkan dalam suatu bandwith B hertz dapat dinyatakan sebagai: N=kTB
atau dalam desibel watt
N = 10 log K + 10 log T + 10 log B
10 log K = -228.6
Contoh:
sebuah receiver tertentu dengan derau efektif sebesar 100ºK dan Bandwidth 10 MHz, tingkat derau suhu pada output receiver adalah……

## Slide 19
Intermodulation noise,
Disebabkan sinyal pada frekuensi-frekuensi yang berbeda tersebar pada medium transmisi yang sama sehingga menghasilkan sinyal pada suatu frekuensi yang merupakan penjumlahan atau pengalian dari frekuensi-frekuensi asalnya.
Misalnya, sinyal frekuensi f1 dan f2 maka akan mengganggu sinyal dengan frekuensi f1+f2
Hal ini timbul karena ketidak-linieran transmitter, receiver atau sistem transmisi.

## Slide 20
Crosstalk
Suatu penghubung antar sinyal yang tidak diinginkan.
Dapat terjadi oleh hubungan elektrikal antara kabel yang berdekatan dan dapat pula karena energi dari gelombang mikro.
Impulse Noise
Terdiri dari pulsa-pulsa tak beraturan atau spike noise dengan durasi pendek dan dan amplituda yang relative tinggi
Dihasilkan oleh kilat, kesalahan dan cacat pada sistem komunikasi
Noise ini merupakan sumber utama kesalahan dalam komunikasi data digital dan hanya merupakan gangguan kecil bagi data analog.

## Slide 21: Sistem transmisi (menurut standar ANSI)
Simplex, sinyal ditransmisikan dalam satu arah saja. Stasiun yang satu bertindak sebagai pengirim dan yang lain sebagai penerima
Half Duplex, kedua stasiun dapat melakukan transmisi tetapi hanya sekali waktu dalam satu waktu.
Full Duplex, kedua stasiun dapat melakukan transmisi secara simultan, medium pembawa dalam dua arah pada waktu yang sama.

## Slide 22: 2. Kapasitas Kanal
Kapasitas kanal (channel) menyatakan kecepatan dimana data dapat ditransmisikan melalui suatu jalur komunikasi yang diberikan, atau kanal, dibawah kondisi tertentu yang diberikan.
Ada empat konsep yang disini akan dihubungkan satu sama lain:
  Data Rate adalah kecepatan dalam bit per second dimana data dapat berkomunikasi.
  Bandwidth: adalah bandwidth dari sinyal transmisi yang dimiliki oleh transmitter dan sifat dasar medium transmisi, dinyatakan dalam cycles persecond atau Hertz.
  Noise: level noise rata-rata yang melalui jalur komunikasi
  Error Rate: kecepatan dimana kesalahan dapat terjadi.

## Slide 23
Kapasitas kanal dibatasi oleh keadaan fisik dari medium transmisi atau sumber-sumber lainnya.
Rumus Nyquist: C= 2 B log2 M
Dimana: C= kapasitas kanal (bps)
B = Bandwidth dari kanal (Hz)
M= jumlah sinyal diskrit atau level tegangan
Rumus Claude Shannon
Rumus Claude Shannon, dengan mempertimbangkan rasio sinyal terhadap noise (S/N) dapat dinyatakan:
    (S/N) dB = 10 log (kekuatan sinyal/kekuatan noise)
Karena ternyata semakin tinggi kecepatan data, semakin tinggi tingkat kesalahan maka kapasitas kanal oleh persamaan Shannon:
    C= B log2 (1+S/N)

## Slide 24
Yang harus diperhatikan!
Kecepatan data dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kekuatan sinyal ataupun bandwidth. Tetapi dengan kekuatan sinyal yang meningkat maka akan timbul ketidak-linieran dalam sistem sehingga meningkatkan intermodulation noise. Disamping itu dengan semakin lebarnya bandwidth maka noise akan semakin mudah untuk masuk ke sistem.