## Slide 1
Telekomunikasi adalah teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh

## Slide 3: Sejarah

## Slide 4: Standarisasi
Jaringan telekomunikasi dirancang untuk melayani beragam pengguna yang menggunakan berbagai macam perangkat yang berasal dari vendor yang berbeda
Untuk merencanakan dan membangun suatu jaringan secara efektif, diperlukan suatu standard yang menjamin interoperability, compatibility, dan kinerja yang dipersyaratkan secara ekonomis
Suatu standard yang terbuka (open standard) diperlukan untuk memungkinkan interkoneksi sistem, perangkat maupun jaringan yang berasal dari vendor maupun operator yang berbeda

## Slide 5: Organisasi-organisasi Standard
Otoritas standard nasional
  Menetapkan standard resmi suatu negara tertentu
    Indonesia : Menkominfo (Ditjen POSTEL)
      BRTI : Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
    Inggris : British Standard Institute (BSI)
    Jerman : Deutsche Industrie-Normen (DIN)
    Amerika : American National Standard Institute (ANSI)

## Slide 6: Badan Standard Eropa
ETSI: European Telecommunications Standards Institute
  Suatu badan independent yang menetapkan standard untuk komunitas Eropa
  Contoh : standard GSM
CEN/CENELEC: European Committee for Electrotechnical Standardization/European Committee for Standardization
  Badan standardisasi teknologi informasi
CEPT: Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Telecommunications
  Sebelum ada ETSI, melakukan pekerjaan yang dilakukan ETSI

## Slide 7: Badan Standard Amerika
IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers
  Asosiasi engineer elektro internasional
  Contoh standard : LAN
EIA: Electronic Industries Association
  Organisasi pabrik perangkat elektronika Amerika
  Contoh standar: RS232
FCC: Federal Communications Commission
  Badan regulasi pemerintah Amerika
TIA: Telecommunications Industry Association
  Bertugas mengadaptasi standard dunia ke dalam lingkungan Amerika

## Slide 8: Organisasi Global
ITU : International Telecommunication Union
  Badan khusus PBB yang bertanggung jawab di dalam bidang telekomunikasi
  Dibagi ke dalam dua badan standard:
    ITU-T (huruf T berasal dari kata telekomunikasi)
      Berasal dari CCITT (Comité Consultatif International de Télégraphique et Téléphonique, atau International Telegraph and Telephone Consultative Committee)
      Mempublikasikan rekomendasi untuk jaringan telekomunikasi publik
    ITU-R (huruf R berasal dari kata radio)
      Berasal dari CCIR (Comité Consultatif International des Radiocommunications atau International Radio Consultative Committee)
      Mempublikasikan rekomendasi yang berhubungan dengan aspek-aspek radio seperti penggunaan frekunsi di seleuruh dunia

## Slide 9
ISO/IEC : The International Standards Organization/International Electrotechnical Commission
  Organisasi standard bidang teknologi informasi
  ISO berperan dalam standard dan protokol komunikasi data
  IEC berperan di dalam standard yang meliputi aspek electromechanical (seperti konektor), lingkungan dan keselamatan

## Slide 10: Organisasi Standard yang lain
IETF: Internet Engineering Task Force
  Bertanggung jawab terhadap arsitektur Internet
  Mengatur standardisasi protokol TCP/IP untuk Internet

## Slide 11: Jaringan Telekomunikasi Dasar

## Slide 12
Tujuan dasar dari adanya suatu jaringan telekomunikasi adalah untuk mengirimkan informasi dari suatu user ke user lain yang ada di dalam jaringan
  User dari suatu jaringan publik disebut subscriber
Informasi yang berasal dari user dapat beragam (bisa voice, data maupun video)
Subscriber dapat mengakses jaringan menggunakan jaringan akses yang beragam (cellular, fixed dsb.)

## Slide 13
Tiga teknologi yang yang diperlukan untuk berkomunikasi melalui jaringan telekomunikasi:
  Transmisi
  Switching
  Signaling

## Slide 15: Teknologi Transmisi
Transmisi adalah proses membawa informasi antar end points di dalam sistem atau jaringan
Sistem transmisi yang sekarang menggunakan empat buah medium transmisi berikut :
  Kabel tembaga
  Kabel serat optik
  Gelombang radio
  Cahaya pada ruang bebas (misalnya infra merah)
Dalam suatu jaringan telekomunikasi, sistem transmisi digunakan untuk saling menghubungkan sentral (router)
  Keseluruhan sistem transmisi ini disebut jaringan transmisi atau jaringan transport (transport network)

## Slide 16
Transmisi sinyal dapat dilakukan secara:
  Simplex : satu arah
    Contoh: siaran TV, siaran radio
  Duplex : Dua arah
    Half-duplex
      Transmit dan receive dilakukan secara bergantian
        Contoh: komunikasi menggunakan handy talky
    Full-duplex
      Transmit dan receive dapat dilakukan secara bersamaan
        Contoh: komunikasi menggunakan telepon

## Slide 17: Teknologi Switching
Suatu teknologi yang digunakan pada switch untuk menghubungkan (men-switch) panggilan (pada jaringan telepon) atau
Mengarahkan/memforward paket dari suatu link ke link yang lain
Kita akan pelajari ini lebih detail

## Slide 18: Teknologi Signaling
Signaling adalah mekanisme yang memungkinkan entitas yang berada di dalam jaringan (misalnya perangkat di pelanggan, switch dsb.) untuk membentuk, mempertahankan, dan memutuskan suatu sesi di dalam jaringan
Proses signaling dilaksanakan menggunakan suatu sinyal atau pesan tertentu
  Contoh: ketika kita mengangkat handset telepon untuk melakukan panggilan akan terdengar nada panggil (dial tone)
    Dial tone mengindikasikan bahwa sentral telepon siap menerima informasi nomor yang dituju