## Slide 1: Protokol Data Link Control
Komunikasi data
s. Indriani l, m.t

## Slide 2: Data Link Control
Data Link Control terdiri dari Flow Control dan Error Control
Flow Control  memastikan entitas pengirim tidak membanjiri entitas penerima, contohnya mencegah adanya luapan di buffer
Error Control  Deteksi dan koreksi dari kesalahan

## Slide 3: Flow Control
Ada 2 teknik yang digunakan:
  Stop and Wait
  Sliding Window
Stop and Wait
  Sumber mengirim frame
  Tujuan menerima frame dan membalas dengan acknowledgement (ACK)
  Sumber menunggu ACK sebelum mengirim frame berikutnya
  Tujuan dapat menghentikan aliran dengan tidak mengirim ACK
Sliding Window
  Penerima mempunyai buffer dengan besar tertentu (W)
  Pengirim dapat mengirim frame sampai sejumlah W tanpa ACK
  Setiap frame diberi nomor
  ACK memasukkan nomor frame berikutnya yang diharapkan

## Slide 4: Flow Control
Memastikan pengiriman tidak overwhelm
  Preventing buffer overflow
Waktu pengiriman
  Waktu yang diperlukan untuk memancarkan semua bit ke dalam media
Waktu Propagation
  Waktu untuk bit mentransfer link

## Slide 5: Model Transmissi Frame

## Slide 6: Stop dan Wait
Sumber mengirimkan frame
Penerimaan frame pada tujuan dan replies dengan acknowledgement
Sumber menunggu ACK sebelum mengirimkan frame berikutnya
Tujuan dapat menghentikan aliran dengan mengirimkan ACK
Baik bekerja untuk frame besar yang sedikit

## Slide 7: Fragmentasi
Block data yang besar dapat dibagi-bagi menjadi frame-frame kecil
  Ukuran buffer yang terbatas
  Pendeteksian error cepat (ketika frame diterima)
  Saat error dibutuhkan pengiriman kembali frame-frame yang kecil
  Pencegahan satu stasiun menduduki media untuk waktu yang lama
Stop dan wait menjadi tidak cukup

## Slide 8: Penggunaan Link Stop dan Wait
Panjang bit lebih kecil daripada frame
Pada saat t0, stasiun mulai mentransmisikan frame
Pada saat t0+a, leading edge dari frame mencapai stasiun penerima, sementara stasiun pengirim masih melakukan proses
Pada saat t0+1, stasiun pengirim sudah mentransmisi secara lengkap
Pada saat t0+1+a, stasiun penerima sudah menerima seluruh frame dan langsung mentransmisi suatu frame acknowledgment yang pendek
Acknowledgment ini tiba kembali di stasiun pengirim t0+1+2a
Jadi total penyebaran waktunya adalah 1+2a

## Slide 9: Sliding Windows Flow Control
Mengijinkan banyak frame menjadi transit
Receiver memiliki buffer W long
Transmitter dapat mengirimkan W frames tanpa ACK
Tiap frame diberi nomor
ACK termasuk nomor frame yang diharapkan selanjutnya
Nomor Sequence diloncati tiap ukuran dalam field (k)
  Frame dinomori dengan modulo 2k

## Slide 10: Diagram Sliding Window
Anggap dipakai 3 bit penomoran sehingga terdapat 0-7 nomor
Pengirim dapat mengirim 7buah frame, dimulai dari frame ke 6
Setiap frame dikirim, daerah dalam kotak akan menyusut.
Setiap kali sebuah acknowledgment diterima, daerah didalam kotak akan membesar

## Slide 11: Contoh Sliding Window
Gambar disamping menunjukkan contoh dimana dianggap ada 3 bit penomoran dan ukuran suatu window maksimum sebesar 7
A dan B mempunyai window yang mengindikasikan bahwa A boleh mengirim 7 buah frame dimulai dari frame ke 0 (f0)
Setelah mengirim 3 buah frame (f1, f2, f3) tanda acknowledgment. Se telah menyusutkan windownya menjadi 4 buah frame, dimulai dari frame ke 3.
Pada kenyataannya, B siap menerima 7 frame, dimulai frame no 3.
Dengan ACK ini, A meminta izin untuk mengirimkan 7 frame lagi, diawali dengan frame ke 3
A mulai mengirimkan frame 3, 4, 5, dan 6.
B mengembalikan ACK 4, yang mana mengakui frame ke 3 dan mengizinkan transmisi frame 4 sampai 2.
Tetapi pada waktu ACK mencapai A,
A sudah mengirimkan frame 4, 5, dan 6.
Kesimpulannya, A hanya boleh membuka windownya, untuk memperkenankan transmisi dari 4 frame, dimulai frame 7

## Slide 12: Sliding Window Enhancements
Receiver dapat acknowledge frames tanpa ijin pengiriman lebih lanjut (Receive tidak siap)
Harus dikirimkan acknowledge yang normal untuk resume
Jika duplex, menggunakan piggybacking
  Jika tidak ada data yang dikirimkan, menggunakan acknowledgement frame
  Jika terdapat data tetap tidak acknowledgement untuk dikirimkan, mengirimkan acknowledgement terakhir lagi, atau memiliki ACK valid flag (TCP)

## Slide 13: Error Detection and Correction
Error detection adalah kemampuan untuk mendeteksi terjadinya kesalahan data akibat noise atau gangguan lain dalam proses transmisi dari transmitter ke receiver
Error correction adalah kemampuan untuk membentuk kembali original & error free data. Metoda yang digunakan:
  Automatic repeat-request (ARQ)
    Transmitter mengirim data dan juga error detection code yang digunakan oleh receiver untuk mengecek kesalahan dan meminta pengiriman ulang
    Receiver mengirim acknowledgement (ACK) untuk data yang diterima tanpa kesalahan, dan transmitter mengirim ulang data yang belum memperoleh acknowledgement

## Slide 14
  Forward error correction (FEC)
    Transmitter mengirim data yang sudah di-encode dengan error-correcting code (ECC)
    Receiver men-decode apa yang diterima ke data yang paling menyerupai data yang dikirim
    Pengkodean dibuat sedemikian rupa sehingga agar tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan data
  Kedua cara tersebut dalam penggunaannya dapat dikombinasikan
  Minor error dapat diperbaiki tanpa pengiriman ulang, sedangkan permintaan pengiriman ulang hanya untuk major errorx

## Slide 15: Deteksi Error
Dibuat bit tambahan oleh transmitter untuk deteksi code error
Parity
  Hasil dari parity bit seperti karakter memiliki even (even parity) or odd (odd parity) number of ones
  Even number dalam bit errors tidak terdeteksi

## Slide 16: Cyclic Redundancy Check
Untuk block pada transmitter k bit transmitter membangkitkan n bit sequence
Transmit k+n bits yang tepat membagi menjadi beberapa angka
Receiver membagi frame dengan angka
  Jika tidak ada peringatan, diasumsikan tidak ada error
Untuk materi, lihat Stallings bab 7

## Slide 17: Error Control
Deteksi dan koreksi error
Frame hilang
Frame rusak
Permintaan ulang otomatis
  Deteksi Error
  Positive acknowledgment
  Pengiriman kembali setelah waktu habis
  Negative acknowledgement pengiriman kembali

## Slide 18: Automatic Repeat Request (ARQ)
Stop and wait
Go Back N
Selective reject (selective retransmission)

## Slide 19: Stop dan Wait
Sumber mengirim single frame
Menunggu ACK
Jika frame yang diterima rusak, discard Transmitter has timeout
  Jika tidak ada ACK setelah waktu habis, dikirim kembali
Jika ACK rusak,transmitter tidak akan mengakuinya
  Transmitter akan mengirim kembali
  Receive mendapat dua copy frame
  Digunakan ACK0 dan ACK1

## Slide 20: Diagram Stop dan Wait -

## Slide 21: Stop dan Wait - Pros dan Cons
Simple
Inefficient

## Slide 22: Go Back N (1)
Based on sliding window
Jika tidak ada error, ACK selalu disertai frame yang diharapkan
menggunakan window untuk mengintrol number of outstanding frames
Jika error, mengulang dengan rejection
  Membuang frame dan semua frame yang akan datang sampai dikirimkan frame koreksi
  Transmitter harus kembalidan mengirim kembali frame dan semua subsequent frames

## Slide 23: Go Back N – Frame Rusak
Receiver mendeteksi error dalam frame i
Receiver mengirimkan rejection-i
Transmitter mendapatkan rejection-i
Transmitter mengirim kembali frame i dan semua subsequent

## Slide 24: Go Back N – Frame Hilang (1)
Frame i hilang
Transmitter mengirim i+1
Receiver mendapatkan frame i+1 out of sequence
Receiver mengirimkan reject i
Transmitter kembali ke frame i dan mengirim kembali

## Slide 25: Go Back N – Frame Hilang (2)
Frame i hilang dan tidak ada frame pengganti yang dikirimkan
Receiver tidak mendapatkan apa-apa dan kembali tidak ada acknowledgement atau rejection
Transmitter terlambat dan mengirimkan frame acknowledgement dengan P bit set ke 1
Receiver menerjemahkan command ini selama acknowledges dengan nomor frame yang diharapkan berikutnya (frame i )
Transmitter kemudian mengirim kembali frame i

## Slide 26: Go Back N – Acknowledgement Rusak
Receiver mendapatkan frame i mengirim acknowledgement (i+1) selama hilang
Acknowledgements bertumpuk, jadi acknowledgement berikutnya (i+n) mungkin datang setelah transmitter kehabisan waktu terhadap frame i
Jika transmitter kehabisan waktu, dikirimkan acknowledgement sebelum bit P bit
Ini dapat mengembalikan nomor sebelum dihasilkan reset adalah diinialisasi

## Slide 27: Go Back N – Rejection Rusak
Seperti kehilangan frame (2)

## Slide 28: Diagram Go Back N -
Bila suatu kesalahan terjadi, stasiun tujuan akan membalas (RR= Receive Ready atau piggy backed balasan) frame datang seperti biasa.
Jika stasiun tujuan mendeteksi kesalahan pada frame, stasiun tujuan akan mengirim balasan negatif (REJ= Reject) untuk frame yang dikirim tersebut.

## Slide 29: Selective Reject
Disebut juga pengiriman ulang yang selektif
Hanya frame yang direject yang dikirim ulang
Subsequent frames disetujui oleh receiver dan dibuffer
Meminimalisasi pengiriman ulang
Receiver harus menjaga buffer yang besar
More complex login dalam pengiriman ulang

## Slide 30: Diagram -Selective Reject
Pada metode ini frame-frame yang ditransmisi ulang hanyalah frame-frame yang menerima balasan negatif.
Ini disebut dengan SREJ atau frame-frame yang waktunya habis.