Aritmatika Sistem Bilangan Dan Kode (Lanjutan)

11.1. Sistem Bilangan Oktal

Menggunakan 8 macam symbol bilangan yaitu 0,1,2,3,4,5,6,7 (basis 8).

Contoh:

1213(8)	1x83+2x82+1x81+3x80 = 651 (10)

- Pertambahan bilangan octal

Langkah-langkahnya:

- Tambahkan masing-masing kolom secara decimal

- Rubah dari hasil decimal ke octal

- Tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil octal

- Kalau hasil pertambahan tiap-tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri merupakan carry of untuk pertambahan kolom selanjutnya.

25

127+

154  (510 +710 = 1210 =148 (12/8 = 1 sisa 4))

(210 + 210 = 410 + 110 = 510 =58)

(110 = 18)

- Pengurangan Oktal

Dasar Perhitungan pengurangan octal

- Kalikan masing-masing kolom secara decimal

- Rubah dari hasil decimal ke octal

- Tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil octal

- Bila hasil perkalian tiap-tiap kolom terdiri dari 2 digit maka digit paling kiri merupakan carry of untuk ditambahkan pada hasil perkalian kolom selanjutnya

16

14x

70	(610 x 410 = 2410 = 24/8 = 3 sisa 0=308)

(110  x 410 = 410 + 310 = 710 =78)

16+	(610 x 410 = 2410 = 24/8 = 3 sisa 0 =308)

(110 x 110 = 110 = 18)

16

14x

70

16+

250 ( 710 + 610 = 1310 =13/8 = 1 sisa 5 = 158)

(110 + 110 = 210 = 28)

- Pembagian Oktal

14 / 250 \ 16

14- 	(148 x 18 = 148)

110

110-	(148 x 68 = 48 x 68 = 248 = 308)

0

11.2. Sistem Bilangan Hexadesimal

1. Pertambahan bilangan Hexadesimal

langkah-langkahnya :

- Tambahkan masing-masing kolom secara decimal

- Rubah dari decimal ke hexadecimal

- Tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil hexadecimal

- Kalau hasil pertambahan tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri merupakan carry of untuk pertambahan kolom selanjutnya

Contoh :

BAD

431+

FDE	(D16 + 116 = 1310 + 110 = 1410 = E16)

(A16 + 316 = 1010 + 310 = 1310 = D16)

(B16 + 416 = 1110 + 410 = 1510 = F16)

CBA

627+

12E1	(A16 + 716 = 1010 + 710 = 1710 = 1116)

(B16 + 216 + 116 = 1110 + 210 + 110 = 1410 = E16)

(C16 + 616 = 1210 + 610 = 1810 = 1216)

2. Pengurangan Hexadesimal

12E1

627-

CBA	(1610 (pinjam) + 110 - 710 = 1010 = A16)

(1410 - 710 - 110 (dipinjam) = 1110 = B16)

(110 - 110 = 016)

3.Perkalian Hexadesimal

- Kalikan masing-masing kolom secara decimal

- Rubah hasil decimal ke octal

- Tulis hasil dari digit paling kanan dari hasil octal

- Kalau hasil perkalian tiap-tiap kolom terdiri dari 2 digit maka digit paling kiri merupakan carry of untuk ditambahkan pada hasil perkalian kolom selanjutnya.

AC

1Bx

764	(C16 x B16 = 1210 x 1110 = 13210 =8416)

(A16 x B16 = 1010 x 1110 + 810 = 11810 =7616)

AC+	(C16 x 116 = 1210 x 110 = 1210 =C16)

(A16 x 116 = 1010 x 110 = 1010 =A16)

1224	(616 x C16 = 610 + 1210 = 1810 = 1216)

(716 + A16 + 116 = 710 + 1010 + 110 = 1810 =1216)

4.Pembagian Hexadesimal

1B/ 1224 \ AC

10E	-	(1B16 x A16 = 2710 x 1010 = 27010 = 10E16)

144

144-	(1B16 x C16 = 2710 x 1210 = 32410 =14416)

0

11.3. Komplemen Sistem Bilangan

a. Komplemen 9

859

476+ (999-523)

1---335

1+ (1 dijumlahkan kebawah)

336

b. Komplemen 10

859

477+ (1000-523)

1---336 (1 diabaikan)

c. Komplemen 1

11001

01001+ (11111-10110)

1---00010

1+ (1 dijumlahkan kebawah)

00011

d. Komplemen 2

11001

01010+	(01001+1)

1---00011 (1 diabaikan)