## Slide 1: Sistem Pencahayaan

## Slide 2: Pendahuluan
Kenyamanan bagi pengguna ruangan:
Kenyamanan visual
Kenyamanan thermal
Kenyamanan audio/akustik

## Slide 3: Kenyamanan visual
Apabila kenyamanan visual dapat diperoleh pada suatu bangunan, maka obyek yang harus dilihat atau dalam bidang pencahayaan dikenal dengan istilah tugas visual
Kenyamanan visual ditentukan oleh performansi sistem pencahayaan yang ada/terpasang, antara lain:
1. apakah sistem pencahayaan tersebut memberikan tingkat pencahayaan yang cukup
2. tidak menyilaukan
3. dapat menampilkan warna asli dari tugas visual yang dilihat

## Slide 4: Fungsi sistem pencahayaan
Fungsi dari sistem pencahayaan pada suatu lingkungan kerja dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu fungsi sekunder dan fungsi utama
Fungsi utama sistem pencahayaan adalah:
1. menyediakan lingkungan visual yang aman
2. memungkinkan melihat tugas visual dengan mudah
3. menyediakan lingkungan visual yang nyaman dan menyenangkan

## Slide 5: Fungsi sekunder
Fungsi sekunder dari sistem pencahayaan adalah hal-hal yang harus dicapai oleh fungsi utama tersebut di atas, yaitu bahwa sistem pencahayaan ini harus se-efisien dan cost effective mungkin serta mudah dalam pembersihan dan pemeliharaannya

## Slide 6: Tingkat pencahayaan
Sistem pencahayaan yang baik untuk suatu lingkungan kerja adalah tercapainya tingkat pencahayaan, dinyatakan dalam lux yang cukup pada tugas visual

## Slide 7: Visibilitas
Visibilitas tergantung pada:
1. Kontras antara detil tugas visual dengan latar belakangnya
2. Ukuran detil dari tugas visual yang harus menjadi perhatian pekerja
3. lamanya tugas visual yang harus dikerjakan

## Slide 8: Pemilihan lampu
Dalam memilih lampu beberapa karakteristik lampu berikut ini harus menjadi perhatian diantaranya adalah:
1. spektrum cahaya yang dihasilkan oleh lampu
2. efikasi luminus atau perbandingan antara keluaran cahaya dan masukan daya listrik yang dinyatakan dalam Lumen/Watt
3. umur lampu
4. harga

## Slide 9: Jenis lampu
Secara umum lampu dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu:
1. Lampu pijar
2. Lampu TL
3. Lampu pelepasan berintensitas tinggi

## Slide 10: Lampu pijar
Lampu ini menghasilkan cahaya berdasarkan pemijaran kawat filamen (biasanya dari bahan tungsten) karena dialiri listrik
Lampu jenis ini sesuai untuk dipakai pada pengoperasian yang;
1. pencahayaan buatan yang hanya digunakan pada saat tertentu, misalnya kurang dari 3 jam/hari
2. diperlukan peredupan(dimming) dan penyalamatian (switching) yang sering
3. umur yang pendek
umur lampu jenis ini rata-rata 1000 jam

## Slide 11: Lampu TL
Lampu jenis ini sesuai untuk dipasang pada kondisi:
1. Pencahayaan buatan diperlukan untuk waktu yang lama
2. permukaan yang harus dicahayai cukup luas dan dengan tinggi pemasangan yang rendah
3. umur lampu yang cukup panjang sekitar 8000 jam

## Slide 12: Lampu Merkuri
Berdasarkan gas pengisi lampu, lampu jenis ini dapat dibagi menjadi 2 yaitu lampu merkuri dan lampu natrium tekanan tinggi.
Kelemahan lampu ini harganya yang sangat mahal dan memerlukan waktu (antara 5 – 10 menit) untuk menghasilkan cahaya secara penuh
Karena lampu ini mempunyai intensitas cahaya yang besar, maka lampu ini sangat sesuai digunakan di lingkungan industri yang pada umumnya beratap tinggi

## Slide 13: Armatur
Armatur atau luminer adalah rumah lampu yang dirancang untuk:
1. mengarahkan cahaya
2. tempat dan melindungi lampu
3. menempatkan komponen listrik

## Slide 14: Pengendalian cahaya
Pengendalian cahaya dapat dilakukan dengan:
pantulan (dari permukaan logam yang dicat atau dipoles)
refraksi (melalui bahan plastik atau gelas bening)
difusi (melalui bahan translucent)
penghalangan cahaya (oleh bahan yang tidak tembus cahaya)

## Slide 15: Kesilauan
Terdapat dua jenis kesialauan
1. Discomfort glare
2. Disability glare

## Slide 16: Faktor-faktor yang menyebabkan kesilauan
Faktor-faktor yang menyebabkan kesilauan antara lain:
1. luminansi sumber cahaya
2. luminansi dari latar belakang
3. ukuran sumber cahaya
4. posisi sumber cahaya
5. pemantulan cahaya langit-langit, dinding dan permukaan lain

## Slide 17: PASH

## Slide 18: Rekomendasi pencahayaan