## Slide 1: Wireless Network

## Slide 2: Tujuan
Mahasiswa memahami tentang teknologi wireless.
Mahasiswa memahami perkembangan teknologi jaringan wireless.
Mahasiswa mengetahui standarisasi yang digunakan pada teknologi wireless.
Mahasiswa memahami tentang hardware - hardware yang tedapat pada jaringan wireless.

## Slide 3: Pengertian Nirkabel
Sistem Komunikasi menggunakan frekuensi/spektrum radio, yang memungkinkan transmisi (pengiriman/penerimaan) informasi (suara, data, gambar, video) tanpa koneksi fisik
Dibedakan dari sistem transmisi yang memerlukan koneksi fisik, seperti kabel/kawat tembaga atau fiber optik
Bersifat tetap (fixed) atau bergerak (mobile)
Dibatasi oleh ketersediaan spektrum (pita frekuensi), karena adanya interferensi (saling mengganggu) jika digunakan bersama

## Slide 4: Model Sistem Komunikasi (bagaimana suatu informasi dapat disalurkan)
Input
Tranducer
Transmitter
Communication
Channel
Receiver
Output
Tranducer
Message
signal
Transmitted
Signal
Received
Signal
Message
Signal
Carrier wave
Tambahan Noise, Interferensi dan gangguan lainnya
Proses :
Multiplexing
Modulation
Proses :
Demultiplexing
Demodulation
Communication
System

## Slide 5
Prinsip jaringan wireless, sinyal diubah saat ditransmisikan. Karena menggunakan media udara, pada saat proses transmisi, terjadi perubahan sinyal dari digital ke analog, dan disisi penerima, sinyal akan diubah lagi ke sinyal digital untuk diproses lebih lanjut.

## Slide 6: Jaringan wireless (berdasarkan jangkauan area) :
Wireless Personal Area Network (W-PAN)
Wireless Local Area Network (W-LAN)
Wireless Metropolitan Area Network (W-MAN)
Wireless Wide Area Network (W-WAN)

## Slide 7
Jenis | Cakupan Area | Performansi | Standarisasi | Penggunaan
W-PAN | Hanya menjangkau area yang sangat dekat seperti didalam sebuah ruangan , umumnya jangkauan sekitar 10 – 16 m. | Cukup. Kecepatan data mencapai 2MBps | Bluetooth, IEEE 802.15, IrDa | Bertukar data antara PDA – laptop , koneksi ke printer , wireless headset, dll

## Slide 8
W-LAN | Dalam satu gedung perkantoran , kampus | Kuat. Kecepatan transfer data bisa mencapai 54 MBps | Wi-fi IEEE 802.11, HiperLAN | Sama seperti pada jaringan kabel LAN, W-LAN bisa digunakan untuk bertukar data, akses suatu aplikasi di komputer lain dalam suatu kantor, atau public hotspot

## Slide 9
W-MAN | Mencakup area dalam satu kota | Kuat | Wimax - 802.16 | Koneksi antara gedung dalam sebuh kota

## Slide 10
W-WAN | Mencakup area yang sangat luas ,seperti koneksi antar negara atau benua | Rendah, kecepatan data hanya mencapai 170 Kbps , dan biasanya hanya 56 kbps, hampir sama seperti koneksi dial up telepon atau modem. | CDPD, cellular 2G, 3G | 

## Slide 11: Keuntungan komunikasi nirkabel
Mobility : bisa menyediakan layanan kepada user dengan dimana saja
instalasi cepat dan sangat mudah.
memungkinkan suatu jaringan mencapai tempat yang tidak dapat dicapai dengan kabel
jika diperhitungkan secara keseluruhan, instalasi dan cost-nya secara signifikan lebih murah.
Scalability : bisa dikonfigurasi dalam berbagai macam topologi untuk kebutuhan yang beragam
memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan lainnya (Interoperable )

## Slide 12: Kekurangan :
Dipengaruhi oleh faktor luar seperti cuaca. Hujan, salju dan kabut bisa mempengaruhi penyebaran sinyal bahkan sampai berkurang 50 % nya
Halangan seperti pohon, gedung juga bisa mempengaruhi. Sehingga faktor ini sangat penting diperhitungkan untuk merencanakan instalasi wireless MAN atau WAN.
Kemungkinan besar interfensi terhadap sesama hubungan wireless pada perangkat lainnya. Interfensi disebabkan penggunaan perangkat lain yang bekerja pada saluran yang sama

## Slide 13: Pemanfaatan teknologi nirkabel
Layanan Bersifat tetap (fixed):
  Bluetooth: jarak pendek, kecepatan rendah
  WiFi: jarang menengah, kecepatan cukup tinggi
  WIMAX: jarak jauh, kecepatan tinggi
  RFID: jangkauan sangat kecil
Layanan Bersifat bergerak (mobile):
  Limited Mobility (Flexi)
  Cellular (GSM, CDMA, 3G)

## Slide 14: Berbagai macam teknologi nirkabel
Degree of mobility
Standing
Walking
Driving
User data rate
10
Mbps
IEEE 802.16a,d
1
100
HSDPA
IEEE 802.16e
WLAN (IEEE 802.11x)
GSM GPRS
DECT
EDGE
FlashOFDM (802.20)
Systems
beyond 3G
>2010
0.1
BlueTooth
UMTS
CDMA
EV-DO
EV-DV
UMTS

## Slide 15: Standarisasi, ex. IEEE
IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) melakukan diskusi, riset dan pengembangan terhadap perangkat jaringan yang kemudian menjadi standarisasi untuk digunakan sebagai perangkat jaringan.

## Slide 16: Contoh standart IEEE
IEEE 802.8 Fiber Optic LAN & MAN (standart FDDI)
IEEE 802.10 LAN/MAN security (VPN)
IEEE 802.11Wireless LAN (WiFi)
IEEE 802.15Wireless PAN (Personal Area Network)  bluetooth
IEEE 802.16Broadband Wireless Access (WiMax)

## Slide 17: Bluetooth
Bluetooth bekerja berdasarkan spesifikasi IEEE 802.15.
Beroperasi pada frekuensi 2.4 Ghz
Jangkauan 30 - 50 feet ( 10 – 16m )
Kecepatan data mencapai 2 MBps
Teknologi bluetooth digunakan pada wireless – PAN, dan memungkinkan komunikasi bersifat point to point atau komunikasi point to multipoint.

## Slide 18: Komponen-komponen dalam Jaringan Wireless
Komponen pada jaringan wireless secara umum mencakup :
  Computer device,
  Base Station dan
  Wireless Infrastruktur

## Slide 19: Komponen utama pada wireless LAN
Network Adapter, dapat berupa NIC, external USB atau external PC Card ( NIC) internal integrated merupakan komponen yang paling umum yang harus diinstall agar bisa berkomunikasi pada jaringan wireless. Wireless Network adapter bisa built in pada komputer atau merupakan peripheral tambahan.

## Slide 20
Wireless Router, mengirimkan paket antara jaringan. Dalam wireless router telah ditambahkan fungsi akses point pada sebuah multiport ethernet router. Terdapat 4 ethernet port , 802.11 access point , dan kadang terdapat port yang bergungsi untuk server print, sehingga memungkinkan pengguna wireless mengirim dan menerima paket data melalui multiple networks.

## Slide 21
Wireless Repeater, sebuah device yang mengirim dan menerima sinyal untuk memperluas area jangkauan. Kekurangan repeater adalah bisa mengurangi performansi wireless LAN .
Repeater harus menerima dan mengirim setiap frame pada kanal radio yang sama , mengakibatkan terjadinya peggandaan jumlah trafic pada jaringan. Hal ini terjadi jika digunakan banyak repeater.

## Slide 22
Antenna, yang biasa digunakan pada teknologi wireless (W-LAN) merupakan antena omnidirectional, karena antena omnidirectional lebih baik dalam area jangkauan. Antena umumnya sudah langsung terintegrasi (built in) pada perangkat access point, atau router.

## Slide 23: Content vs Bandwidth

## Slide 24: Trade off sistem komunikasi nirkabel
Memaksimalkan bitrate
Meminimumkan probabilitas error
Meminimumkan daya yang digunakan
Meminimumkan bandwidth yang digunakan
Memaksimalkan utilitas sistem (minimum delay, maksimum kehandalan terhadap interferensi, maksimum jml user)
Minimum kompleksitas sistem
Minimum cost

## Slide 25: Parameter kinerja wireless
Karakterisitik yang mempengaruhi kinerja wireless :
Range (coverage)
Power (daya yang digunakan)
Mobility
Bandwidth
Data rate