LATIHAN SOAL ELEKTRONIKA LANJUT

- Dari gambar rangkaian dibawah ini, jika diketahui suhu ruangan = 36oC maka hitung Vout yang keluar dari OP-AMP, arus (I) yang melewati LED1, pin input ADC mana yang dipakai, berapa keluaran biner dari ADC serta LED pada output ADC manakan yang menyala?

JAWAB:

VoutLM35 = 36 x 10 mV = 360 mV = 0,36 V

Vref = 50 % x 4V = 2V

- Dilihat dari jenisnya, OP-Amp yang digunakan adalah comparator Op-Amp dikaki non-inverting, jika VoutLM35 = Vin < Vref maka keluaran dari op-amp akan berlogika High (1) atau 4V.

- LED dipasang secara common anoda, sehingga jika diberikan logika High (1) LED tidak akan menyala/OFF.

- Arus (I) = V/R3   = 4V/330Ω = 12,12 mA = 0,01212 A

- Pin input yang dipakai pada ADC adalah pin di 001 (pin IN1)

- Vres = Vmax/255 = 4V/255 = 15,68mV

- Keluaran decimal ADC =  Vout_op-amp x Vres = 4V x 15,68mA = 255

- Keluaran Biner ADC = 11111111

- LED pada rangkaian bersifat common katoda, sehingga jika diberikan logika High (1) ,maka LED D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7 akan menyala.

- Dari gambar rangkaian dibawah ini, jika diketahui suhu ruangan = 50oC, R1 = 25 KOhm, R2 = 150K Ohm , Vbaterai = 5V maka hitung Vout yang keluar dari OP-AMP, input ADC mana yang digunakan, berapa keluaran decimal dan Biner ADC dan LED mana saja yang menyala?

JAWAB:

VLM35 = 50 x 10mV = 500mV = 0,5V

A (penguatan op-amp non-inverting) = (1 + R2/R1) = 1 + (150K/25 K) = 1 + 6 = 7x

Maka Vout_op-amp = A x  VLM35 = 7 x 0,5 V = 3,5V

Pin Vin ADC = 010 = pin IN2

- Vres = Vmax/255 = 5V/255 = 19,6mV

- Keluaran decimal ADC =  Vout_op-amp x Vres = 3,5 V x 19,6mV = 178,57  179

- Keluaran Biner ADC = 10110011

- Maka LED D0,D1,D4,D5,D7 akan menyala.

- Dari gambar rangkaian dibawah ini, hitunglah nilai keluaran OP-AMP  dan keluaran Biner ADC serta LED mana saja yang menyala?

Silahkan dipelajari baik-baik

Soal UAS sesuai dengan contoh soal di atas

Selamat menempuh UAS dan semoga sukses

# Text boxes

MSB

LSB

MSB

LSB

A(penguatan inverting) = R1/R2 = 3K/1,5K = 2 x

Vnon-inverting = 200mV + 100mV + 300mV + 400mV = 1000mV = 1 V

Vout_op-amp = 1V x 2 = 2V

- Vres = Vmax/255 = 5V/255 = 19,6mV

- Keluaran decimal ADC =  Vout_op-amp x Vres = 2 V x 19,6mV = 102

- Keluaran Biner ADC = 01100110

- Maka LED D1,D2,D5,D6 akan menyala.

MSB

LSB