## Slide 1: SISTEM BILANGAN

## Slide 2: DEFINISI
Sistem bilangan (number system) adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilanan yang banyak dipergunakan oleh manusia adalah system biilangan desimal, yaitu sisitem bilangan yang menggunakan 10 macam symbol untuk mewakili suatu besaran.
Sistem ini banyak digunakan karena manusia mempunyai sepuluh jari untuk dapat membantu perhitungan.
Logika di komputer diwakili oleh bentuk elemen dua keadaan yaitu off (tidak ada arus) dan on (ada arus). Konsep inilah yang dipakai dalam sistem bilangan binary yang mempunyai dua macam nilai untuk mewakili suatu besaran nilai.
Selain system bilangan biner, komputer juga menggunakan system bilangan octal dan hexadesimal.

## Slide 3: Bilangan Desimal
Sistem ini menggunakan 10 macam symbol yaitu 0,1,2,3,4,5,6,7,8,dan 9. system ini menggunakan basis 10. Bentuk nilai ini dapat berupa integer desimal atau pecahan.
Contoh :
- 8598 10
- 183,75 10

## Slide 4: Bilangan Desimal
859810 diartikan :
8 x 103 = 8000
5 x 102 = 500
9 x 101 = 90
8 x 100 = 8
859810
183,7510 diartikan :
1 x 10 2 = 100
8 x 10 1 = 80
3 x 10 0 = 3
7 x 10 –1 = 0,7
5 x 10 –2 = 0,05
183,7510

## Slide 5: Bilangan Biner
Sistem bilangan binary menggunakan 2 macam symbol bilangan berbasis 2digit angka, yaitu 0 dan 1.
10012 diartikan :
1 x 20 = 1
0 x 21 = 0
0 x 22 = 0
1 x 23 = 8
910

## Slide 6: Istilah Dalam bilangan Biner
Bit = merujuk pada sebuah digit dalam sistem angka biner(basis 2)
contoh :
angka 1001011 memiliki panjang bit
Nibble = 4 bit
Byte = 8 bit
Word = 16 bit
Double Word = 32 bit

## Slide 7: Bilangan Oktal
Sistem bilangan Oktal menggunakan 8 macam symbol bilangan berbasis 8 digit angka, yaitu 0 ,1,2,3,4,5,6,7.
128 diartikan :
2 x 8 0 = 2
1 x 8 1 = 8
10

## Slide 8: Bilangan Hexadesimal
Sistem bilangan Hexadesimal menggunakan 16 macam symbol bilangan berbasis 16 digit angka, yaitu 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,Edan F
Dimana A = 10, B = 11, C= 12, D = 13 , E = 14 dan F = 15
Contoh :
C7(16) diartikan :
7 x 16 0 = 7
C x 16 1 = 192
19910

## Slide 9: Konversi Bilangan
Konversi Bilangan Desimal
Desimal  Biner
Desimal  Oktal
Desimal  Hexadesimal
Konversi Bilangan Biner
Biner  Desimal
Biner  Oktal
Biner  Hexadesimal
Konversi Bilangan Oktal
Oktal  Desimal
Oktal  Biner
Oktal  Hexadesimal
Konversi Bilangan Hexadesimal
Hexadesimal  Desimal
Hexadesimal  Biner
Hexadesimal  Oktal

## Slide 10: Konversi Bilangan Desimal
Desimal  Biner
Yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan dua kemudian diambil sisa pembagiannya.
Contoh :
45 (10) = …..(2)
45 : 2 = 22 + sisa 1
22 : 2 = 11 + sisa 0
11 : 2 = 5 + sisa 1
5 : 2 = 2 + sisa 1
2 : 2 = 1 + sisa 0 Hasil = 101101

## Slide 11: Konversi Bilangan Desimal
Desimal  Oktal
Yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 8 kemudian diambil sisa pembagiannya
Contoh :
385 10 = ….8
385 : 8 = 48 + sisa 1
48 : 8 = 6 + sisa 0
Hasil 6018

## Slide 12: Konversi Bilangan Desimal
Desimal  Hexadesimal
Yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 16 kemudian diambil sisa pembagiannya
Contoh :
1583 10= ……16
1583 : 16 = 98 + sisa 15
96 : 16 = 6 + sisa 2
Hasil = 62F (16)

## Slide 13: Konversi Bilangan Biner
Biner  Desimal
Yaitu dengan cara mengalikan masing-masing bit dalam bilangan dengan position valuenya.
Contoh :
1 0 0 12
1 x 2 0 = 1
0 x 2 1 = 0
0 x 2 2 = 0
1 x 2 3 = 8
9 10

## Slide 14: Konversi Bilangan Biner
Biner  Oktal
ada 2 cara :
- Biner  Desimal  Oktal
contoh : 1001
10012 = 9 10 = 118
- mengkonversikan tiap-tiap tiga buah digit biner yang dimulai dari bagian belakang.
11010100 2 = ………8
11 / 010 / 100
3 2 4
Hasil = 324 8
100 = 0 x 2 0 = 0
0 x 2 1 = 0
1 x 2 2 = 4
4

## Slide 15: Konversi Bilangan Biner
Biner  Hexadesimal
ada 2 cara :
- Biner  Desimal  Hexadesimal
contoh : 11010100 = …..10 =…..16
11010100 2 = 212 10 = D4 16
- mengkonversikan tiap-tiap empat buah digit biner yang dimulai dari bagian belakang.
11010100 2 = ………8
1101 / 0100
D 4
Hasil = D4 16
1101 = 1 x 2 0 = 0
0 x 2 1 = 0
1 x 2 2 = 4
1 x 2 3 = 8
D 16

## Slide 16: Konversi Bilangan Oktal
Oktal  Desimal
Yaitu dengan cara mengalikan masing-masing bilangan dalam bilangan dengan position valuenya.
Contoh :
1 2 8
2 x 8 0 = 2
1 x 8 1 = 8
10 10

## Slide 17: Konversi Bilangan Oktal
Oktal  Biner
Ada bebrapa cara diantaranya :
- Oktal  Desimal  Biner
contoh : 1001
158 = 13 10 = 10112
- Dilakukan dengan mengkonversikan masing-masing digit octal ke tiga digit biner.
Contoh :
6502 8….. = …..2
2 = 010
0 = 000
5 = 101
6 = 110
Hasil 110101000010
 2: 2 = 1 sisa 0
Hasil = 10
Karena oktal terdiri dari 3 digit biner, ,maka ditambahkan 0 didepan
jadi 010

## Slide 18: Konversi Bilangan Oktal
Oktal  Hexadesimal
dapat dilakukan :
- Oktal  Desimal  Hexadesiamal
Contoh :
2537 8 = …..16
2537 8= 1375 10
1375 10 = 55F 16
- Oktal  Biner  Hexadesimal
Contoh :
2537 8 = …..16
2537 8= 0101010111112
0101010111112 = 55F 16

## Slide 19: Konversi Bilangan Hexadesimal
HesaDesimal  Desimal
Yaitu dengan cara mengalikan masing-masing bilangan dalam bilangan dengan position valuenya.
Contoh :
C 7 16
7 x 16 0 = 7 x 16 0 = 7
C x 16 1 = 12 x 16 = 192
19910

## Slide 20: Konversi Bilangan Hexadesimal
Hexadesimal  Biner
Ada bebrapa cara diantaranya :
- Hexadesimal  Desimal  Biner
contoh : 1001
C716 = 199 10 = 110001112
- Dilakukan dengan mengkonversikan masing-masing digit octal ke empat digit biner.
Contoh :
C716….. = …..2
7 = 0111
C = 1100
Hasil 1100 0111
 7: 2 = 3 sisa 1
3: 2 = 1 sisa 1
Hasil = 111
Karena oktal terdiri dari 4 digit biner, ,maka ditambahkan 0 didepan
jadi 0111

## Slide 21: Konversi Bilangan Hexadesimal
Hexadesimal Oktal
dapat dilakukan :
- Hesadesimal  Desimal  Oktal
Contoh :
C716 = 199 10 = 3078
- Hexadesimal  Biner  Oktal
Contoh :
C7 16 = …..16
C7 16 = 11001112
1100112 = 307 8

## Slide 22: Latihan
Sebutkan dan jelaskan empat macam system bilangan !
Konversikan bilangan berikut :
  10101111(2) = ………….(10)
  11111110(2) = ………….(8)
  10101110101 = …………(16)
Konversi dari :
  ACD (16) = ………(8)
  174 (8) = ……..(2)

## Slide 23
Minggu Depan Quiz 1