## Slide 1: Sistem Bilangan 2

## Slide 2: Pecahan dalam Biner
Dalam sistem bilangan desimal, bilangan pecahan disajikan dengan menggunakan titik desimal. Digit-digit yang berada di sebelah kiri titik desimal mempunyai nilai eksponen yang semakin besar, dan digit-digit yang berada di sebelah kanan titik desimal mempunyai nilai eksponen yang semakin kecil. Sehingga:
0.110 = 10-1 = 1/10
0.0110 = 10-2 = 1/100
0.210 = 2 x 10-1 = 2/10 dan seterusnya

## Slide 3: Pecahan dalam Biner
Cara yang sama juga bisa digunakan untuk menyajikan bilangan biner pecahan. Sehingga,
0.12 = 1 x 2-1 = ½
0.012 = 1 x 2-2 = ½2 = ¼
Contoh:
0.1112 = 1x2-1 + 1x2-2 + 1x2-3
= 1/2 +1/4 + 1/8
= 0.5 + 0.25 + 0.125 = 0.87510
101.1012 = 1x22 + 0x21+ 1x20 + 1x2-1 + 0x2-2 +1x2-3
= 4 + 0 + 1 + 1/2 + 0 + 1/8
= 5 + 0.625
= 5.62510

## Slide 4: Konversi Bilangan Desimal pecahan ke Biner
Pengubahan bilangan pecahan dari desimal ke biner dapat dilakukan dengan cara mengalihkan bagian pecahan dari bilangan desimal tersebut dengan 2, bagian bulat dari hasil perkalian merupakan pecahan dalam bit biner. Proses perkalian diteruskan pada sisa sebelumnya sampai hasil perkalian sama dengan 1 atau sampai ketelitian yang diinginkan. Bit biner pertama yang diperoleh merupakan MSB dari bilangan biner pecahan. Sebagai contoh, untuk mengubah 0.62510 menjadi bilangan biner dapat dilakukan dengan:
0.625 x 2 = 1.25, bagian bulat = 1 (MSB), sisa = 0.25
0.25 x 2 = 0.5, bagian bulat = 0, sisa = 0.5
0.5 x 2 = 1.0, bagian bulat = 1 (LSB), tanpa sisa
Sehingga,
0.62510 = 0.1012

## Slide 5: Penjumlahan pada sistem bilangan
DESIMAL
1 1
8 4 4
5 1 8 +
1 3 6 2
BINER
1 1 1
1 0 1 1  1110
0 1 1 0 +  610 +
1 0 0 0 1  1710
HEXADESIMAL
1 1
B 7 D 216  4705810
5 7 8 316 +  2240310 +
1 0 F 5 516  6946110
OKTAL
1 1
6 1 4 28  317010
4 2 5 38 +  221910 +
1 2 4 1 58  538910

## Slide 6: Pengurangan pada sistem bilangan
DESIMAL
1 1
8 4 4
5 1 8 +
2 2 6
BINER
1 0 1 1  1110
0 1 1 0 -  610 +
0 1 0 1  510
HEXADESIMAL
B 7 D 216  4705810
5 7 8 316 -  2240310 -
6 0 4 F16  2465510
OKTAL
6 1 4 28  317010
4 2 5 38 +  221910 +
1 6 6 78  95110

## Slide 7: Komplemen bilangan biner
KOMPLEMEN KE 1
Ubah bilangan 1  0 dan bilangan 0  1
contoh :
1101  0010
1101 1001  0010 0110
KOMPLEMEN KE 2
komplemen 1 ditambah 1
contoh :
1101  0010 --------> Komplemen 1
1 +
0011 --------> Komplemen 2

## Slide 8: Fungsi Komplemen
Memudahkan dalam proses aritmatika penjumlahan bilangan negatif
contoh :
710
-410 +
7  111
-4  Komlemen ke 2
100  011  100
B K1 K2
111
100 +
1011
Abaikan bilangan 1 di depan

## Slide 9: Latihan
Konversikan kedalam Desimal
1101.10012 = ……. 10
Jumlahkan menggunakan Biner, Oktal dan Hexadesimal
245 10 + 137 10
172 10 - 93 10
Jumlahkan Menggunakan Biner
-11 10 + 14 10

## Slide 10: GERBANG LOGIKA
Gerbang Logika merupakan blok dasar untuk membentuk rangkaian elektronika digital.
Sebuah gerbang logika mempunyai satu terminal output dan satu atau lebih terminal input
Outpu bisa bernilai HIGH (1) atau LOW (0) tergantung dari level-level digital pada terminal inputnya.
Ada 7 gerbang logika dasar : AND, OR, NOT, NAND, NOR, Ex-OR, Ex-NOR

## Slide 11: Gerbang AND
Jika Input A AND B keduanya HIGH, maka output X akan HIGH
Jika Input A atau B salah satu atau keduanya LOW maka output X akan LOW
Tabel Kebenaran
Persamaan Matematis  X = A.B

## Slide 12: Gerbang OR
Jika Input A OR B atau keduanya HIGH, maka output X akan HIGH
Jika Input A dan B keduanya LOW maka output X akan LOW
Tabel Kebenaran
Persamaan Matematis  X = A+B

## Slide 13: Gerbang NOT
Jika Input A AND B keduanya HIGH, maka output X akan HIGH
Jika Input A atau B salah satu atau keduanya LOW maka output X akan LOW
Tabel Kebenaran
Persamaan Matematis  X = A

## Slide 14: Gerbang NAND (Not AND)
Merupakan Inversi (kebalikan) dari operasi AND
Jika Input A AND B keduanya HIGH, maka output X akan LOW
Jika Input A atau B atau keduanya LOW, maka output X akan HIGH
Tabel Kebenaran
Persamaan Matematis  X = A.B

## Slide 15: Gerbang NOR (Not OR)
Merupakan Inversi (kebalikan) dari operasi OR
Jika Input A dan B keduanya LOW, maka output X akan HIGH
Jika Input A OR B salah satu atau keduanya HIGH, makaoutput X akan LOW
Tabel Kebenaran
Persamaan Matematis  X = A+B

## Slide 16: Gerbang Ex-OR (Exclusive OR)
Jika salah satu dari kedua inputnya HIGH (bukan kedua-duanya), maka output X akan HIGH
Jika kedua inputnya bernilai LOW atau HIGH, maka output X akan LOW
Tabel Kebenaran
Persamaan Matematis  X = A + B

## Slide 17: Gerbang Ex-NOR (Exclusive NOR)
Ex-NOR merupakan kebalikan dari Ex-OR
Jika salah satu dari kedua inputnya HIGH, maka output X akan LOW
Jika kedua inputnya bernilai LOW atau HIGH, maka output X akan HIGH
Tabel Kebenaran
Persamaan Matematis  X = A + B

## Slide 18: Rangkuman Gerbang Logika

## Slide 19: Rangkuman Gerbang Logika (cont…)

## Slide 20: Latihan