## Slide 1: OPERASIONAL AMPLIFIER (OP-AMP)
Oleh : Sri Supatmi

## Slide 2: Operasional Amplifier (OP-AMP)
Operasi Amplifier adalah suatu penguat linier dengan penguatan tinggi.

## Slide 3: Simbol
Terminal-terminal luar di samping power supply ( ±Vcc) adalah dua input vi1 dan vi2 serta terminal keluran vout.

## Slide 4: Karakteristik
Karakteristik utama sebuah penguat operasional yang ideal adalah :
Impedansi masukan tak terhingga. Penguat yang ideal diharapkan tidak menarik arus masukan, artinya tidak ada arus yang masuk kedalam terminal 1 maupun 2 ( I1 =I2 = 0)
Impedansi keluaran sama dengan nol Terminal 3 merupakan keluaran penguat operasional, idealnya diharapkan bertindak sebagai terminal keluaran sebuah sumber sumber tegangan ideal. Tegangan antara terminal3 dengan ground akan selalu sama dengan A (V2 . V1 ), dimana A adalah faktor penguatan sebuah penguat operasional.
Penguatan loop terbuka tak terhingga. Apabila dioperasikan pada loop terbuka ( tidak ada umpan balik dari keluaran ke masukan ), maka sebuah penguat opersaional ideal mempnyai gain (penguatan) yang besarnya tak terhingga.

## Slide 5: Karakteristik
Parameter | Ideal | LM741 | LF347 | LM318
Open-loop Gain (AOL) | ∞ | 2 . 105 | 105 | 2 . 105
Input Resistance (Rin) | ∞ Ω | 2 M Ω | 1012 Ω | 3 M Ω
Output Resistance (Ro) | 0 Ω | 75 Ω | 75 Ω | 75 Ω
Gain Bandwidth Product | ∞ Hz | 1 MHz | 4 MHz | 15 MHz
CMRR | ∞ | 90 dB | 100 dB | 100 dB

## Slide 6: Keluaran
Tegangan output tak kan pernah melampaui VCC.
Keluaran hanya sampai ke tegangan saturasi yaitu 1 atau 2V dibawah VCC.

## Slide 7: Operasi Kalang Terbuka
Berfungsi sebagai komparator
Tegangan output adalah +Vsat jika tegangan input non-inverting lebih tinggi dari tegangan input inverting
Demikian juga, tegangan output adalah –Vsat jika tegangan input non-inverting lebih rendah dari tegangan input inverting

## Slide 8: Kalang Tertutup
Salah satu karakteristik Op-amp adalah tegangan input (antar terminal input) yang sangat kecil. Dan resistansi input yang sangat besar menyebabkan tidak adanya arus yang mengalir, sehingga

## Slide 9: Comparator

## Slide 10: Driver
vin | R | Y | G
0.5V | OFF | OFF | ON
1.5V | OFF | ON | OFF
2.5V | ON | OFF | OFF

## Slide 11: Schmitt Trigger

## Slide 12: Virtual Short Virtual Ground
Kedua persamaan (vi=0 dan ii=0) mengasumsikan bahwa kedua terminal input seolah-olah terhubung langsung (virtual short), yang mana baik tegangan maupun arus sangat2 mendekati nol
Karena adanya virtual short, maka kaki inverting seolah-olah terhubung ke ground (virtual ground).
Catatan bahwa meski kaki non-inverting tak terhubung langsung ke ground, dalam arti ada resistor diantaranya, namun tak ada arus mengalir melewati resistor tersebut. Sehingga tegangan resistor adalah nol. Maka kaki inverting tetap saja pada kondisi virtual ground.

## Slide 13: Penguat Membalik ( Inverting OP-AMP)
ii=0, maka i2=i1 . Dan vi=0

## Slide 14: Penguat Membalik ( Inverting OP-AMP)
Input resistance
  Karena terminal inverting dalam kondisi virtual ground, maka input resistance yg terlihat dari sumber (vs) adalah Rs.
Output resistance
  Output resistance rangkaian yg terlihat dari beban adalah mendekati nol
Bandwidth:
  Gain-Bandwidth Product (GBW) Op-amp, disebut juga satuan (unity) gain bandwidth, diberikan di dalam data sheets. Sebagai contoh Op-amp 741adalah 1 MHz, maka bandwidth op-amp dapat dihitung dengan rumus

## Slide 15: Current-to-Voltage Converter
Misal sumber arus menghasilkan 10 mA dan RF= 100 kohm, tegangan voltage adalah -1 V
Karena resistance output op-amp mendekati nol, tegangan output dengan ataupun tanpa beban adalah hampir sama
Karena tegangan output vo dikontrol dari sumber arus is rangkaian ini disebut dengan sumber tegangan terkendali arus.

## Slide 16: Penguat Tak Membalik (Non-Inverting OP_AMP)

## Slide 17: Penguat Tak Membalik (Non-Inverting OP_AMP)
Input resistance
  Ri ≈ ∞
Output resistance
  Ro ≈ 0
Bandwidth:

## Slide 18: Penguat Satuan (Voltage Follower)

## Slide 19: Penguat Penjumlah (Summing Amplifier)

## Slide 20: Penguat Penjumlah Tak Membalik (Summing Amplifier di non-Inverting)

## Slide 21: Penguat Pengurang (Differensial Amplifier)

## Slide 22: Integrator

## Slide 23: Practical Integrator

## Slide 24: Differensiator