## Slide 1: Sistem Komunikasi
S. Indriani L, M.T

## Slide 2: Definisi dasar
Komunikasi adalah saling menyampaikan informasi kepada tujuan yang diinginkan
Informasi bisa berupa suara percakapan (voice), musik (audio), gambar diam (photo), gambar bergerak (video), atau data digital
Komunikasi bisa dilakukan diantara 2 atau lebih tempat yang berdekatan atau pun berjauhan

## Slide 3: Sejarah komunikasi modern
Sistem Komunikasi Telepon
  Dimulai dengan penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876
Sistem Komunikasi Radio
  Dimulai dengan penemuan radio oleh Guiogelmo Marconi pada tahun 1901
Sistem Komunikasi Data
  Penemuan konsep mesin hitung (computer) pada 1822 yang kemudian menjadi berkembang pesat setelah ditemukannya transistor pada 1948, kemudian timbul keinginan untuk menghubungkan komputer yang satu dengan yang lain (era 1960-an).

## Slide 4: Perkembangan hingga kini
Komunikasi telepon  jaringan ISDN (Integrated Service by Digital Network), yaitu jaringan komunikasi yang tidak hanya untuk komunikasi suara (voice), tetapi juga bisa untuk data digital dan video. multi-media
Komunikasi radio  jaringan radio seluler baik yang seluler digital GSM, AMPS, dan lain-lain yang sejenis, maupun yang berteknologi CDMA, disamping jaringan radio non-seluler.
Komunikasi data/ komputer  jaringan Internet yang saat ini telah bisa melayani komunikasi FTP, e-mail, Web, e-commerse, dan lain-lain  multi-media

## Slide 5: Diagram Blok Sistem Komunikasi
Informasi
Pengirim
Saluran/Kanal
Penerima
Informasi
noise
asal
tujuan
informasi dikirim dari sumber informasi (asal) oleh pengirim melalui saluran komunikasi menuju penerima yang berada pada sisi tujuan informasi
di dalam kanal, sinyal yang dikirim mengalami gangguan dari noise

## Slide 6: Macam Informasi
Suara percakapan (voice / speech)
  Voice analog menempati band frekuensi 300 ~3400Hz
Musik (audio)
  Musik analog menempati band frekuensi 50Hz ~ 15kHz
Gambar Diam (photo)
  Band frekuensi yang ditempati tergantung kecepatan scanning
Gambar Bergerak (video)
  Video analog menempati band frekuensi 0 ~ 4MHz
Data Digital: teks, suara, gambar, atau data yang lain-lain

## Slide 7: Data Digital
Voice standard PCM: 64 kbps
Voice ADPCM: 32 kbps
Voice LPC: 13 kbps
Musik /audio standard PCM 44kHz, 16 bit: 700kbps
Format baru:wav, mp3, awm, dll.
Video standard PCM: 64Mbps
MPEG4: 1.8Mbps
Video streaming: <1Mbps
dll format
Voice dan Audio
Video

## Slide 8: dalam Pengirim
Rekayasa membentuk sinyal yang cocok untuk bisa melalui saluran/kanal komunikasi agar informasi sampai di tujuan dengan error yang minimal
Disini bisa terjadi proses source coding, compression, scrambling, modulation, line coding, spreading, dan/atau lain-lain yang dirasa perlu agar komunikasi berhasil dengan baik dan efisien

## Slide 9: Macam kanal komunikasi
Kanal fisik
  Kabel tembaga: Unshielded-Twisted-Pair, Coaxial
  Serat optik: multi-mode atau single-mode
    misalnya: hubungan antar sentral telepon, kabel komunikasi bawah laut (submarine cable)
Kanal non-Fisik (udara)
  Melalui Satellite: geo-stationer atau tidak
    misalnya: siaran TV atau percakapan telepon melalui satelit
  Gelombang mikro: LoS (line-of-sight), atau tropo-scattering
    contoh LoS adalah: komunikasi HP ke BTS, pemancar FM ke radio penerima di rumah

## Slide 10: Ilustrasi
Kabel logam
Sisi
pengirim
Sisi
penerima
Media udara
Sisi
pengirim
Sisi
penerima
Sisi
pengirim
Sisi
penerima
Kabel optik

## Slide 11: Ilustrasi (2)

## Slide 12: Distortion in Communication
Distorsi Komunikasi adalah perubahan makna dari suatu informasi/pesan yang secara sengaja mau pun tidak sengaja akan mengubah isi informasi.
  Lost (=hilang)
  Destroyed (=rusak)
  Modified or Altered (=berubah)
Noise adalah gangguan-gangguan dalam proses komunikasi yang bercampur dengan (:mengacau) pesan yang sedang dikirim.

## Slide 13: Types of Distortion
Distortion
  Routing – salah sambung
  Delaying: penundaan
  Modifying: mengubah isi informasi
  Summarizing: tidak semua terkirim
Intentional: sengaja
Unintentional: tidak sengaja

## Slide 14: didalam penerima
Rekayasa bagaimana cara mendapatkan kembali informasi dari sinyal yang diterima meskipun sinyal yang diterima “cacat”
Disini bisa terjadi proses de-coding, decompression, demodulation, despreading, descrambling, dan / atau rekayasa lain (misalnya error detection & error correction) yang diperlukan agar informasi yang “utuh” bisa diperoleh

## Slide 15: Contoh: Sistem Komunikasi Satelit