## Slide 1: Pertemuan-12. Routing
S. Indriani L, M.T

## Slide 2: Konsep Routing
Routing adalah proses pengiriman informasi/data dari pengirim di suatu jaringan ke penerima yang berada di jaringan yang lain (melalui internetwork).
Untuk dapat me-route paket, dibutuhkan Router
Agar dapat me-route paket, Router minimal harus mengetahui
  Alamat (IP) Penerima
  Router tetangganya, dengan itu ia bisa mempelajari jaringan lebih luas
  Route/lintasan yang bisa dilewati
  Route terbaik ke setiap jaringan
  Informasi routing

## Slide 3: Tanpa Router. What happen?

## Slide 4: Tanpa Router
Dari ketiga host pada gambar, host A dan B bisa langsung berkomunikasi.
Sedangkan C tidak dapat melakukan komunikasi baik dengan A ataupun B, walaupun ketiganya memiliki subnet mask sama.
WHY ??????
Karena C berbeda Net-Id dengan A dan B

## Slide 5: Network dengan Net-Id berbeda
Agar C dapat berkomunikasi dengan dua host yang lain, diperlukan router yang telah dilengkapi dengan protokol routing.

## Slide 6: Koneksi Network ke Router

## Slide 7: Koneksi Beberapa Network

## Slide 8: Proses Routing
Router mengetahui/belajar mengenai jaringan yang jauh dari router tetangganya (atau dimasukkan secara manual oleh admin)
Router membangun tabel routing untuk dapat mem-forwardkan data ke jaringan yang jauh

## Slide 9: Static dan Dynamic Routing
Untuk mengendalikan aliran paket data dari satu router ke router berikutnya terdapat dua macam proses routing yaitu:
  Static Routing
  Dynamic Routing
Pada Static routing pengelolaan (mengisi/menghapus) tabel routing dilakukan secara manual, sedangkan pada dinamic routing perubahan dilakukan secara otomatis menggunakan protokol routing.

## Slide 10: Static Routing
Berikut adalah contoh static routing dengan menggunakan Cisco Router

## Slide 11: Static Routing: Contoh 2

## Slide 12: Konfigurasi pada Router1
Configuration for Router1:
hostname router1
!
interface ethernet 0 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
!
interface ethernet 1 ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
!
ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.1.2
ip route 172.16.4.0 255.255.255.0 172.16.1.2
ip route 172.16.5.0 255.255.255.0 172.16.1.2

## Slide 13: Konfigurasi pada Router2
Configuration for Router2:
hostname router2
!
interface ethernet 0 ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
!
interface ethernet 1 ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
!
interface ethernet 2 ip address 172.16.5.1 255.255.255.0
!
ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 172.16.1.1
ip route 172.16.4.0 255.255.255.0 172.16.3.2

## Slide 14: Konfigurasi pada Router3
Configuration for Router3:
hostname router3
!
interface ethernet 0 ip address 172.16.3.2 255.255.255.0
!
interface ethernet 1 ip address 172.16.4.1 255.255.255.0
!
ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.3.1
ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 172.16.3.1
ip route 172.16.5.0 255.255.255.0 172.16.3.1

## Slide 15: Static Routing
  Jalur routing mudah diprediksi
  Tidak membutuhkan proses update routing table.
  Mudah dikonfigurasi untuk network kecil
  Tidak membebani CPU
  Tidak diperlukan komunikasi antar Router
  Aman (krn hanya admin yg bisa men-setup)
  Admin harus menguasai jaringan keseluruhan
  Jika ada tambahan jaringan, admin harus menambahkannya pada semua Router
  Pada jaringan yang besar, hal ini akan sangat menyita waktu dan tenaga

## Slide 16: Kerugian Static Routing
Kerugian:
  Tidak cocok untuk network berskala besar.
  Tidak dapat beradaptasi terhadap penambahan router karena konfigurasi pada tiap router harus dirubah.
  Tidak dapat beradaptasi terhadap munculnya link failure pada salah satu jalur.

## Slide 17: Dynamic Routing
Dynamic routing mengatur rute setiap paket dengan menggunakan table routing (tersimpan pada router). Table ini akan terupdate secara otomatis melalui routing protocol.

## Slide 18: Keuntungan Dynamic Routing
Perubahan pada tabel routing secara otomatis
Tidak perlu admin untuk melakukan manajemen tabel routing
Scalability: konfigurasi dilakukan secara dinamis apabila terdapat penambahan/pengurangan router.
Adaptability: rute dapat berubah secara adaptif terhadap adanya link failure.
Coverage jaringan yang lebih luas

## Slide 19: Kerugian Dynamic Routing
Membutuhkan rosource yang tinggi
Kompleksitas algoritma routing meningkat. Router menentukan rute berdasarkan, misalnya: bandwidth yang tersedia, jalur terpendek, dll.
Router harus saling bertukar informasi routing secara periodik. Dampaknya adalah menggunakan bandwidth untuk updating tabel routing antar router.
Tidak semua router mendukung dynamic routing.

## Slide 20: Dynamic Routing
Terjadi proses pembelajaran oleh Router dan meng-update tabel routing jika terjadi perubahan. Pembelajaran dilakukan dengan komunikasi antar router-router dengan protokol-protokol tertentu
Ada beberapa type,
  RIP (Routing Information Protocol)
  IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)
  EIGRP (Enhanced IGRP)
  OSPF (Open Shortest Path First)

## Slide 21: Dynamic Routing
Secara umum, dynamic routing protocol terbagi atas tiga kategori, yaitu
  Distance Vector. Distance vector berarti bahwa routing protocol ini dalam menentukan jalur terbaik (the best path) hanya menggunakan jumlah hop nya saja (hop count) untuk merouting paket data dari satu alamat netork ke alamat network tujuan. Routing ini tidak bisa menganalisis bandwidth. Yang tergolong kategori ini, antara lain RIP v1, RIP v2, dan IGRP
  Link state. Link state merupakan routing protocol yang lebih moderen dibanding distance vector. Routing protocol ini, selain menggunakan kapasitas bandwidth jaringan, serta parameter-parameter lain dalam menentukan the best path. Contoh Open Shortest Path First (OSPF)

## Slide 22: Dynamic Routing
Hybrid. Kategori ini hadir setelah Cisco System membuat routing protocol EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) yang merupakan pengembangan dari IGRP klasik yang bersifat open standar. EIGRP Cisco ini bersifat proprietary sehingga hanya kan berfungsi optimal jika seluruh device router yang digunakan bermerek Cisco.

## Slide 23: Dynamic Routing
Berdasarkan jenis protokol dynamic routing ada lima, diantaranya:
  RIPv1, dan RIP v2 (Routing Information Protocol)
  EIGRP/IGRP (Enhance/ Interior Gateway Routing Protocol)
  OSPF (Open Shortest Path First)
  IS-IS (Intermediate System to Intermediate System)
  BGP (Border Gateway Protocol)

## Slide 24: RIP (Routing Information Protocol)
RIP adalah sebuah distance vector routing protocol yang menggunakan hop count sebagai metric untuk pemilihan jalur data dan melakukan broadcast routing update setiap 30 detik.
Perbedaan antara RIPv1 dengan RIPv2 adalah pada RIPv2 mendukung Variable Length Subnet Mask (VLSM), sedangkan pada RIPv1 tidak mendukung VLSM

## Slide 25: RIP & RIPV2

## Slide 26: IGRP dan EIGRP
IGRP juga menggunakan sebuah routing protokol yang menggunakan algoritma distance vector.
Tidak seperti RIP, IGRP merupakan Cisco Propietary Routing Protocol.
IGRP mengirimkan update routing setiap interval 90 detik. Sehingga IGRP merupakan routing protokol yang lebih kompleks dari RIP dan memiliki lebih banyak factor yang dapat digunakan untuk mencapai best path, diantaranya Bandwidth, Delay, Reliability.
Sedangkan EIGRP adalah pengembangan dari protokol IGRP dengan kemampuan dan efisiensi diatas IGRP

## Slide 28: OSPF (Open Shortest Path First)
OSPF adalah sebuah interior gateway protocol yang mirip dengan IGRP, tetapi protocol ini lebih banyak menggunakan link state daripada distance vector sebagai metric untuk pemilihan best path-nya.
OSPF lebih sedikit melakukan advertise routing tabel dan hanya ke satu router yang ditunjuk, sehingga lebih menghemat bandwidth control jika dibandingkan dengan distance vector protocol.

## Slide 29: IS-IS (Intermediate System to Intermediate System)
IS-IS merupakan salah satu routing protocol yang menggunakan metoda link state sebagai metode routingnya, dimana prinsip kerjanya mirip dengan protocol OSPF, tetapi berbeda dalam system pengalamatan dan struktur hirarki area.

## Slide 30: BGP (Border Gateway Protocol)
BGP adalah eksterior protocol yang dapat berkomunikasi antar router dalam berbagai autonomous system atau dalam domain yang berbeda
Up date-update dikirim melalui koneksi TCP.
Autonomous Systems adalah pembagian region pada jaringan yang besar sehingga jaringan besar tersebut menjadi lebih terstruktur dan mudah di atur. 1 region diatur oleh 1 kebijakan routing.

## Slide 31: Classes of Routing Protocol
Distance vector
  Use hop
  RIP, RIPv2, IGRP (Cisco)
  Send all routing table to its neighbor
Link State
  The router creates 3 separate tables  Satu dari table ini akan mencatat perubahan dari network-network yang terhubung secara langsung, satu table lain menentukan topologi dari keseluruhan internetwork, dan table terakhir digunakan sebagai routing table
  Directly attached neighbor, topology of entire network, routing table
  Send update of their own link
  OSPF, IS-IS
Hybrid
  Proprietary EIGRP from CISCO

## Slide 32
Routing Protocol Jenis link-state
Open Shortest Path First (OSPF) adalah sebuah protocol standar terbuka yg telah dimplementasikan oleh sejumlah vendor jaringan. Jika Anda memiliki banyak router, dan tidak semuanya adalah cisco, maka Anda tidak dapat menggunakan EIGRP, jadi pilihan Anda tinggal RIP v1, RIP v2, atau OSPF. Jika itu adalah jaringan besar, maka pilihan Anda satu-satunya hanya OSPF atau sesuatu yg disebut route redistribution-sebuah layanan penerjemah antar-routing protocol.
OSPF bekerja dengan sebuah algoritma yang disebut algoritma Dijkstra. Pertama sebuah pohon jalur terpendek (shortest path tree) akan dibangun, dan kemudian routing table akan diisi dengan jalur-jalur terbaik yg dihasilkan dari pohon tesebut. OSPF hanya mendukung routing IP saja.

## Slide 34: Administrasi Distance
Administrative distance (disingkat AD) digunakan untuk mengukur apa yg disebut ke-dapat-dipercaya-an dari informasi routing yang diterima oleh sebuah router dari router tetangga. AD adalah sebuah bilangan integer 0 – 255, dimana 0 adalah yang paling dapat dipercaya dan 255 berarti tidak akan lalu lintas data yang akan melalui route ini.

## Slide 35
Jika kedua router menerima dua update mengenai network remote yang sama, maka hal pertama yang dicek oleh router adalah AD. Jika satu dari route yang di-advertised (diumumkan oleh router lain) memiliki AD yang lebih rendah dari yang lain, maka route dengan AD terendah tersebut akan ditempatkan dirouting table.
Jika kedua route yang di-advertised memiliki AD yang sama, maka yang disebut metric dari routing protocol (misalnya jumlah hop atau bandwidth dari sambungan) akan digunakan untuk menemukan jalur terbaik ke network remote. Kalau masih sama kedua AD dan metric, maka digunakan load-balance (pengimbangan beban).
Tabel berikut memperlihatkan AD yang default yang digunakan oleh sebuah router Cisco untuk memutuskan route mana yang akan ditempuh menuju sebuah jaringan remote.

## Slide 36
Sumber route | AD Default
Interface yang terhubung langsung | 0
Route statis | 1
EIGRP | 90
IGRP | 100
OSPF | 110
RIP | 120
External EIGRP | 170
Tidak diketahui | 255 (tdk pernah digunakan