## Slide 1: Subnetting
S. Indriani L., M.T

## Slide 2: Subnetting
Sebenarnya subnetting itu apa? Kenapa harus dilakukan?

## Slide 3: Subnetting
Problem: Organisasi mempunyai Multiple network yg di-manage secara independen
  Solusi 1: alokasikan satu atau lebih address class C utk tiap jaringan
    Sulit di-manage
    Dari luar organisasi, tiap jaringan harus addressable
  Solusi 2: tambah level hierarki dari IP addressing

## Slide 4: Idea Dasar Subnetting
Pecah bagian host number dari IP address kedalam subnet number dan host number (lebih kecil)
Hasil: hierarki 3-layer
Lalu:
  Subnet dapat secara bebas dialokasikan dlm organisasi
  Secara internal, subnet diperlakukan sbg jaringan terpisah
  Struktur subnet tidak terlihat dari luar organisasi

## Slide 5: Subnet Masks
Router dan host menggunakan extended network prefix (subnet mask) utk identifikasi awal host number
  Ada berbagi cara subnetting. Subnetting dg mask 255.255.255.0 cukup umum

## Slide 6: Keuntungan Subnetting
Dengan subnetting IP address menggunakan hierarki 3-layer
  Network
  Subnet
  Host
Meningkatkan efisiensi IP address dengan tidak mengkonsumsi keseluruhan address class B dan C untuk tiap jaringan fisik
Mengurangi kompleksitas router. Karena eksternal router tidak mengetahui mengenai subnetting, kompleksitas tabel routing pada eksternal router dikurangi
Cat. Panjang subnet mask tidak perlu sama untuk tiap subnetworks

## Slide 7: Network Tanpa Subnetting

## Slide 8: Network Dg Subnetting (1)

## Slide 9: Network Dg Subnetting (2)

## Slide 10: Penanggulangan (memperlambat habisnya IP address)
Subnetting
Supernetting alias Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

## Slide 11: Tanpa Subnetting

## Slide 12: Subnetting
Keterangan gambar
Jaringan dengan satu alamat kelas B tetapi memiliki lebih dari satu jaringan fisik
Hanya router lokal (R1) yang mengetahui adanya beberapa jaringan fisik
Router yang berada di Internet (in the rest of Internet) merutekan seluruh trafik ke jaringan di atas seolah-olah jaringan tersebut hanya terdiri dari satu buah jaringan
All traffic
to 141.14.0.0

## Slide 13: Dengan Subnetting
Router lokal menggunakan oktet ke-3 untuk membedakan masing-masing jaringan

## Slide 14: Subnetting
Mempelajari Subnetting dengan contoh kasus
- Perhatikan baik-baik contoh kasus berikut ini!

## Slide 15: Contoh kasus subnetting kelas C
Sebuah perusahaan bernama xxx telah membeli sejumlah IP address kelas C.
IP Address yang dibeli mulai dari 192.179.220.0- 192.179.220.255
Sebagai administrator jaringan , anda diminta untuk mengatur network dengan ketentuan sbb:
  Ada 3 buah divisi (A, B, C)
  Divisi A telah memiliki LAN menggunakan teknologi IBM token ring dengan jumlah host sekitar 40 bh, divisi B akan dibuat LAN dengan menggunakan topologi star dengan jumlah host sekitar 38 buah, sedangkan divisi C memerlukan 5 buah host sehingga cukup dibangun menggunakan topologi bus
  Masing-masing divisi harus dibuat subnet dan setiap divisi harus dapat saling berkomunikasi via jaringan dan menggunakan server mail

## Slide 17: Menentukan alokasi IP yang dibutuhkan
Kita akan membuat LAN untuk 4 buah divisi. Masing-masing LAN memiliki sebuah router yang menggunakan 2 buah NIC.
Apabila router tidak akan digunakan untuk keperluan lain, berarti alokasi jumlah IP Address untuk setiap divisi bertambah 2 setelah dijumlahkan dengan router

## Slide 18
ALOKASI | JUMLAH IP | KETERANGAN
Divisi A | 42 | 40 untuk Host, 2 untuk router
Divisi B | 40 | 38 untuk Host, 2 untuk router
Divisi C | 7 | 5 untuk Host, 2 untuk router
Mail Server | 1 | 
Alokasi IP Address sebanyak 90 buah ini masih bisa dipenuhi, karena IP Address yang dibeli berjumlah 255 buah

## Slide 19: Menentukan total jumlah subnet
Setiap LAN harus dibuat subnet yang berbeda. Artinya apabila ada 3 buah LAN untuk 3 divisi maka harus ada sekurang-kurangnya 3 buah subnet juga.
Apakah jumlah LAN total identik dengan jumlah subnet total?

## Slide 21: Menentukan range IP masing-masing subnet
Range IP address ini diperoleh setelah kita melakukan subnetting.
  Mula-mula tentukan subnet mana yang memerlukan IP Address paling banyak. (dalam contoh divisi A yaitu 40 host)
  Menentukan jumlah bit host yang terpakai untuk subnetting.
    Pembagian porsi network dan host suatu IP address didasari pada perhitungan bilangan biner.
    2N-2= available subnet
    2N >= 40  N = 6 (26=64) jumlah bit host yang terpakai adalah 6 bit, sehingga jumlah bit host yang terpakai untuk network bit adalah 8-6 = 2

## Slide 22: Menentukan Netmask yang baru
Netmask lama | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 00000000
 | 255 | 255 | 255 | 0
Netmask yang baru | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 11000000
 | 255 | 255 | 255 | 192
Menentukan Netmask yang baru
Sehingga:
 |  |  | Host Bit
 |  |  |  | Host Bit
Network bit
Network bit
Subnet bit

## Slide 23
Network Address |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 
 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 
Subnet A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subnet B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
Subnet C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128
Subnet D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192
Broadcast Address |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 
 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 
Subnet A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63
Subnet B | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 127
Subnet C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 191
Subnet D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 255
Dalam membentuk Network Address adalah mengganti semua bit host dengan 0
Dalam membentuk Broadcast Address adalah mengganti semua bit host dengan 1

## Slide 24
Subnet | Network Address | Range IP Address | Broadcast Address
A | 192.179.220.0 | 192.179.220.1 s/d 192.179.220.62 | 192.179.220.63
B | 192.179.220.64 | 192.179.220.65 s/d 192.179.220.126 | 192.179.220.127
C | 192.179.220.128 | 192.179.220.129 s/d 192.179.220.190 | 192.179.220.191
D | 192.179.220.192 | 192.179.220.193 s/d 192.179.220.254 | 192.179.220.255

## Slide 25: Problem
Jika anda perhatikan dengan seksama, subnet C dan D hanya memerlukan sedikit IP Address, yaitu 6 IP Address untuk subnet C dan 4 IP Address untuk subnet D
Tentu saja hal ini tidak efisien, karena ada sekian puluh IP Address yang tidak digunakan, dan sayangnya kelebihan IP Address tersebut tidak dapat dialokasikan untuk subnet A dan subnet B

## Slide 26: Cara mengatasinya
Salah satu mengatasinya adalah memperkecil kapasitas subnet C dan subnet D.
Artinya adalah kita harus membuat sub- subnet dari subnet C dan subnet D
How?
  Carilah :
    Network dan subnet mask address sub-subnet yang baru
    Netmask yang baru
    Range IP address untuk sub-subnet yang baru

## Slide 27
111111111 | 11111111 | 11111111 | 11 | Host Bit
255.255.255.192
Netmask subnet C
111111111 | 11111111 | 11111111 | 11 | ???
Netmask Sub-subnet C
255.255.255. ???

## Slide 28: Variable subnetting

## Slide 29: Subnet routing algorithm
Tabel ruting konvensional hanya mengandung informasi (network address, next hop address)
  Network address mengacu pada IP address dari jaringan yang dituju (misalnya N) sedangkan next hop address adalah alamat router berikutnya yang digunakan untuk mengirimkan datagram ke N
Tabel ruting dengan subnet mask :
(subnet mask, network address,next hop address)
  Router menggunakan subnet mask untuk meng-ekstrak subnet id dari IP address tujuan. Hasilnya dibandingkan dengan entry network address. Jika sesuai, maka datagram dikirimkan melalui router yang ada di next hop address

## Slide 30: Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
Subnetting ditemukan pada tahun 80-an
Tahun 1993 semakin disadari bahwa untuk menghemat IP address tidak boleh hanya mengandalkan teknik subnetting
Lahirlah Classless addressing (supernet addressing/supernetting)

## Slide 31: Mengapa classless addressing?
Classfull address tidak membagi network address secara merata pada setiap kelas
  Ada kurang dari 17000 alamat kelas B yang dapat di-assigned tetapi ada lebih dari 2 juta alamat kelas C
Permintaan akan alamat kelas C sangat lambat
Permintaan yang banyak terhadap kelas B akan mempercepat habisnya alamat kelas B (Running Out of Address Space (ROADS) problem)

## Slide 32
Misalnya ada sebuah organisasi skala menengah yang ingin bergabung ke Internet
Mereka akan lebih suka memesan satu alamat IP kelas B karena
  Kelas C tidak dapat mengakomodasi lebih dari 254 hosts
  Alamat IP kelas B memiliki jumlah bit yang cukup untuk melakukan subnetting secara leluasa
Untuk menghemat alamat IP kelas B dengan supernetting, organisasi tersebut diberikan satu blok alamat IP kelas C
  Ukuran blok harus cukup besar sedemikian hingga organisasi tersebut dapat memberi alamat pada setiap jaringannya
Contoh
  Organisasi meminta kelas B dan bermaksud menggunakan oktet ke tiga sebagai field subnet (ada 28-2 = 254 subnet dengan masing-masing memiliki jumlah host 254; jumlah total host 254x254 = 64516)
  Dengan supernetting, organisasi itu dapat diberi sebanyak 256 alamat IP kelas C yang berurutan (dengan blok sebesar ini, jumlah network yang bisa diberi alamat adalah 254 network; masing-masing network dapat mengakomodasi 254 host)
    Keinginan organisasi tercapai, alamat kelas B bisa dihemat

## Slide 33
Supernetting menyebabkan informasi yang disimpan di router (yang dipertukarkan dengan router lain) akan sangat besar
  Pada contoh sebelumnya : kalau menggunakan alamat kelas B hanya akan ada satu entry; bila menggunakan kelas C akan ada 256 entry
CIDR memecahkan masalah ini
Pada CIDR, satu blok alamat dinyatakan oleh satu entry dengan format (network address, count)
  Network address adalah alamat terkecil dari suatu blok
  Count menyatakan jumlah total network address di dalam suatu blok
  Contoh : pasangan (192.5.48.0,3) menyatakan tiga network address yaitu 192.5.48.0, 192.5.49.0, 192.5.50.0
  Dalam kenyataan, CIDR tidak hanya berlaku untuk kelas C

## Slide 34: CIDR Address Blocks and Bit Masks
CIDR mensyaratkan ukuran setiap blok alamat merupakan kelipatan dua dan menggunakan bit masks untuk mengidentifikasi ukuran blok
Misalnya suatu organisasi diberi 2048 alamat yang berurutan mulai dari 128.211.168.0, maka range alamatnya adalah :
  128.211.168.0 (10000000 11010011 10101000 00000000) : the lowest
  128.211.175.0 (10000000 11010011 10101111 00000000) : the highest
CIDR memerlukan dua item untuk menyatakan suatu blok alamat :
  32 bit lowest address
  32-bit masks
Untuk contoh di atas, mask CIDR terdiri dari 21 bit “1”, yang artinya pemisahan antara prefix dan suffix terjadi setelah bit ke-21
  Mask : 11111111 11111111 11111000 00000000

## Slide 35: Notasi CIDR
Untuk identifikasi blok CIDR diperlukan address dan mask, maka dibuat notasi yang lebih pendek : CIDR notation (slash notation)
Slash notation untuk contoh sebelumnya adalah 128.211.168.0/21 dimana 21 menyatakan 21-bit masks

## Slide 36
CIDR Block Prefix
# Equivalent Class C
# of Host Addresses
/27
1/8th of a Class C
32 hosts
/26
1/4th of a Class C
64 hosts
/25
1/2 of a Class C
128 hosts
/24
1 Class C
256 hosts
/23
2 Class C
512 hosts
/22
4 Class C
1,024 hosts
/21
8 Class C
2,048 hosts
/20
16 Class C
4,096 hosts
/19
32 Class C
8,192 hosts
/18
64 Class C
16,384 hosts
/17
128 Class C
32,768 hosts
/16
256 Class C
65,536 hosts
(= 1 Class B)
/15
512 Class C
131,072 hosts
/14
1,024 Class C
262,144 hosts
/13
2,048 Class C
524,288 hosts

## Slide 37
Keuntungan classless addressing : fleksibilitas dalam pemberian blok IP address
Misal sebuah ISP memiliki jatah alamat 128.211.0.0/16
  ISP tsb. dapat memberi pelanggan mereka 2048 alamat dalam range /21 (seperti contoh sebelumnya)
  Di lain waktu, mereka dapat memberi alamat kepada klien yang kecil (hanya dengan 2 komputer) dengan range /29 (128.211.176.212/29)

## Slide 38: Addressing Plan Tipikal utk Organisasi
Tiap jaringan layer-2 (Ethernet, FDDI) dialokasikan subnet address

## Slide 39: CIDR dan Pengalokasian Address
Backbone ISP mendpkan blok besar dari IP addresses space dan merelokasikan bagian dari blok address ke pelanggannya
Contoh:
Mis. ISP memp. Blok address 206.0.64.0/18, merepresentasikan 16.384 (214) IP addresses
Mis. Suatu client memerlukan 800 host addresses
Dg classful addresses: perlu mengalokasikan address class B (dan menyia-nyiakan ~ 64.700 addresses) atau 4 individual class C (dan mengintrodusir 4 route baru dlm tabel routing Internet global)
Dg CIDR, alokasikan /22 blok mis. 206.0.68.0/22 dan alokasikan blok 1.024 (210) IP addresses

## Slide 40: CIDR dan Informasi Routing

## Slide 41: CIDR dan Informasi Routing