## Slide 1: Pemilihan Konsep
(Concept Selection)

## Slide 2: Pemilihan Konsep
Pemilihan konsep (concept selection) adalah proses mengevaluasi konsep dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan, membandingkan kelebihan/kekurangan setiap konsep dan selanjutnya memilih satu atau lebih konsep untuk dikembangkan lebih lanjut.
Tahap pemilhan konsep

## Slide 3: Metode Pemilihan Konsep (1)
1. Keputusan eksternal: konsep dikembalikan pada pelanggan atau pihak eksternal untuk
diseleksi
2. Produk unggulan: seorang anggota tim perancang yang berpengaruh memilih suatu
konsep yang disukainya (personal preference)
3.Intuisi: Konsep dipilih berdasarkan ‘feeling’. Konsep yang dipilih kelihatannya lebih baik dari
konsep lainnya.
4.Multivoting: pemilihan konsep dilakukan melalui voting setiap anggota tim. Konsep yang
mendapatkan suara terbanyak adalah konsep yang terpilih
5. Pros dan cons: tim membuat daftar kelebihan dan kekurangan dari setiap konsep.
Selanjutnya pemilihan dilakukan berdasarkan pendapat atau opini
6. Prototipe dan tes: Setiap konsep dibuat prototipe dan dilakukan pengujian. Pemilhan
konsep didasarkan pada data-data yang didapatkan selama pengujian
7. Matriks keputusan (decision matrices): penilaian konsep dilakukan terhadap kriteria-
kriteria seleksi yang ditetapkan

## Slide 4: Metode Pemilihan Konsep (2)
Benefit konsep seleksi yang terstruktur :
- Produk yang customer-focused
produk dievaluasi terhadap customer oriented criteria
- Desain yang kompetitif
benchmarking konsep terhadap desain yang sudah ada
- Koordinasi produk-proses yang lebih baik
evaluasi terhadap kriteria manufaktur meningkatkan manufakturability
- Waktu pengenalan produk yang lebih singkat
metode terstuktur mengurangi keraguan, komunikasi yang lebih cepat dan
mengurangi kesalahan
- Pengambilan keputusan yang efektif
metode terstruktur mendorong pengambilan keputusan yang didasarkan
pada kriteria obyektif
- Dokumentasi proses pengambilan keputusan

## Slide 5: Pemilihan Berdasarkan Matriks Keputusan (1)
Metodologi pemilihan konsep
2 tingkatan :
1. Penyaringan konsep (concept sreening)
2. Pemberian skor pada konsep (concept scoring)
Digunakan untuk:
-menilai, memberi ranking dan memilih konsep yang terbaik
- Menggabungkan dan memperbaiki konsep
concept generation
concept screening
concept scoring
concept testing

## Slide 6: Pemilihan Berdasarkan Matriks Keputusan (2)
1. Penyaringan konsep (concept screening)
- evaluasi cepat
- menghasilkan beberapa alternatif konsep
- untuk mengevaluasi membutuhkan konsep yang
telah dikenal sebagai referensi (concept reference)
2. Pemberian skor pada konsep (concept scoring)
- evaluasi lebih teliti
- menghasilkan konsep yang relatif lebih sedikit

## Slide 7: Penyaringan Konsep (Concept Screening)
Berdasarkan metode yang dikembangkan oleh Stuart Pugh (1980) sehingga metode ini sering dinamakan konsep seleksi Pugh (Pugh concept selection)
Langkah 1: Menyiapkan matriks seleksi (prepare the selection matrix)
Langkah 2: Menilai konsep (rate the concepts)
Langkah 3: Menentukan ranking (rank the concepts)
Langkah 4: Mengkombinasikan dan memperbaiki konsep (combine and improve concepts)
Langkah 5: Memilih satu atau lebih konsep (select one or more concepts)

## Slide 8: Concept Screening (1)
1. Mempersiapkan matriks seleksi
A. Konsep
- menentukan konsep yang akan diseleksi
- banyaknya konsep kurang dari 12, lebih dari 12 dilakukan ‘multivote’ terlebih dahulu
B. Kriteria seleksi
- menentukan kriteria seleksi
- berdasarkan kebutuhan pelanggan dan perusahaan (mis: biaya manufaktur rendah)
- tidak memasukkan terlalu banyak kriteria yang tidak penting kedalam matriks
C. Konsep referensi
- menentukan konsep referensi
- referensi dapat merupakan: standar industri, konsep yang sangat dikenal (familiar )
oleh tim, produk komersil, produk keluaran terakhir, konsep-konsep yang sedang
dikembangkan

## Slide 9: Concept Screening (2)
D. Menilai konsep
- dibandingkan terhadap konsep referensi
- nilai :
  - lebih baik daripada (better than), nilai: +
  - sama dengan (same as), nilai: 0
  - lebih buruk daripada (worse than), nilai: -
E. Menentukan ranking
- menjumlahkan banyaknya nilai +, 0, -
- menentukan ranking konsep

## Slide 10: Concept Screening (3)
F. Mengkombinasikan dan memperbaiki konsep
- mempertimbangkan cara untuk mengkombinasikan dan memperbaiki
konsep tertentu
- konsep- konsep yang dikombinasikan selanjutnya menjadi konsep baru
yang kemudian dievaluasi kembali
G. Memilih satu atau lebih konsep
- memilih konsep atau beberapa konsep untuk dikembangkan, diperbaiki
dan dianalisis lebih lanjut
- memperhatikan resources tim (personil, waktu, biaya)
H. Refleksi pada hasil dan proses
- setiap anggota tim harus menyenangi konsep yang dipilih oleh tim
- meneliti kembali kriteria seleksi, cara pemberian nilai

## Slide 11: Contoh Produk: Alat suntik pakai ulang
Kriteria seleksi:
  Ease of handling
  Ease of use
  Readability of dose settings
  Dose metering accuracy
  Durability
  Ease of manufacture
  Portability

## Slide 12: Konsep produk Alat Suntik Pakai Ulang

## Slide 16: Concept Screening (4)

## Slide 18: Concept Scoring (1)
A. Menyiapkan Matriks seleksi
- menentukan kriteria seleksi (lebih detil)
- menguraikan kriteria berdasarkan hirarki, misalnya kriteria
mudah untuk digunakan dapat diuraikan menjadi: mudah untuk
dibersihkan, mudah untuk diisi
- menambahkan pada matriks bobot untuk setiap kriteria
- pembobotan: nilai 1 sampai 5 atau dalam persen (total 100%)

## Slide 19: Concept Scoring (2)
B. Menilai konsep
- menilai semua konsep terhadap setiap kriteria
- skala 1 – 5

## Slide 20: Concept Scoring (3)
C. Menentukan ranking
- Bobot skor (weighted score) untuk setiap kriteria
dihitung dengan cara mengalikan bobot setiap
kriteria dengan rating
- Total skor untuk setiap konsep :

## Slide 21: Concept Scoring (4)
D. Mengkombinasikan dan memperbaiki konsep
- tim meneliti kemungkinan kombinasi atau
perbaikan yang dapat dilakukan
E. Memilih satu atau lebih konsep
F. Refleksi pada hasil dan proses

## Slide 22: Concept Scoring (5)