UTS FISIKA DASAR II

SEMESTER GENAP 2003/2004

APRIL 2004

Close book (60 menit)

Dosen : John Adler, S.Si

KAPASITOR (@ 5 POINT)

- Sebuah bola logam dilekatkan pada ujung batang isolator. Apabila bola itu diberi muatan 6 nC, potensialnya ternyata 200 V lebih tinggi dari sekelilingnya. Berapakah kapasitansi kapasitor (F)

| a. 3.10-12 | b. (2/6).1011 | c. 12.10-7 | d. 30.10-12 |
| --- | --- | --- | --- |

- Kapasitor 1,2 (F diberi muatan hingga berpotensial 3 kV.  Berapakah energi yang terhimpun di dalamnya (J)

| a. 1,8.10-3 | b. 5,4 | c. 2,16.10-9 | d. 10,8 |
| --- | --- | --- | --- |

RESISTOR (@ 5 POINT)

- Beda potensial jepit (voltase) harus memenuhi hokum voltase yaitu : pj = ggl+Ir. yang didefinisikan sebagai

  - baterai menghasilkan arus

  - baterai menerima arus

  - tidak terjadi arus

  - baterai dipakai oleh arus

- Hambatan lilitan tembaga pada 00C ternyata 3,35 (. Berapakah hambatannya (( ) pada suhu 500C (      tembaga= 4,3 10-3 0C-1

| a. 0,407 | b. 7,04 | c. 4,07 | d. 4,7 |
| --- | --- | --- | --- |

MEDAN MAGNET (@ 5 POINT)

- Solenoida mempunyai 2000 lilitan, panjangnya 60 cm dan lilitannya berdiameter 2 cm. Kalau dialiri arus 5 A, berapakah rapat fluks (T) di dalam solenoida (solenoida berada di dalam udara)

| a. 0,021 | b. 2,1 | c. 0,21 | d. 21 |
| --- | --- | --- | --- |

- Diketahui : Bs=4 mT, Bw=1,33 mT.Berapakah B resultan (mT) dari solenoida dengan Bs sejajar kawat dan Bw tegak lurus kawat:

| a. 4,2 | b. 5,33 | c. 2,67 | d. 4/1,33 |
| --- | --- | --- | --- |

#### ESSAY

KAPASITOR (20 point)

Dari rangkaian di bawah : Hitunglah kapasitansi sistem pada rangkaian berikut, jika C1=2(F; C2=4(F; C3=2(F; C4=2(F ; C5=8(F; C6=2(C

RESISTOR(35 point)

Tentukanlah beda potensial antara titik P dan Q. Titik manakah berpotensial lebih tinggi

MEDAN MAGNET (15 point)

Medan magnet homogen B=3G=3.10-4 T dalam arah sumbu x positif. Sebuah proton (q=+e) bergerak di dalamnya dengan laju 5 x 106 m/s dalam arah sumbu +y. Tentukan besar dan arah gaya magnet yang dialami proton tersebut

## Bandung, 20 / 04 / 04

By @dler

# Text boxes

TIPE

# D

C4

C1

C6

C3

C2

C5