UTS FISIKA DASAR II

#### TAHUN AKADEMIK 2005/2006

Tutup Buku (75 menit)

Dosen : John Adler, M.Si

HUKUM COULOMB (35 POINT)

Hitunglah (Diketahui k = 9x109 N.m2/c2):

- Jumlah total gaya yang bekerja pada muatan 5  yang disebabkan oleh kedua muatan lainnya

- Kuat medan listrik pada muatan 5

- Potensial listrik pada muatan 5

- Energi potensial listrik pada muatan 5

ARUS, HAMBATAN, HUKUM OHM, RANGKAIAN EKIVALEN, HUKUM KIRCHOFF (35 POINT)

Lihat gambar di atas. Hitunglah :

- Hambatan ekivalennya

- Potensial AB dan dayanya jika arus yang melewati titik AB adalah 1 A.

- Potensial CD dan dayanya jika arus yang melewati titik CD adalah 0,5 A.

ARUS BOLAK BALIK (35 POINT)

Sebuah kapasitor 10  dipasang seri dengan resistansi 40 ohm dan susunan ini dihubungkan pada jaringan 110 V, 60 Hz. Hitunglah :

| a. Reaktansi kapasitif | b. Impedansi rangkaian |
| --- | --- |
| c. Arus dalam rangkaian | Sudut fase antara arus dan tegangan |
| Faktor daya rangkaian | Penunjukkan watt-meternya |

# Text boxes

+8

TIPE

# B

30 cm

+3

- 5

20 cm

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA