## Slide 1: Mode Pengalamatan

## Slide 2: Mode Pengalamatan
Immediate Addressing
  Pengkopiaan data untuk suatu register langsung dari angka
  Contoh
    mov ax, 50h
    Mov bl, 12h
Register Addressing
  Pengkopian data antar register
  Contoh
    mov ax, bx
    Mov bl, cl

## Slide 3
Direct Addressing
  Pengkopian data pada suatu register dan variabel
  Contoh
    Mov al, A
Register indirect Addressing
  Untuk mengakses suatu data yang banyak dengan mengambil alamat efektif dari data tersebut.
  Register yang dapat digunakan adalah : BX, BP, SI, DI
  LEA Reg, Data
  Contoh
    Lea BX, Kal

## Slide 4
Base Relative Addressing
  Untuk mengakses suatu tabel dengan mengambil alamat efektifnya.
  Contoh :
    Lea bx, tabel
    add bl, [bx] + 2
Direct Indexed Addressing
  Mengambil alamat efektif dari suatu data dan mengakses data dengan menggunakan register SI atau DI