## Slide 1: STRUKTUR SISTEM KOMPUTER
Oleh:
WAHYU NURJAYA WK, S.T., M.KOM.

## Slide 2: STRUKTUR SISTEM KOMPUTER
Operasi Sistem Komputer
Struktur I/O
Struktur Storage
Proteksi Hardware

## Slide 3: ARSITEKTUR SISTEM KOMPUTER

## Slide 4: OPERASI SISTEM KOMPUTER [1]
CPU devices dan I/O dapat beroperasi secara serentak (concurrent)
  Efisiensi pemakaian CPU
Semua request ke I/O dikendalikan oleh I/O systems:
  Setiap device terdapat controller yang mengendalikan device tertentu, misalkan video display => video card, disk => disk controller.
  Setiap device controller mempunyai local buffer.
CPU memindahkan data dari/ke memory ke/dari local buffer.
  Setelah itu controller akan mengirimkan data dari buffer ke device.
Bagaimana mekanisme I/O supaya CPU dapat melakukan switch dari satu job ke job lain?

## Slide 5: OPERASI SISTEM KOMPUTER [2]
Ilustrasi:
  Instruksi CPU dalam orde: beberapa mikro-detik
  Operasi read/write dari disk: 10 – 15 mili-detik
  Ratio: CPU ribuan kali lebih cepat dari operasi I/O
    Jika CPU harus menunggu (idle) sampai data transfer selesai, maka utilisasi CPU sangat rendah (lebih kecil 1%).
Solusi: operasi CPU dan I/O harus overlap
  Concurrent: CPU dapat menjalankan beberapa I/O device sekaligus
  CPU tidak menunggu sampai operasi I/O selesai tapi melanjutkan tugas yang lain
  Bagaimana CPU mengetahui I/O telah selesai?

## Slide 6: PROGRAMMED INPUT/OUTPUT [1]
Programmed I/O
  Mekanisme CPU yang bertanggung jawab memindahkan data dari/ke memori ke/dari controller
CPU bertanggung jawab untuk jenis operasi I/O
  Transfer data dari/ke buffer
Controller melakukan detil operasi I/O
  Jika telah selesai memberikan informasi ke CPU => flag
Bagaimana CPU mengetahui operasi telah selesai?
  Apakah menguji flag? Seberapa sering?

## Slide 7: PROGRAMMED INPUT/OUTPUT [2]
CPU harus mengetahui jika I/O telah selesai =>hardware flag (controller)
Polling: CPU secara periodik menguji flag (true or false)
  Menggunakan instruksi khusus untuk menguji flag
  Masalah: seberapa sering? “wasted CPU time !”? Antar I/O device berbeda “speed”!
Interrupt:
  Bantuan hardware – melakukan interupsi pada CPU jika flag tersebut telah di-set (operasi I/O telah selesai)

## Slide 8: INTERRUPT
Interrupt:
  CPU transfer control ke “interrupt service routine”, => address dari service routine yang diperlukan untuk device tsb.
  Interrupt handler: menentukan aksi/service yang diperlukan
Struktur interrupt harus menyimpan address dari instruksi yang sedang dikerjakan oleh CPU (interrupted).
  CPU dapat resume ke lokasi tersebut jika service routine telah selesai dikerjakan
Selama CPU melakukan service interrupt, maka interrupt selanjutnya tidak akan dilayani “disabled”, karena CPU tidak dapat melayani interrupt (lost).
Pengoperasian sistem tersebut menggunakan interrupt driven.

## Slide 9: INTERRUP HANDLING
Hardware dapat membedakan devices mana yang melakukan interupsi.
  Jenis interupsi :
    polling
    vectored interrupt system
Tugas sistem operasi menyimpan status CPU (program counter, register dll)
  Jika service routine telah selesai => CPU dapat melanjutkan instruksi terakhir yang dikerjakan
  Sistem operasi akan “load” kembali status CPU tersebut.

## Slide 10: STRUKTUR INPUT/OUTPUT
User request I/O:
  CPU: load instruksi ke register controller
  Controller: menjalankan instruksi
Setelah I/O mulai, control kembali ke user program jika operasi I/O telah selesai
  Instruksi khusus: wait => CPU menunggu sampai ada interrupt berikutnya dari I/O tersebut.
  Paling banyak hanya mempunyai satu I/O request.
  Keuntungan: CPU mengetahui secara pasti device mana yang melakukan interrupt (operasi I/O selesai).
  Kerugian: operasi I/O tidak dapat serentak untuk semua device

## Slide 11: INPUT / OUTPUT INTERRUPT
Pilihan lebih baik: asynchronous I/O
Setelah I/O mulai, kendali langsung kembali ke user program tanpa menunggu I/O selesai
  CPU dapat melanjutkan operasi I/O untuk device yang lain
  User program dapat menjalankan program tanpa menunggu atau harus menunggu sampai I/O selesai.
  System call – request ke OS untuk operasi I/O dan menunggu sampai I/O selesai.
Potensi lebih dari satu device
  User hanya dapat menggunakan I/O melalui system call
  Device-status table memuat informasi untuk setiap I/O device: tipe, alamat, status dll
  OS mengatur tabel ini dan mengubah isinya sesuai dengan status device (interrupt)

## Slide 12: DUA METODE INPUT / OUTPUT

## Slide 13: DEVICE – STATUS TABLE

## Slide 14: DIRECT MEMORRY ACCESS (DMA)

## Slide 15: STRUKTUR STORAGE

## Slide 16: MEKANISME PERGERAKAN HEAD - DISK

## Slide 17: HIRARKI STORAGE

## Slide 18: HIRARKI STORAGE - DEVICE

## Slide 19: CACHING

## Slide 20: MIGRASI DARI DISK KE REGISTER

## Slide 21
Terimakasih