## Slide 1: Peranti interaktif
Pertemuan 5

## Slide 2
Dalam konteks IMK maka dikomunikasikan dengan antara manusia dan komputer melalui beberapa alat diklasifikasikan sebagai :
Piranti masukan kekomputer.
Piranti keluaran dari komputer.

## Slide 3: keyboard
Didasarkan pada rancangan qwerty pada tahun 1866 untuk mesin tik.
Qwerty dirancangan untuk mengurangi kemacetan penekanan.
Secara ergonomik keyboard dirancang untuk mengurangi ketegangan otot jari.
Keybord merupakan piranti terbaik untuk inputan teks.

## Slide 4
Ciri – Ciri Tombol yang baik
Ukuran: 12 mm; jarak antartombol 6 mm.
Agak cekung.
Dibuat dengan bahan yang bersifat dof.
Diaktifkan dengan gaya 40-125 gf.
• Jika ditekan masuk 3-5 mm.
• Tombol-tombol khusus lebih besar.
• Tanda bagi Caps Lock, Num Lock.
• Warna yang informatif.
• Label harus cukup besar untuk dibaca.
• Tombol F dan J pada tata letak QWERTY ditandai

## Slide 5: mouse
Menggabungkan 2 operasi penting berbasis layar .
Kelebihan:
Tombolnya mudah ditekan;
Pergerakan panjang cepat;
Penempatan presisi.
Kelemahan:
Tangan harus pindah dari keyboard;
Memakan tempat di meja;
Kabelnya mengganggu;
Harus diangkat dan diletakkan kembali untuk pergerakan

## Slide 6: Joystik
Pergeseran – gerakan kursor pada layar sepadan dengan gerakan tuas joystick
Daya operasi – tuasnya kaku, namun ketegangan yang menimbulkan tekanan terhadap tuas dikonversikan pada gerakan kursor yang tepat pada layar
Saklar digital – gerakan yang tidak sepadan dari tuas dalam 8 arah dideteksi oleh saklar digital di dalam joystick

## Slide 7: trackball
Trackball dapat dilukiskan sebagai gabungan fungsi dari joystick dan mouse. Terdiri atas dasar yang tetap, yang menyangga sebuah bola. Arah rotasi dan kecepatan rotasi menentukan arah dan kecepatan dari gerakan kursor pada layar
• Sifat trackball:
– Mudah dipelajari
– Membutuhkan sedikit ruangan (seperti joystick)
– Dilaporkan oleh beberapa peneliti bahwa trackball adalah salah satu piranti penuding yang terefisin (dalam hal ketepatan dan kecepatan)

## Slide 8: Light pen
Pena cahaya (light pen) dapat digunakan sebagai peranti gambar atau point-shoot device. Alat ini
digunakan dengan cara menunjuk ujung alat ke monitor komputer yang peka kepada cahaya.
Apabila pena ditempelkan dan digerakkan pada layar komputer, maka satu isyarat elektronik
akan dihantarkan dan akan dimengerti oleh program tersebut.
Dengan lightpen akan memungkinkan anda untuk menyentuh suatu titik di layar, dan komputer
akan membaca lokasi tersebut. Teknologi ini banyak digunakan untuk membuat grafik atau
gambar di dalam perencanaan dengan bantuan komputer. Seperti rancang bangunan atau disain
grafis.

## Slide 9: Touch screen
Dapat digolongkan dalam panel sensitif sentuhan
Cara kerjanya adalah dengan mengintrupsi matriks berkas cahaya atau dengan mendeteksi adanya perubahan kapasitansi atau bahkan pantulan ultrasonik
Sifat touch screen:
– Mengijinkan koordinasi mata dan tangan secara alamiah
– Membutuhkan sedikit atau tanpa tambahan ruang kerja
– Dapat menyebabkan kelelahan lengan dengan beban pemakaian yang ekstensif.
– Cocok ditempatkan dalam lingkungan yang tidak ramah, mis: mesin pabrik, kabin pesawat, dll.
– Jari tangan bukan alat penuding yang presisi, terutama untuk untuk menuding bagian-bagian daerah yang kecil.

## Slide 10: Pemilihan piranti dengan pekerjaan

## Slide 11
Panduan Memilih Piranti
Pertimbangkan karakteristik dari user sekarang dan masa datang .
Cocokkan karakteristik piranti masukan terhadap persyaratan yang diminta.
Pertimbangkan penelitian sebelumnya dan unjuk kerja user.
Ujilah piranti masukan didalam lingkungan kerja
Optimumkan sifat-sifat piranti yang mudah dimodifikasi

## Slide 12
Piranti Keluaran: Layar Tampilan
Layar tampilan adalah sumber utama informasi dan harus diakui memiliki keterbatasan dibandingkan kertas. Pada dasarnya semua layar tampilan memiliki 3 komponen utama, yaitu: \
Pengingat digital (frame buffer)
Layar penampil
Pengendali tampilan (display controller)
Ada 2 macam cara penampilan gambar:
Vector display; pengingat digitalnya berisi daftar tampilan dan program tampilan
Raster display; garis, karakter, dan bentuk-bentuk lain digambar berdasarkan komponen terkecilnya yaitu titik yang sering disebut pixel.

## Slide 13
Layar komputer, pada umumnya memiliki karakteristik sbb:
Tidak stabil
Timbul kedip pada saat gambar di refresh
Upayakan gambar yang secara relatif memiliki kontras yang rendah – warna hijau dan hijau tua paling sulit dioptimalkan
Dipengaruhi faktor-faktor lingkungan (seperti refleksi, posisi user, cahaya ruangan, dll)
Rentan terhadap naik turunnya tegangan listrik
Dapat membuat mata cepat lelah
Untuk layar CRT dapat menimbulkan radiasi gelombang elektromagnetik

## Slide 14
Jenis-Jenis Monitor
Monitor Catoda Ray Tube (CRT)
Monitor ini merupakan monitor yang mempunyai tabung yang memproduksi elektron untuk menembak layar, sehingga tercipta gambar di layar seperti cara kerja televisi. Monitor ini memakai port 15 pin dengan 3 baris.
Monitor Liquid Crystal Display (LCD)
Cara kerja monitor ini adalah dengan memberikan stimulasi arus listrik dari luar kepada liquid.
crystal (materi bipheny). Sehingga akan mengubah properti dari cahaya yang dilewatkan crystal.
Monitor TFT LCD
Berupa Liquid Crystal yang diisikan diantara dua pelat gelas, yaitu colour filter glass dan TFT glass.
Colour filter glass mempunyai filter warna yang bertugas memancarkan warna, sedangkan TFT glass mempunyai thin film transistor sebanyak pixel yang ditampilkan. Liquid crystal bergerak sesuai dengan perbedaan voltase antara colour filter glass dengan TFT glass. Jumlah cahaya yang dipasok oleh back light ditentukan oleh jumlah pergerakan liquid crystal yang pada gilirannya akan membentuk warna.

## Slide 15
Tombol Pengatur Pada Monitor
Pada umumnya, monitor memiliki tombol pengatur sebagai berikut:
Saklar ON/OFF yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan sumber daya listrik.
Brightness Control, yaitu untuk mengatur cerah dan redupnya layar.
Contrast Control, yaitu untuk mengatur ketajaman warna obyek pada layar.
Vertical Size Control (V. Hold), yaitu untuk mengatur area layar pada bagian bawah dan atas.
Vertical Line (V. Line), yaitu untuk mengatur tinggi rendahnya obyek pada layar.
Horizontal Size Control (H. Hold), yaitu untuk mengatur area layar pada bagian kiri dan kanan.

## Slide 16
Printer
Alat pencetak. Istilah ini umum digunakan untuk pencetak karakter atau gambar ke suatu media (seperti kertas).
Jenis-jenis Printer:
Dot-matrix printer
Menggunakan pita bertinta. Printer Dot-Matrix adalah pencetak yang resolusi cetaknya masih
Inkjet printer
Tidak berisik, kualitas cetakan baik. Pencetak dengan cara kerja menyemprotkan tintanya ke media cetakan
Thermal printer
Tidak berisik, murah. Menggunakan kertas khusus (berlilin) atau kertas biasa.
Laser printer
Hasil berkualitas tinggi. Alat pencetak yang cara kerjanya dengan cara memanaskan kertas.
(kertas yang digunakan kertas khusus) menggunakan jarum yang dipanasi dan mendekatkan
jarum yang dipanasi tadi ke kertas yang peka terhadap panas tersebut.

## Slide 17
Plotter
Menggunakan pena atau pisau untuk menggambar di atas gulungan kertas. Printer grafis yang menggambar
dengan menggunakan pena-pena tinta, plotter juga merupakan perangkat output pertama yang
mampu mencetak gambar berukuran gambar sebesar gambar arsitektur dan engineering.
Photographic printer
Menghasilkan slide & cetakan foto.
Newspaper/magazine-layout systems
Hasil berkualitas produksi.