## Slide 1: Wireless LAN

## Slide 2: Wireless LAN
Alternatif media network selain kabel
Menggunakan Standar IEEE 802
Bekerja di Layer 2 (OSI Model)

## Slide 3: Aplikasi WirelessLAN
Akses Role
Perluasan Jaringan
Mobile Office

## Slide 4: Aplikasi Wireless LAN
Menghubungkan antar gedung
Pengiriman data ber-mil-mil
Mobilitas

## Slide 5: KEUNTUNGAN WLAN
Mobilitas Tinggi
Kemudahan dan Kecepatan Instalasi
Fleksibel
Minimalis Cost Owner
Scalable
Produktivitas

## Slide 6: KELEMAHAN WLAN
Security
Speed
Environment
High peripheral price

## Slide 7: Regulasi FCC (Federal Communications Commission)
Regulasi digunakan untuk:
– RF frekuensi
– Associated output power limitations

## Slide 8: ISM dan UNII Spectra (Industrial ,Scientific and Medical - Unlicensed National Information Infrastructure)

## Slide 9: Radiated Power Limits For a Point-to-Multipoint Link

## Slide 10: Radiated Power Limits For a Point-to-Point Link

## Slide 11: Wi-Fi Alliance
Digunakan untuk :
  Memastikan perangkat kompatible dengan IEEE standard dalam teknologi WLAN
  Mengeluarkan standar logo

## Slide 12: IEEE and 802.11

## Slide 13: Standards and Drafts
802.11b Standard
802.11a Standard
802.11g Standard
802.11i Standard
802.11f Draft
802.11e Draft
802.11h Draft

## Slide 14: Standard IEEE Wireless LAN

## Slide 15: HomeRF 2.0
~50 hops per detik
menggubakan ISM band 2.4 GHz
Menemukan regulasi FCC untuk teknologi spread spectrum
Menggunakan Wide Band Frequency Hopping
Memiliki data rate10 Mbps dengan fallback 5 Mbps, 1.6 Mbps and 0.8 Mbps
Backwards compatible dengan OpenAir standard
Biaya rendah, power rendah (125mW max)
Range antara 150 feet – 300 feet
Menggunakan SWAP – Shared Wireless Access Protocol (CSMA + TDMA)
Menggunakan topologi yang serentak antara host/client dan peer/peer
Dilengkapi keamanan untuk melawan eavesdropping dan layanan denial
Mendukung prioritas sesi aliran media dan kualitas yang baik untuk komunikasi suara 2 arah
Menambah kemampuan roaming
www.homerf.org

## Slide 16: Bluetooth
Teknologi FHSS 2.4 GHz dengan hop rate hingga 1600 hps
Menemukan regulsi FCC untuk teknologi spread spectrum
Membuat semua band interferensi dalam band 2.4 GHz
3 kelas power (1mW, 2.5mW, 100mW), range maksimum 10 meters (at 2.5mW)
Bisa diimplementasikan untuk range yang lebar dengan power yang tinggi dan antena
Pertama kali digunakan untuk mobile devices
www.bluetooth.com

## Slide 17: Infrared Data Association (IrDA)
IrDA adalh sebuah organisasi, bukan sebuah standart
Tidak ada organisasi yang menyaingi
Menangani pembuatan komunikasi wireless mengunakan infrared dengan:
– Light based medium
– Low throughput
– Secure
– Stable

## Slide 18: European Telecommunications Standards Institute (ETSI)
ETSI adalah IEEE milik eropa
Mempublikasikan standart HiperLAN dan HiperLAN/2
Yang berusaha menggabungkan antara 802.11a dan HiperLAN/2 dengan sebutan "5UP"

## Slide 19: Teknologi Spread Spectrum

## Slide 20: Operasi 802.11
Scanning
Authentication
Association

## Slide 21: Scanning
Passive

## Slide 22: Arsitektur 802.11

## Slide 23: Mode Operasi
Infrastruktur
  Access Point (AP)
  Wireless Client
  AP sebagai bridgenya client
Ad-hoc
  Min. 2 and max. 9 Wireless Client
  Peer-2-peer mode
  Tidak ada bridge
Pada dua mode operasi ini diperlukan Service Set Identifier (SSID) atau nama Network yang sudah dibuat supaya bisa berhubungan

## Slide 24: Infrastructure / Managed

## Slide 25: Ad-Hoc

## Slide 28: Cara Konek
Scanning SSID
  Passive :
    Menerima Beacon Frame
    Merubah channel
  Active
    Mengirim SSID pada channel bervariasi
Authentication
Association

## Slide 29: Authentication & Association
Authentication: proses pembuktian identitas sebuah node
Association: sebuah tahap untuk mengijinkan sebuah node melewati trafik yang menembus access point
Keadaan klien
AAA support

## Slide 30: Open System Authentication

## Slide 31: Shared Key Authentication

## Slide 32: Beacons
Digunakan untuk sinkronisasi waktu
Melewati channel informasi pilihan
Digunakan pada FHSS & DSSS
Sinyal yang memberikan tanda terhadap suatu kejadian

## Slide 33: Power Management Modes
Power save polling mode (PSP)
– Daya yang disimpan di mode didefinisikan oleh standart 802.11, mengikuti station untuk menyimpan daya dari daya down (sleeping) ketika jaringan tidak aktif pada waktu yang sama untuk membangun paket tujuan
Continuous aware mode (CAM)
– Mode yang tidak menyimpan fitur daya yang tidak mampu

## Slide 34: Infrastructure Power Management

## Slide 35: Ad Hoc Power Management

## Slide 36: Dynamic Rate Shifting
Adaptive (or Automatic) Rate Selection (ARS)& Dynamic Rate Shifting (DRS) keduanya adalah istilah yang digunakan untuk menjaga sebuah metode speed fallback klien wireless LAN untuk menambah jarak acces point

## Slide 37: Wireless LAN di Windows XP (SP2)

## Slide 38: Driver Harus Terinstall
Masuk ke start -> control panel -> system -> Hardware -> device manager
Lihat bagian Network Adapter, harus ada device wireless Lan

## Slide 39
Masuk ke start -> control panel -> Network connections

## Slide 40: Wireless Status
Status Terkonek
Nama SSID yang terkonek
Kecepatan Terkonek dengan yang lain
Kekuatan Sinyal ketika terkonek
Konfigurasi wireless
Me-non-aktifkan wireless
Melihat SSID di udara

## Slide 41
Tanda sinyal AP
SSID = “default”
Status client sudah “Connected” dg SSID ini

## Slide 42: Tampilan di dalam Wireless Network Properties
Urutan SSID yang akan terkonek otomatis
Menambah SSID
Merubah Mode Operasi

## Slide 43: Pilihan Mode Operasi yang akan konek

## Slide 44: Menjalankan Ad-Hoc Mode

## Slide 45: Petunjuk
Harus ada yang memulai mengonfigurasi SSID beserta isinya terlebih dahulu. Baru network ad-hoc muncul di Wireless View
Bila memulai Network Ad-Hoc, maka komputer tersebut tidak dapat memonitor SSID Ad-Hoc tersebut

## Slide 46: Konfigurasi Network Ad-Hoc yang harus ada di Wireless Network Properties
Ini harus diisi dan ditandai

## Slide 47: Tampilan di Status setelah di konfigurasi

## Slide 48: Tampilan AdHoc dari tempat lain

## Slide 49: Langkah-Langkah
Setting wireless ad-hoc SSID untuk inisialisasi pertama dan dijalankan
Pastikan device tadi IPnya sudah diketahui
Lihat SSID (dari client lain) yang dirubah dari Control Panel Client Network Connection  Wireless connection  View Wireless  klik refresh (asumsi wireless client sudah berjalan)
Bila client yang lain ingin bergabung dg Ad-Hoc SSID, dipastikan sudah satu network IP dengan inisiator SSID

## Slide 50: Konfigurasi Access Point

## Slide 51: Bridge - Router - NAT
Bridge
  berfungsi seperti switch
  bekerja di layer 2
  melewatkan frame diterima
  aksesnya berdasarkan mac, tidak melihat ip
Router
  Bekerja di layer 3
  melewatkan paket yang diterima
  Aksesnya berdasarkan ip, dengan melihat network tujuan
NAT
  Bekerja di layer 3
  Bagian dari router
  Menerima paket dari ip network private, dan merubahnya menjadi ip tujuan, supaya dikenal dan menggunakan fasilitas ip tersebut

## Slide 52: Konfigurasi Access Point
Konfigurasi Wajib
  Radio (channel)
  Ip network
Konfigurasi tambahan
  Radio terdistribusi
  Layanan client

## Slide 53: Konfigurasi Radio
SSID : Max 255 karakter
Channel : 1-14

## Slide 54: Konfigurasi IP Network
Static
  Tidak harus sama networknya dengan yang dihubungkan, kecuali untuk AP Router
  Konfigurasi manual :
    IP
    Netmask
    Gateway
Dhcp
  Dhcp server harus ada di dalam networknya
  konfigurasi ip network sudah disetting oleh dhcp server secara otomatis

## Slide 55: Konfigurasi Radio Terdistribusi
Pilihan Mode
  AP Client
  AP Bridge
  AP WDS
  AP Repeater
Konfigurasi
  SSID
  Channel
  MAC / BSSID

## Slide 56: Konfigurasi Layanan Client
DHCP Server
  Dynamic Pool:
    Konfigurasi ip network untuk klien bisa berubah
    Memasukkan range ip
    Ada lease timenya
  Static Pool :
    Konfigurasi ip network untuk klien tertentu tetap
    Konfigurasinya berdasarkan mac client
    Ip yang dimasukkan tidak boleh didalam range dynamic pool

## Slide 57: Cara Konek dengan Konfigurasi Awal Akses Point berbasis Web

## Slide 58: Petunjuk Konek ke AP
Ini digunakan khusus untuk konfigurasi awal access point ber SSID “default” dan Ipnya 192.168.0.50
Pastikan kita sudah install wireless client atau kabel crossover di ethernet terpasang, dan AP sudah menyala
Langkah dg klien kabel crossover (sangat direkomendasikan)
  Bila pake wireless : Masuk ke startControl panel Network ConnectionsLocal Area Connection
  Klik “Properties”
  Pilih “TCP/IP” untuk konfigurasi IP, lalu klik “properties”
  Pilih “use following the IP address” untuk konfigurasi static/manual
  Masukkan nilai IP = “192.168.0.2” dan Subnetmask =“255.255.255.0”, klik “OK”
  Klik “OK” untuk keluar ke tampilan “Status” (ini harus)
  Test koneksi ke AP dengan ping 192.168.0.50 , tapi harus masuk console prompt dulu. Kalau tidak ada jawaban dari ping, pastikan AP menyala dan kabel terpasang dan konfigurasi IP sudah benar, lalu ulangi step pada no ini.
  Buka web browser, lalu akses ke 192.168.0.50, muncul kotak dialog menanyakan user dan password
  Isi usernya “admin” dengan password tidak diisi, lalu tekan enter / klik “ok”

## Slide 59: Koneksi dengan Wireless
Tanda sinyal AP
SSID = “default”
Status client sudah “Connected” dg SSID ini

## Slide 60: Konfigurasi IP

## Slide 61: Test Koneksi Ke AP
Masuk start -> Run -> ketik “cmd” dan tekan enter, kemudian muncul window baru
Ketik “ping 192.168.0.50” dan enter untuk mengetes AP bila ip-nya 192.168.0.50

## Slide 62: Autentikasi Akses AP Lewat Web

## Slide 63: Tampilan Konfigurasi AP berbasis Web

## Slide 64: Konfigurasi yang tidak/harus dirubah setelah konek

## Slide 65: Yang bisa/harus dirubah di AP
SSID
Channel
IP network
User & Password login

## Slide 66: Petunjuk Modifikasi Konfigurasi
Pastikan sudah masuk ke dalam konfigurasi AP
Catat SSID, Channel, IP Network, dan User/Pass Login
Bila sudah merubah, tunggu indikator AP berubah, kemudian uji yang berubah (urutan=IP,SSID,login) kecuali untuk channel

## Slide 67: Data Percobaan
No | SSID | Ch | IP/ Mask/ Gateway | User/ Pass
1 | War | 1 | 192.168.1.10/255.255.255.0/ | Satu/
2 | Inti | 6 | 192.168.2.10/255.255.255.0/ | Dua/
3 | Liar | 11 | 192.168.3.10/255.255.255.0/ | Tiga/
4 | Indah | 1 | 192.168.4.10/255.255.255.0/ | Empat/
5 | Ratri | 5 | 192.168.5.10/255.255.255.0/ | Lima/
6 | Sepi | 9 | 192.168.6.10/255.255.255.0/ | Enam/
7 | Test | 11 | 192.168.7.10/255.255.255.0/ | Tujuh/
8 | Coba | 6 | 192.168.8.10/255.255.255.0/ | Lapan/
9 | Biar | 9 | 192.168.9.10/255.255.255.0/ | Nine/

## Slide 68: Langkah-langkah
Masuk konfigurasi AP dengan IP dan Login yang benar
Rubah konfigurasi seperti Data Percobaan
Rubah IP AP, kemudian apply, lalu tunggu ½ menit
Rubah IP client satu network dengan AP, hanya merubah nomor terakhir, seperti x.x.x.2, x=nomor seperti di AP
uji koneksi AP dengan ping dari client
Masuk konfigurasi AP dengan no ip AP baru
Rubah SSID dan chanel, kemudian apply, lalu tunggu ½ menit
Lihat SSID yang dirubah dari Control Panel Client Network Connection  Wireless connection  View Wireless  klik refresh (asumsi wireless client sudah berjalan)
Rubah Login, kemudian apply, lalu tunggu ½ menit
Uji masuk konfigurasi AP dengan login baru lewat web di no ip baru AP
Anda sudah merubah konfigurasi AP sesuai setting yang diinginkan

## Slide 69: Contoh menggunakan Data Percobaan no 9

## Slide 70: Perintah Mengganti IP Client setelah IP AP dirubah

## Slide 71: Test ke IP dengan IP baru

## Slide 72: Autentikasi dengan IP AP baru

## Slide 73: Merubah SSID menjadi “Biar”

## Slide 74: SSID “Biar” di View Wireless setelah SSID di rubah

## Slide 75: Merubah Login

## Slide 76: Entri Konfigurasi dengan Login Baru

## Slide 77: Tampilan di dalam Wireless Network Properties

## Slide 78: Contoh Sinyal Tanda Mode dan SSID

## Slide 79: Pilihan Mode Operasi yang akan konek

## Slide 80: Konfigurasi Asosiasi SSID

## Slide 81: Tampilan Ad-Hoc Connect