BAB 10. Sistem Bilangan Dan Kode

10.1. Sistem Bilangan Binari

Sistem bilangan binary menggunakan 2 macam symbol bilangan berbentuk 2 digit angka yaitu 0 dan 1 (basis 2)

1001 (2)=… (10)	1x23+0x22+0x21+1x20

8+0+0+1=9

- Pertambahan bilangan binary

Dapat dilakukan dengan 2 cara yang sama seperti pertambahan bilangan decimal.Langkah-langkahnya adalah :

1 . Digit bilangan decimal ditambahkan satu persatu mulai dari posisi paling kanan

2. Bila hasil pertambahan antar kolom melebihi 9, maka dikurangi dengan nilai 10 untuk dibawa (carry of) ke pertambahan kolom berikutnya.

Contoh :

1 (carry of)

273

189 +

462 (12-10=2)

(7+8+1=16) ditulis 6 dengan carry of 1 untuk kolom selanjutnya

Dasar pertambahan untuk masing-masing digit binary :

0 + 0 = 0

1 + 0 = 1

0 + 1 = 1

1 + 1 = 0 carry of 1 yaitu 1+1=2 digit terbesar biner 1,maka dikurangi dengan 2 (basis)                                        jadi  (2-2=0) dengan carry of 1

Contoh :

11111

10100+

100011

- Pengurangan bilangan binary

Dasar pengurangan untuk masing-masing digit binary :

0 – 0 = 0

1 – 0 = 1

1 – 1 = 0

0 – 1 = 1 borrow of 1 (pinjam digit 1 dari posisi sebelah kirinya)

Contoh 1:

11011

1001-

10010

Contoh 2:

11101

1011-

10010

Meminjam tidak dari sebelahnya karena bernilai 0, maka harus meminjam dari kolom sebelahnya yang bernilai bit 1.

Contoh3:

11001

10011-

00110

- Metode Perkalian Binari

Dasar perhitungan :

0x0=0

1x0=0

0x1=0

1x1=1

Contoh:

1110

1100x

0000

0000

1110

1110+

10101000

- Pembagian Bilangan Binari

Dasar pembagian untuk masing-masing digit:

0 : 1 = 0

1 : 1 = 1

Contoh : 101/1111101\11001

101	-

101

101-

0101

0101-

0