## Slide 1: Operasi string
Erfin Gustaman

## Slide 2: Fungsi-fungsi string
Nama Fungsi | Keterangan
strcpy() | Menyalin string
strlen() | Menghitung panjang string
strcmp() | Membandingkan dua string
strcat() | Menggabungkan dua string
strlwr() | Mengubah string menjadi huruf kecil
strupr() | Mengubah string menjadi huruf besar
Untuk menggunakan fungsi-fungsi string terlebih dahulu mengikutsertakan file <string.h> / #include<string.h>

## Slide 3: strcpy()
Kegunaan untuk mengcopy / menyalin string kedalam suatu variable
Syntax: strcpy(var,”STRING”);
Contoh: Bila ingin memasukan / mengisi variable “menu” dengan isi string “NASI GORENG”
#include<string.h>
char menu[20];
main(){
  strcpy(menu,”NASI GORENG”);
  puts(menu);
  getch();
}

## Slide 4: strlen()
Menghitung panjang suatu string, outputnya bertipe integer
Syntax: strlen(var); atau strlen(“STRING”);
Contoh: Apabila ingin menghitung panjang inputan dalam variable nim, var nim adalah tipe string
#include<string.h>
main(){
  char nim[10];
  int panjangnim;
  printf(“Masukkan nim anda:”);fflush(stdin);scanf(“%s”,&nim);
  panjangnim=strlen(nim);
  printf(“Banyak digit nim: %s adalah %d”,nim,panjangnim);
  getch();
}

## Slide 5: strcmp()
Membandingkan dua string, output yang dihasilkan dari fungsi ini adalah -1, 0, 1.
Adapun output 0 dari strcmp apabila kedua string yang dibandingkan adalah sama
Untuk output -1, 1 dari strcmp apabila kedua string yang dibandingkan tidak sama. -1 artinya nilai perbandingan pertama < dari nilai kedua. 1 artinya nilai perbandingan pertama > dari nilai kedua. Adapun cara penilaian perbandingan strcmp ini berpengaruh atas CASE SENTIVE, maksudnya char “a” berbeda nilai dengan “A”.
Syntax: strcmp(var a, var b); atau strcmp(“STRING A”,”STRING B”);
Contoh: Jika kode yang diinputkan adalah TS001 maka var barang=“JAKET ARMY”. Jika bukan, var barang=“JAKET EIGER”.
#include<string.h>
main(){
  char kode[10], barang[15];
  printf(“Masukan kode: “);fflush(stdin);scanf(“%s”,&kode);
  if(strcmp(kode,”TS001”) == 0) strcpy(barang,”JAKET ARMY”);
  else strcpy(barang,”JAKET EIGER”);
  printf(“Nama barang: %s\n”,barang);
  getch();
}

## Slide 6: strcat()
Fungsi untuk menggabungkan dua buah string
Syntax: strcat(var a, var b); atau strcat(“STRING A”, “STRING B”);
Contoh: menggabungkan kode liga dan club, jika isi variable liga adalah ITALIA maka kodeliga=“LI”; dan club adalah AC MILAN kodeclub=“ACM”; maka kodebarang=“LIACM”; selain itu maka kodebarang=“NONE”;
#include<string.h>
main(){
  char kodeliga[5], kodeclub[5],kodebarang[10];
  int liga,club;
  printf(“Pilih liga: 1. Liga Italia\n”);
  printf("Pilihan: ");scanf("%d",&liga);
  printf(“Pilih club: 1. AC Milan\n”);
  printf("Pilihan: ");scanf("%d",&club);
  if((liga == 1) && (club ==1)) {
    strcpy(kodeliga,”LI”);
    strcpy(kodeclub,”ACM”);
    strcpy(kodebarang,strcat(kodeliga,kodeclub));
    }
  else
    strcpy(kodebarang,”NONE”);
  printf(“Kode barang : %s”,kodebarang);
  getch();
}

## Slide 7: strlwr() dan strupr()
strlwr(): Mengubah string menjadi huruf kecil, sedangkan strupr(): Mengubah string menjadi huruf besar
Syntax: strlwr(var); atau strlwr(“STRING”); dan strupr(var) atau strupr(“STRING”);
Contoh: jika kode yang dinputkan TS001 maka namabarang=“JAKET ARMY”, selain itu namabarang=“JAKET EIGER”;
#include<string.h>
main(){
  char kode[5],namabarang[15];
  printf("Kode barang: ");fflush(stdin);scanf("%s",&kode);
  if(strcmp(strlwr(kode),"ts001") == 0) strcpy(namabarang,"jaket army");
  else strcpy(namabarang,"jaket eiger");
  printf("Nama barang: %s\n",strupr(namabarang));
  getch();
}

## Slide 8: Praktikum
Kode sepatu | Nama Sepatu | Harga
SPT10 | SEPATU KULIT | 100000
SPT11 | SEPATU OLAH RAGA | 150000
SPT12 | SEPATU KULIT RUSA | 135000
Inputan yang diminta adalah | Output:
Nama pembeli: Ainun Kode sepatu: SPT11 Jumlah beli: 5 | ================================ TOKO RIA , jln Dipati ukur no 99. Bandung. Telp: 022-6007000 ================================ Nama pembeli: Ainun Kode sepatu: SPT11 Nama sepatu: SEPATU OLAH RAGA Harga satuan: Rp. 150000 Jumlah beli: 5 Total bayar: Rp. 750000 Input lagi [y/t]?
Toko sepatu “RIA” ingin dibuatkan sebuah system perhitungan kasir, sepatu yang dijual adalah:
*)Jika salah jumlah digit kode (kurang / lebih), maka meminta inputan kode kembali

## Slide 9
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
main(){
char nama[20],kode[6],sepatu[20],lagi='y';
int digit,beli;
float harga,total;
while(lagi =='y' || lagi=='Y'){
system("cls");
printf("Nama pembeli: ");fflush(stdin);scanf("%s",&nama);
digit=1;
while(digit!=5){
printf("Kode sepatu: ");fflush(stdin);scanf("%s",&kode);
digit=strlen(kode);
}
printf("Jumlah beli: ");scanf("%d",&beli);
system("cls");
puts("======================================");
puts("TOKO RIA,");
puts("Jln. Dipati ukur no 99. Bandung. Telp:022-6007000");
puts("======================================");
printf("Nama pembeli: %s\n",strupr(nama));
printf("Kode sepatu: %s\n",strupr(kode));
strcpy(sepatu,"sepatu kulit");
if(strcmp(strupr(kode),"SPT10")==0){
//strcpy(sepatu,"sepatu kulit");
harga=100000;
}
else if(strcmp(strupr(kode),"SPT11")==0){
strcpy(sepatu,"sepatu olah raga");
harga=150000;
}
else if(strcmp(strupr(kode),"SPT12")==0){
strcpy(sepatu,strcat(sepatu," rusa"));
harga=135000;
}
else {
strcpy(sepatu,"sepatu tidak ada");
harga=0;
}
printf("Nama sepatu: %s\n",strupr(sepatu));
printf("Harga satuan: Rp.%0.0f\n",harga);
printf("Total bayar: Rp.%0.0f\n",harga*beli);
printf("Input lagi[y/t]: ");fflush(stdin);lagi=getch();
}
}

## Slide 10: Tugas
Tampilan Input | Tampilan Output
KANZA DISTRO ==================== Nama Pembeli : Habibie Kode Produk: JK211 Ukuran: S Jumlah Beli: 5 | KANZA DISTRO ======================= Nama Pembeli: Habibie Kode Produk: JK211 Ukuran: S Jumlah Beli: 5 ======================= Nama Produk: Jaket Army Harga Satuan: Rp. 135000 Total Beli: Rp. 675000 Diskon: Rp. 33750 Total Bayar: Rp. 641250
Kanza Distro meminta untuk dibuatkan program sederhana untuk perhitungan penjualan barang, adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:
Kode produk | Nama produk | Ukuran | Harga (Rp)
JK111 | JAKET EIGER | S | 150000
 |  | M | 165000
 |  | X | 175000
JK211 | JAKET ARMY | S | 135000
 |  | M | 150000
 |  | X | 160000
BJ291 | BAJU KEMEJA | S | 55000
 |  | M | 65000
 |  | X | 75000
*)Total Harga didapat dari jumlah beli * harga |  |  | 
*)Untuk jumlah pembelian diatas atau sama dengan 5 mendapatkan diskon 5% |  |  | 
*)Total Bayar didapat dari Total Harga - Diskon |  |  |