## Slide 1: FLOW CONTROL INSTRUTIONS

## Slide 2: Lompatan Bersyarat
Sintaks :
Jxxx Label_tujuan
Jika kondisi untuk jump benar maka instruksi berikutnya yang akan dieksekusi adalah pada Label_tujuan yang letaknya bisa sebelum atau sesudah instruksi tersebut.
Jika kondisinya salah maka instruksi yang berada di bawah instruksi lompatan yang akan dieksekusi.

## Slide 3: Signed Jump
Symbol | Description | Condition for jump
JG / JNLE | Jump if greater than Jump if not less than or equal to | ZF = 0 and SF = OF
JGE / JNL | Jump if greater than or equal to Jump if not less than | SF = CF
JL / JNGE | Jump if less than Jump if not greater than or equal | SF <> OF
JLE / JNG | Jump if less than or equal Jump if not greater than | ZF = 1 or SF <> OF

## Slide 4: Unsigned Jump
Symbol | Description | Condition for jump
JA / JNBE | Jump if above Jump if not below or equal | CF = 0 and ZF = 0
JAE / JNB | Jump if above or equal to Jump if not below | CF = 0
JB / JNAE | Jump if below Jump if not above or equal | CF = 1
JBE / JNA | Jump if equal Jump if not above | CF = 1 or ZF = 1

## Slide 5: Signed Flag Jump
Symbol | Description | Condition for jump
JE / JZ | Jump if equal Jump if equal to zero | ZF = 1
JNE / JNZ | Jump if not equal Jump if not zero | ZF = 0
JC | Jump if carry | CF = 1
JNC | Jump if not carry | CF = 0
JO | Jump if overflow | OF = 1
JNO | Jump if not overflow | OF = 0
JS | Jump if sign negative | SF = 1
JNS | Jump if nonnegative sign | SF = 0
JP / JPE | Jump if parity even | PF = 1
JNP / JPO | Jump if parity odd | PF = 0

## Slide 6: Compare
Sintaks :
CMP tujuan,sumber
Instruksi ini membandingkan sumber dan tujuan dengan cara mengurangkan tujuan dengan sumber.
Hasil pengurangan tidak disimpan, tetapi flag yang muncul.
Operand CMP tidak dapat kedua-duanya lokasi memori. Tujuan tidak dapat berupa konstanta.
Catatan: CMP hanya seperti SUB, hanya operand tujuan tidak berubah.

## Slide 7: Lompatan Tak Bersyarat
Sintaks :
JMP tujuan
Di mana label tujuan umunya adalah label dalam suatu segmen yang sama seperti JMP itu sendiri.

## Slide 8: Struktur Percabangan
IF - THEN
Contoh :
Pseudo code :
IF AX < 0 THEN
replace ax by –ax
END_IF
Program :
; IF AX < 0
CMP AX,0 ; AX < 0 ?
JNL END_IF ; no, exit
; THEN
NEG AX ; yes, change sign
END_IF
condition
True-branch
statements
True
False
IF-THEN

## Slide 9: Struktur Percabangan
IF – THEN- ELSE
Contoh :
Pseudo code :
IF AL < = BL THEN
display the character in AL
ELSE
display the character in BL
END_IF
Program :
MOV AH,2
; IF AL <= BL
CMP AL,BL
JNBE ELSE_
; THEN
MOV DL,AL
JMP DISPLAY
ELSE_:
MOV DL,BL
DISPLAY:
INT 21h
END_IF
condition
True-branch
statements
True
False
IF-THEN-ELSE
false-branch
statements

## Slide 10: Struktur Percabangan
CASE
CASE
Statements_1
Expression
Statements_2
Statements_n
values_1
values_2
values_n
……

## Slide 11
Pseudo code :
CASE AX
< 0: put –1 in BX
= 0: put 0 in BX
> 0: put 1 in BX
END_CASE
Program :
; CASE AX
CMP AX,0 ; test AX
JL NEGATIVE ; AX < 0
JE ZERO ; AX = 0
JG POSITIVE ; AX > 0
NEGATIVE:
MOV BX,-1
JMP END_CASE
ZERO:
MOV BX,0
JMP END_CASE
POSITIVE:
MOV BX,1
END_CASE:

## Slide 12: Percabangan dengan kondisi gabungan
Bentuk :
kondisi_1 AND kondisi_2
atau
kondisi_1 OR kondisi_2
Contoh :
Pseudo Code :
Baca sebuah karakter (ke dalam AL)
IF (‘A’ <= karakter) AND (karakter <= ‘Z’) THEN
Tampilkan karakter
END_IF

## Slide 13
;baca sebuah karakter
MOV AH,1 ; persiapan membaca
INT 21h ; karakter dalam AL
; if (‘A’ <= karakter) and (karakter <= ‘Z’)
CMP AL,’A’ ; karakter >= ‘A’ ?
JNGE END_IF ; bukan, keluar
CMP AL,’Z’ ; karakter <= ‘Z’ ?
JNLE END_IF ; bukan, keluar
; then tampilkan karakter
MOV DL,AL ; salin karakter ke DL
MOV AH,2 ; persiapan untuk menampilkan
INT 21h ; tampilkan karakter
END_IF:

## Slide 14
Pseudo Code :
Baca sebuah karakter (ke dalam AL)
IF (karakter = ‘y’) OR (karakter = ‘Y’) THEN
Tampilkan karakter
ELSE
Terminate the program
END_IF

## Slide 15
  MOV AH,1 ; persiapan membaca
  INT 21h ; karakter dalam AL
  ; if (karakter = ‘y’) OR (karakter = ‘Y’)
  CMP AL,’y’ ; karakter = ‘y’ ?
  JE THEN_ ; ya, bercabang ke bagian penampilan karakter
  CMP AL,’Y’ ; karakter = ‘Y’ ?
  JE THEN_ ; ya, bercabang ke bagian penampilan karakter
  JMP ELSE_
  THEN_:
  MOV AH,2 ; persiapan untuk menampilkan
  MOV DL,AL ; salin karakter ke DL
  INT 21h ; tampilkan karakter
  JMP END_IF: : dan keluar
  ELSE_:
  MOV AH,4Ch
  INT 21h ; kembali ke DOS
  END_IF:

## Slide 16: Struktur Looping
For Loop
  Pseudo Code
FOR jumlah loop_count DO
Statements
END_FOR
  Instruksi LOOP dapat digunakan untuk mengimplementasikan FOR loop.
  Bentuknya sbb:
    LOOP label_tujuan
  Pencacah untuk loop adalah register CX yang diinisialisasi ke loop_count

## Slide 17
While Loop
  Pseudo Code :
WHILE kondisi DO
Statement
END_WHILE