## Slide 1: SUHU & PEMUAIAN

## Slide 2: Pengantar
Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya sebuah benda
Untuk mengetahui secara pasti dingin atau panasnya sebuah benda,maka kita membutuhkan suatu besaran yang dapat diukur melalui suatu alat ukur

## Slide 3: Pengukuran suhu
Termometer
Mengukur suhu suatu benda atau sistem secara kuantitatif
Dibuat berdasarkan sifat termometrik suatu bahan
T(x) = ax+b
T = suhu
x = sifat termometrik
a,b = konstanta yang bergantung pada bahan
yang digunakan

## Slide 4: Sifat termometrik
perubahan suhu
zat termometrik (thermometric substance)
T
Perubahan panjang benda (L),
Perubahan luas permukaan benda (A)
Perubahan volum benda (V)
hambatan listrik pada kawat (R)
tekanan gas pada volume konstan (P)
volume gas pada tekanan konstan (V)
intensitas cahaya (I)
disebut sifat Termometrik
(thermometric property)

## Slide 5: Jenis termometer
Termometer | Sifat termometrik | Jangkauan Pengukuran (o C)
Raksa | Volum zat cair | -39 - 500
Gas volum tetap | Tekanan gas pada volum tetap | -270 - 1500
Hambatan Platina | Hambatan listrik | -200 - 1200
Termokopel | Gaya gerak listrik | -250 - 1500
Pirometer | Intensitas Cahaya | Lebih dari 1000

## Slide 6: Kalibrasi termometer
Menentukan titik tetap bawah (Tb)
Menentukan titik tetap atas (Ta)
Membagi jarak Ta dan Tb
Menetapkan skala di bawah Tb dan di atas Ta
Titik didih air murni pada tekanan 1 atm
Tiap bagiannya = 1 satuan suhu

## Slide 7: Skala pada termometer
Ta
Tb

## Slide 8: Pemuaian
Pemuaian adalah :
Proses bertambahnya suatu ukuran benda akibat adanya perubahan suhu
Bertambahnya suatu ukuran benda karena menerima kalor

## Slide 9: Pemuaian zat padat
Pemuaian Panjang
Pemuaian Luas
Pemuaian Volum
Pemuaian Zat Padat

## Slide 10: Pemuaian Benda (1)
1) Pemuaian Panjang
= Pertambahan
panjang (m)
= Panjang mula-mula(m)
= Panjang akhir (m)
= Kenaikan suhu (o C atau K)
= Koefisien muai
panjang (o C -1atau K -1 )

## Slide 11: Pemuaian Benda (2)
1) Pemuaian Panjang

## Slide 12: Pemuaian Benda (3)
2) Pemuaian Luas
= Pertambahan
luas (m 2)
= Luas mula-mula(m 2)
= Panjang akhir (m 2)
= Kenaikan suhu (o C atau K)
= Koefisien muai
luas (o C -1atau K -1 )

## Slide 13: Pemuaian Benda (4)
2) Pemuaian Luas

## Slide 14: Pemuaian Benda (5)
3) Pemuaian Volume
= Pertambahan
volum (m 3)
= Volum mula-mula(m 3)
= Volum akhir (m 3)
= Kenaikan suhu (o C atau K)
= Koefisien muai
volum (o C -1atau K -1 )

## Slide 15: Pemuaian Benda (6)
3) Pemuaian Volume

## Slide 16: Pemuaian Benda (7)
Pemuaian Zat Cair
Zat cair hanya mengalami pemuaian volum
Sumber gambar http://forum.detik.com/showthread.php?p=6902243

## Slide 17: Pemuaian Benda
Pemuaian Gas
Pemuaian Gas
Hukum Gay-Lussac
Hukum Boyle
P = tekanan
V = volum
T = suhu ( K )

## Slide 18: Pemuaian Benda
Pemuaian Gas
Berdasarkan Hukum Boyle
& Hukum Gay-Lussac
Pemuaian gas
Pada tekanan tetap
Pada volum tetap
= Koefisien muai
gas (o C -1atau K -1 )
= tekanan mula-mula(N/m)
= tekanan akhir (N/m)

## Slide 19: Contoh soal (1):
Suhu sebuah ruangan , nyatakan suhu tersebut dalam satuan Kelvin, Reamur dan Fahrenheit

## Slide 20: Solusi (1) :

## Slide 21: Contoh soal (2):
Pada suhu panjang baja adalah 2 m. Tentukan panjang baja tersebut pada suhu jika diketahui α baja

## Slide 22: Solusi (2) :

## Slide 23: Latihan soal (1) :
Sebatang tembaga pada suhu panjangnya 80 cm. Berapakah pertambahan tembaga tersebut jika diberikan panas hingga jika diketahui koefesien muai linier tembaga adalah
Plat aluminium dengan ukuran panjang 5 m dan lebar 2 m dipanaskan dari hingga mencapai . Jika α aluminium tentu luas plat setelah dipanaskan

## Slide 24: Latihan soal (2) :
Sebatang logam dipanaskan dari suhu menjadi bertambah panjang 2 mm. Batang lain yang sejenis dan panjangnya 2 kali panjang batang pertama dipanaskan menjadi . Tentukan pertambahan panjang yang dialami oleh batang kedua