## Slide 1: Geometri Primitive

## Slide 2: Elemen-Elemen Pembentuk Grafik : Geometri

## Slide 3: Menggambar GARIS
Garis adalah kumpulan titik-titik yang tersusun sedemiki-an rupa sehingga memiliki pangkal dan ujung.
Suatu titik pada layar terletak pada posisi (x,y), untuk menggambarkannya plot suatu pixel dengan posisi yang berkesesuaian.
Contoh program :Setpixel (x,y)

## Slide 4: Menggambar GARIS (lanjt)
Tampilan garis pada layar komputer dibedakan berdasarkan Resolusi-nya.
Resolusi : keadaan pixel yang terdapat pada suatu area tertentu
Contoh : Resolusi 640x480, berarti pada layar komputer terdapat 640 pixel per-kolom dan 480 pixel per-baris.
Resolusi dapat pula dibedakan menjadi kasar, medium dan halus.

## Slide 5: Menggambar GARIS (lanjt)
Untuk menggambarkan garis seperti gambar di atas, diperlukan pixel aktif.

## Slide 6: Menggambar GARIS (lanjt)
Parameter pixel address yang membentuk garispada layar adalah :

## Slide 7: Menggambar GARIS (lanjt)
Untuk menampilkan atau menggambarkan garis pada layar dibutuhkan minimal 2 titik (endpoint), yaitu titik awal dan akhir.
- Awal garis dimulai dengan titik atau
pixel pertama, P1 diikuti titik kedua,
P2.
- Untuk mendapatkan titik-titik
selanjutnya sampai
ke Pn perlu dilakukan inkrementasi
atas nilai koordinat sumbu X dan Y
pada titik sebelumnya.

## Slide 8
Menggambar GARIS (lanjt)
n dan m adalah nilai inkrementasi
- Persamaan Umum Garis : y = mx +c
- Perhitungan incrementasi untuk masing-masing sumbu adalah berbeda :

## Slide 9: Pemrosesan Citra untuk Ditampilkan di Layar

## Slide 10: Garis Horisontal (Menggambar GARIS)
Garis yang membentang secara paralel dengan sumbu X dengan asumsi titik P1 pada koordinat X1 lebih kecil daripada X2 dari P2, sedangkan Y1 dan Y2 konstant
Algoritma:
1. Menentukan titik awal (P1) dan titik akhir (P2)
2. Periksa posisi sumbu (koordinat)Jika titik akhir
> titik awal, Lakukan inkrementasi sumbu X
dari titik awal sampai titik akhir. Jika tidak,
maka Lakukan dekrementasi sumbu X
dari titik awal sampai titik akhir
3. Tampilkan garis menggunakan parameter
koordinat yang telah dihitung.

## Slide 11: Garis Vertikal (Menggambar GARIS)
Garis yang membentang secara paralel dengan sumbu Y dengan asumsi titik P1 pada koordinat Y1 lebih kecil daripada Y2 dari P2, sedangkan X1 dan X2 konstant
Algoritma:
1. Menentukan titik awal (P1) dan titik
akhir (P2)
2. Periksa posisi sumbu (koordinat)
Jika titik akhir > titik awal,Lakukan
inkrementasi sumbu Y dati titik awal
sampai titik akhir. Jika tidak, maka lakukan
dekrementasi sumbu Y dari titik awal sampai
titik akhir
3.Tampilkan garis menggunakan parameter
koordinat yang telah dihitung.

## Slide 12: Garis Diagonal (Menggambar Garis)
Garis yang membentang secara paralel 45
derajat dari sumbu X atau sumbu Y dengan
asumsi titik awal P1 dengan koordinat X1 dan
Y1 lebih kecil daripada X2 dan Y2 atau
sebaliknya.
Algoritma :
1. Menentukan titik awal (P1) dan titik
akhir (P2)
2. Periksa posisi sumbu (koordinat)Jika titik
akhir > titik awal, lakukan inkrementasi
sumbu X dan sumbu Y dari titik awal sampai
titik akhir. Jika tidak, maka lakukan
dekrementasi sumbu X dan sumbu Y dari
titik awal sampai titik akhir
3. Tampilkan garis menggunakan
parameter koordinat yang telah
dihitung.

## Slide 13: Garis Bebas (Simple Digital Differential Analyzer/DDA)
Garis yang membentang antara 2 titik, P1 dan P2, selalu membentuk sudut yangbesarnya sangat bervariasi.
Sudut yang terbentuk menentukan kemiringan suatu garis atau disebut gradient/ slop atau disimbolkan dengan parameter m. Jika titik-titik yang membetuk garis adalah : (x1,y1) dan (x2,y2) maka

## Slide 14: Garis Bebas (Simple Digital Differential Analyzer/DDA)
Algoritma DDA bekerja atas dasar penambahan nilai x dan nilai y.
Pada garis lurus, turunan pertama dari x dan y adalah konstanta.
Sehingga untuk memperoleh suatu tampilan dengan ketelitian tinggi, suatu garis dapat dibangkitkan dengan menambah nilai x dan y masing-masing sebesar ∆x dan ∆y.

## Slide 15: Garis Bebas (Simple Digital Differential Analyzer/DDA)
Kondisi ideal ini sukar dicapai, karenanya pendekatan yang mungkin dilakukan adalah berdasarkan piksel-piksel yang bisa dialamati/dicapai atau melalui penambahan atau pengurangan nilai x dan y dengan suatu besaran dan membulatkannya ke nilai integer terdekat.

## Slide 16: Garis Bebas (Simple Digital Differential Analyzer/DDA)
Langkah-langkah pembentukan menurut algoritma DDA, yaitu :
1. Tentukan dua titik yang akan dihubungkan.
2. Tentukan salah satu titik sebagai titik awal (x0, y0) dan titik akhir (x1, y1).
3. Hitung ∆x = x1 - x0 dan ∆y = y1 - y0.
4. Tentukan step, yaitu jarak maksimum jumlah penambahan nilai x maupun nilai y dengan cara :
bila nilai | y| > | x| maka step = nilai | y|.bila tidak maka step = | x|.
5. Hitung penambahan koordinat pixel yaitu x_increment = x / step dan y_increment = y / step.
6. Koordinat selanjutnya (x+x_incerement, y+y_increment).
7. Posisi pixel pada layer ditentukan dengan pembulatan nilai koordinasi tersebut.
8. Ulangi step 6 dan 7 untuk menentukan posisi pixel selanjutnya, sampai x = x 1dan y = y 1

## Slide 17: Contoh algoritma DDA
Untuk menggambarkan algoritma DDA dalam Pembentukan suatu garis yang menghubungkan titik (10,10) dan (17,16), pertama-tama ditentukan dx dan dy, kemudian dicari step untuk mendapatkan x_increment dan y_increment.
∆x = x1 - x0 = 17-10 = 7
∆y = y1 - y0 = 16 -10 = 6
selanjutnya hitung dan bandingkan nilai absolutnya.
| x| = 7
| y| = 6
karena | x| > | y|, maka step = | x| = 7, maka diperoleh :
x_inc = 7/7= 1
y_inc = 6/7 = 0,86

## Slide 20: Latihan
Buat sebuah garis yang menghubungkan dari titik (20,10) sampai dengan titik (30,18) dengan menggunakan algoritma DDA

## Slide 21: Menggambar GARIS
Algoritma Bresenham
- Pixel selanjutnya ?
Algoritma Bresenham memilih titik
terdekat dari actual path
Setiap sampling akan diinkremen
menjadi 1 atau 0.

## Slide 22: Menggambar GARIS
Kondisi awal :Jika m < 1, maka m bernilai positif
Bresenham melakukan inkremen 1 untuk x dan 0 atau 1 untuk y.
Jika current pixel (xk,yk)
Dimanakah pixel berikutnya akan di-plot, apakah di (xk+1, yk+1), (xk+1, yk), atau (xk, yk+1)?

## Slide 23: Menggambar GARIS

## Slide 24: Menggambar GARIS
Tentukan nilai parameter keputusan, pk:

## Slide 25: Menggambar GARIS
Algoritma Bresenham untuk |m| < 1:
Input 2 endpoints, simpan endpoints kiri sebagai (x0, y0).
2. Panggil frame buffer (plot titik pertama)
3. Hitung konstanta ∆x, ∆y, 2∆y, 2∆y–2∆xdan nilai awal parameter keputusan p0= 2∆y –∆x
4. Pada setiap xk sepanjang garis, dimulai dari k=0, ujilah :
Jika pk< 0, maka
plot(xk+1, yk) dan
pk+1= pk+ 2∆y
Jika tidak maka
plot (xk+1, yk+1) dan
pk+1= pk+ 2∆y -2∆x
5. Ulangi tahap 4 ∆xkali

## Slide 26: Menggambar GARIS
Latihan : Hitunglah posisi piksel hingga membentuk sebuah garis yang menghubungkan titik (12,10) dan (17,14) !
Jawab :
1.(x0, y0) =(12, 10)
2.∆x =5, ∆y = 4, 2∆y =8, 2∆y–2∆x = -2
3.p0= 2∆y –∆x = 3

## Slide 27: Latihan
Buat sebuah garis yang menghubungkan dari titik (20,10) sampai dengan titik (30,18) dengan menggunakan algoritma Bressenham.

## Slide 29: Algoritma membuat lingkaran
Pada umumnya, lingkaran digunakan sebagai komponen dari suatu gambar. Prosedur untuk menampilkan lingkaran dan elips dibuat dengan persamaan dasar dari lingkaran.
Lingkaran adalah kumpulan dari titik-titik yang memiliki jarak dari titik pusat yang sama untuk semua titik. Lingkaran dibuat dengan menggambarkan seperempat lingkaran, karena bagian lain dapat dibuat sebagai bagian yang simetris. Penambahan x dapat dilakukan dari 0 ke r sebesar unit step, yaitu menambahkan ± y untuk setiap step

## Slide 30: Algoritma lingkaran mid point ( Bressenham )

## Slide 31
5. Gerakkan setiap posisi pixel (x,y) pada garis melingkar dari lingkaran dengan titik pusat (xc,yc) dan tentukan nilai koordinat :
x= x + xc dan y = y + yc
6. Ulangi langkah ke 3 -5, sampai dengan x>=y

## Slide 32: Contoh
Untuk menggambarkan algoritma Bressenham dalam pembentukan suatu lingkaran dengan titik pusat (0,0) dan radius 10, perhitungan berdasarkan pada oktan dari kuadran pertama dimana x =0 sampai x =y.
Penyelesaian

## Slide 33: Contoh

## Slide 34: Latihan
Buat sebuah lingkaran dengan r = 9 terhadap titik pusat (0,0)