## Slide 1: SISTEM MIKROPROSESOR
PWM
(PULSE WIDTH MODULATION)

## Slide 3
PWM 8 BIT

## Slide 5: FAST PWM MODE
Pada Fast PWM, counter akan menghitung seperti yang dilakukan pada mode normal.
Timer akan mulai menghitung naik setelah timer di start.
Timer akan menghitung naik sampai mencapai batas nilai (0xFF).
Ketika terjadi roll over dari 0xFF ke 0x00, maka TOV flag akan set.

## Slide 7: Reaksi dari waveform generator ketika compare match terjadi (pada mode fast PWM)
Ketika COM01:00 = 00 , pin OC0 beroperasi sebagai I/O port.
Ketika COM01:00 = 10 , maka waveform generator akan meng-clear pin OC0 saat compare match terjadi.
Duty cycle dari gelombang yang di generate meningkat ketika nilai OCR0 meningkat.

## Slide 8
Ketika COM01:00 = 11 , maka waveform generator akan men-set pin OC0 saat compare match terjadi dan meng-clear nya pada saat top.
Pada PWM mode inverting, duty cycle yang digenerate menurun ketika nilai OCR0 meningkat.

## Slide 9: FREKUENSI YANG DI GENERATE PADA FAST PWM MODE
Pada fast PWM mode, timer menghitung dari 0 sampai top (0xFF di 8 bit counter).
Jadi frekuensi gelombang yang di generate  1/256 dari frekuensi timer clock.
Frekuensi dari timer clock dapat dipilih menggunakan prescaler (N).

## Slide 11
Duty cycle dapat ditentukan menggunakan register OCR0.
Ketika COM01:00 = 10 (non-inverted mode), maka semakin besar nilai OCR0 akan semakin besar pula duty cycle yang dihasilkan, yang berarti akan selalu high (duty cycle = 100%).

## Slide 21: Phase Correct PWM mode
Pada phase correct PWM, TCNT0 mencacah naik sampai dengan mencapai nilai top, kemudian mencacah mundur sampai mencapai nilai 0.
TOV0 flag akan set ketika nilai mencapai 0.

## Slide 23
Ketika COM01:00 = 10 maka waveform generator akan meng-clear pin OC0 saat compare match (pada keadaan mencacah naik) dan men-set pin OC0 pada mencacah turun.
Mode ini disebut non-inverted Phase Correct PWM

## Slide 24
Ketika COM01:00 = 11 maka waveform generator akan men-set pin OC0 saat compare match (pada keadaan mencacah naik) dan men-clear pin OC0 pada mencacah turun.
Mode ini disebut inverted Phase Correct PWM

## Slide 30: Menggunakan Timer 2
Timer2 adalah timer 8 bit. Oleh karena itu cara kerjanya sama dengan Timer0.
Perbedaanya terletak pada nama register, port output, dan nilai prescaler dari TCCRn register.

## Slide 31
MODE PWM TIMER1

## Slide 32: Fast PWM Mode
Pada Fast PWM, counter menghitung sama seperti pada mode normal.
Counter akan mulai mencacah naik ketika timer di start.
Counter akan mencacah naik sampai dengan mencapai batas.

## Slide 37
Ketika COM1A1:0 = 10 , maka waveform generator akan men-clear pin OC1A saat compare match terjadi dan meng-set nya pada saat top.
Mode ini disebut non inverting PWM. Duty cycle yang dihasilkan meningkat ketika nilai OCR1A semakin besar.

## Slide 38
Ketika COM1A1:0 = 11 , maka waveform generator men-set OC1A saat compare match terjadi dan meng-clear-nya pada saat top.
Mode ini disebut inverting PWM. Duty cycle yang dihasilkan menurun ketika nilai OCR1A semakin besar.

## Slide 39: Frekuensi Gelombang yang Dihasilkan Fast PWM Mode
Pada fast PWM mode, timer mencacah dari 0 sampai dengan top dan kemudian roll over.
Maka, frekuensi gelombang yang dihasilkan  1/(Top+1) dari frekuensi timer clock.
Frekuensi timer clock dapat dipilih menggunakan prescaler

## Slide 40: Frekuensi Gelombang yang Dihasilkan Fast PWM Mode
Duty cycle yang dihasilkan dapat ditentukan dengan register OCR1x.
Ketika COM1x1:0 = 10 (non inverting), maka semakin besar OCR1x akan semakin besar pula duty cycle. Ketika OCR1x=Top, maka OC1 selalu high (duty cycle 100%). OC1x high merupakan total dari OCRx1+1clock.
Maka untuk non inverting duty cycle:

## Slide 50: Generate Waves (With Different Frequency)

## Slide 51
Pada mode 14 dan 15, nilai TOP dapat kita spesifikasikan dengan register ICR1 dan OCR1A.

## Slide 54
Jika kita menggunakan mode 15 maka OCR1A ter-buffer, isi dari buffer akan di load ke OCR1A ketika timer mencapai nilai top.
Pada mode 15 kita hanya dapat menggunakan OC1B wave generator karena OCR1A digunakan untuk top value.

## Slide 56: PHASE CORRECT PWM MODE
Pada Phase Correct PWM, timer mencacah naik sampai dengan top kemudian setelah itu mencacah turun hingga mencapai 0.
TOV1 flag akan di set ketika timer kembali ke nol.

## Slide 61
Ketika COM1A1:0 = 10 , maka waveform generator akan men-clear pin OC1A saat compare match terjadi (mencacah naik) dan men-set nya pada saat top (pada saat mencacah turun).
Mode ini disebut non inverting PWM. Duty cycle yang dihasilkan meningkat ketika nilai OCR1A semakin besar.

## Slide 62
Ketika COM1A1:0 = 11 , maka waveform generator men-set OC1A saat compare match (saat mencacah naik) terjadi dan meng-clear-nya pada saat top (saat mencacah turun).
Mode ini disebut inverting PWM. Duty cycle yang dihasilkan menurun ketika nilai OCR1A semakin besar.

## Slide 63: FREKUENSI GELOMBANG YANG DIHASILKAN PHASE CORRECT PWM

## Slide 64: DUTY CYCLE DARI GELOMBANG YANG DIHASILKAN PHASE CORRECT PWM
Duty cycle yang dihasilkan dapat ditentukan dengan register OCR1x.
Ketika COM1x1:0 = 10 (non inverting), maka semakin besar OCR1x akan semakin besar pula duty cycle. Ketika OCR1x=Top, maka OC1 selalu high (duty cycle 100%). OC1x high merupakan total dari OCRx1 clock.
Maka untuk non inverting duty cycle:

## Slide 68: Generate Waves (With Different Frequency)

## Slide 69: Pada mode 10 dan 11, nilai TOP dapat kita spesifikasikan dengan register ICR1 dan OCR1A.

## Slide 72
TERIMA KASIH