## Slide 1: Teori bahan kelistrikan
Dasar Teknik Elektro

## Slide 2: Bahan Listrik
Definisi:
Segala jenis benda atau bahan yang dapat digunakan dalam peralatan, perlengkapan dan alat bantu yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan listrik.

## Slide 3: Klasifikasi Bahan
Bahan tambang dan non tambang
Bahan renewable dan unrenewable
Bahan logam dan non logam
Bahan organik dan sintetis

## Slide 4: Klasifikasi Bahan listrik
Bahan penghantar
Bahan penyekat
Bahan setengah penghantar
Bahan magnet
Bahan superkonduktor
Bahan serat optik

## Slide 5: A. Bahan penghantar (Conductor)
Bahan ini mempunyai daya hantar listrik (electrical conductivity) yang besar dan tahanan listrik (electrical resistance) kecil.
B. Bahan penyekat (Insulator)
Bahan yang berfungsi untuk menyekat agar tidak terjadi aliran listrik

## Slide 6: C. Bahan setengah penghantar (Semiconductor)
Bahan yang mempunyai daya hantar listrik lebih kecil dibanding bahan penghantar, tetapi lebih besar dibanding bahan penyekat.
D. Bahan magnet (Magnetic Materials)
Bahan yang bersifat magnet (bahan ini dikelompokkan pada bahan magnet kuat, menengah dan rendah)

## Slide 7: E. Bahan Superkonduktor
Bahan penghantar dengan tahanan listrik yang sangat kecil (mendekati nol)
F. Bahan Serat Optik
Bahan serat (tipis, panjang) yang transparan (dapat menyalurkan cahaya) dan dipergunakan sebagai media telekomunikasi cahaya

## Slide 8: Sifat Bahan Listrik
Tahanan : kemampuan menahan arus listrik
Konduktivitas : kemampuan menghantarkan arus listrik
Kekuatan Dielektrik: batas kemampuan isolasi bahan bila diberi tegangan tertentu sampai isolasinya bocor sehingga arus mengalir

## Slide 9: Tabel tahanan jenis bahan

## Slide 10: Tabel kekutan dielektrik bahan

## Slide 11: Tabel konstanta dielektrik/permitivitas relatif bahan

## Slide 12: Jenis bahan penghantar

## Slide 13: Syarat bahan konduktor
1. Konduktifitasnya cukup baik
2. Koefisien muai panjangnya kecil
3. Modulus kenyalnya (modulus elastisitas) cukup besar

## Slide 14: Contoh bahan penghantar
Logam biasa, seperti : tembaga, alumunium dan besi
Logam campuran (alloy) yaitu logam dari tembaga atau alumunium yang dicampur dengan logam jenis lain untuk meningkatkan kekuatan mekanisnya
Logam paduan (composite) yaitu dua atau lebih jenis logam yang dipadukan dengan cara kompresi, peleburan (melting) atau pengelasan (welding)

## Slide 15: Klasifikasi bahan listrik
Kawat logam biasa,
contoh : BCC (bare copper conductor) & AAC (all alumunium conductor)
2. Kawat logam campuran (alloy),
contoh : AAAC (all alumunium alloy conductor)
3. Kawat logam paduan(composite),
contoh : kawat baja berlapis tembaga (copper clad steel)
4. Kawat lilit campuran (alloy), yaitu kawat yang lilitannya terdiri dari dua jenis
logam atau lebih.
Contoh : ACSR (alumunium conductor steel reinforced)

## Slide 16: Karakteristik konduktor
Kekuatan mekanik,
contoh : kekuatan tarik
Kekuatan listrik,
contoh : kekuatan arus

## Slide 17: Resistivitas Listrik
Resistifitas listrik adalah kemampuan suatu bahan dalam menahan arus listrik. Resistifitas listrik dinyatakan sebagai :

## Slide 18: Kaefisien temperatur bahan
Menunjukan perubahan tahanan akibat adanya perubahan suhu. Dinyatakan sebesar :

## Slide 19: Contoh soal:
3 buah bahan terdiri dari tembaga, silikon dan karet memiliki masing-masing panjang 1 meter dan diameternya 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan sebesar 8 Volt, maka tentukan arus yang melewati penghantar tersebut untuk masing-masing bahan.