## Slide 1: TEOREMA THEVENIN & NORTON

## Slide 2: Contents
Teorema Thevenin
Teorema Norton

## Slide 3: Objectives
Mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan rangkaian berdasarkan teori Norton dan Thevenin
Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan rangkaian elektronika menggunakan transformasi Delta – Bintang
Mahasiswa mampu memahami konsep dasar komponen Pasif elektronika

## Slide 4: Teorema vs Teori
Perbedaan teori dengan teorema adalah teori diperoleh dari fakta-fakta empiris sedangkan teorema diperoleh dari asumsi- asumsi matematis.

## Slide 5: Contoh Teorema
Teorema Superposisi
Teorema Substitusi
Teorema Thevenin
Teorema Norton
Teorema Transformasi Sumber
Teorema Transfer Daya Maksimum

## Slide 6: TEOREMA THEVENIN
Suatu rangkaian listrik komplek dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah sumber tegangan bebas yang dihubungserikan dengan sebuah tahanan ekivelen pada dua titik yang diamati
 Tujuan dari teorema: untuk menyederhanakan analisis rangkaian, yaitu membuat rangkaian pengganti berupa sumber

## Slide 7: Pengertian
RL
RL dipisahkan terlebih dahulu
Rangkaian setara Thevenin
RL = 8 Ohm

## Slide 8
Contoh soal 1:
Carilah nilai arus yang mengalir pada resistor 8 Ohm dengan menggunakan teorema Thevenin!

## Slide 9: Penyelesaian :
Langkah 1
Komponen yang akan kita analisis besar arus yang melewatinya sementara dipisahkan dulu dari rangkaiannya.
RL = 8 Ohm

## Slide 10
Catatan :
Resistor 8 Ohm pada soal ini dianggap sebagai beban (RL)  menyerap arus
Untuk mempermudah analisis, beban biasanya dilambangkan dengan komponen resistor (RL).

## Slide 11
Pada teorema Thevenin, rangkaian yang sudah dipisahkan dari RL , akan disederhanakan menjadi sebuah rangkaian yang terdiri dari satu sumber tegangan ekuivalen (VTh) dan satu resistor ekuivalen (RTh) yang dipasang secara seri.
RL = 8 Ohm

## Slide 12
Langkah 2
Rangkaian dianalisis dengan analisis mesh
1
2
I1
I
2
(I1 - I2)
(I1 - I2)
Terminal terbuka
Untuk mesh 1
2I1 + 4I2 – 20 = 0
I1 + 2I2 = 10 (persamaan 1)
Untuk mesh 2
4(I1 - I2) + 2(I1 - I2) + 8 - 4I2 = 0
6I1 - 10I2 = -8
3I1 - 5I2 = -4
(persamaan 2)
Penyelesaian persamaan di atas menghasilkan :
I1 = 42/11 Ampere dan I2 = 34/11 Ampere

## Slide 13
Langkah 3
VTh dicari dengan menganggap seolah-olah ada sumber tegangan (tak nyata) antara terminal A dan B dan sebuah mesh virtual
1
2
I1
I2
(I1 - I2)
(I1 - I2)
Mesh virtual

## Slide 14
I
II
I1
I2
(I1 - I2)
(I1 - I2)
Untuk mesh virtual VTh - 4 - 2(I1 - I2) = 0 VTh = 4 + 2(I1 - I2)
= 4 + (42/11 – 34/11)
VTh = 60/11 Volt
Catatan :
Tegangan resistor 4 Ohm pada mesh virtual tidak dihitung (sama dengan nol) karena pada kenyataannya tidak dialiri arus I1 maupun I2

## Slide 15
Langkah 4
RTh dicari dengan terlebih dahulu melakukan langkah-langkah sbb :
Bila terdapat sumber tegangan ideal (tanpa hambatan dalam)  hilangkan sumber tegangan tersebut dan hubung singkatkan jalur yang putus
Bila terdapat sumber arus ideal (tanpa hambatan dalam)  hilangkan sumber arus tersebut dan biarkan terbuka jalur yang putus
Bila terdapat sumber arus, maupun sumber tegangan tak ideal (dengan hambatan dalam), ganti komponen tersebut dengan hambatan dalamnya

## Slide 16
atau

## Slide 17: Penyelesaian
(karena hanya terdapat sumber tegangan ideal)

## Slide 18: Penyelesaian
Rth = 60/11 Ohm

## Slide 19
Langkah 5
Semua nilai parameter dikalkulasi, pasangkan kembali RL dan arus yang melewatinya dicari
I = Vth / (Rth + RL) =
60/11 / (60/11 + 8)
= 15/37 Ampere
I
I