## Slide 1: SISTEM PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
Teknik Tenaga Listrik

## Slide 2: Sistem Pembangkit Tenaga listrik

## Slide 3: Sistem Ketenagaan Listrik
Pembangkitan Tenaga Listrik
“Kegiatan memproduksi tenaga listrik untuk kebutuhan skala besar”
Transmisi Tenaga Listrik
Penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu
sistem distribusi atau kepada konsumen, atau penyaluran tenaga listrik
antar sistem.
Distribusi Tenaga Listrik
Penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem
pembangkitan kepada konsumen.
Instalasi Tenaga Listrik
Bangunan sipil, elektromekanik, mesin, peralatan, saluran dan perlengkapan yang
digunakan untuk pembangkitan, konversi, transmisi, distribusi dan pemanfaatan
tenaga listrik.

## Slide 4: Prinsip Pembangkitan Tenaga Listrik
“Potensi mekanik” dari penggerak mula dalam menggerakan turbin yang terkopel dengan generator.
Tegangan yang dihasilkan pembangkit relatif kecil (± 23 kV)
Prinsip menaikkan tegangan pada sisi transformator step up

## Slide 5: Instalasi perangkat pembangkit listrik
Instalasi Energi Primer
Instalasi Penggerak Generator
Instalasi Pendingin
Instalasi Listrik :
1. Instalasi tegangan tinggi
2. Instalasi tengan rendah
3. Instalasi arus searah

## Slide 6: Masalah pembangkitan tenaga listrik
Penyediaan Energi Primer
Penyediaan Air Pendingin
Masalah Limbah
Masalah Kebisingan
Operasi Pembangkit
Pemeliharaan
Gangguan & Kerusakan
Pengembangan Pembangkit
Perkembangan Teknologi Pembangkit

## Slide 7: Tahapan sistem pembangkit tenaga listrik
Generator Sinkron
Transformator (step up)
PMS/DS (Pemisah/disconnecting switch)
PMT/CB (Pemutus Tenaga/circuit breaker)
Busbar/Rel
PMB (pemutus beban)

## Slide 8: Generator Sinkron
Fungsi: mengubah tenaga mekanis menjadi tenaga listrik arus bolak-balik.
Generator biasanya digunakan di pusat pembangkit listrik adalah “generator sinkron tiga fasa”.

## Slide 9: Proses kerja generator (konversi energi)

## Slide 10: Konstruksi Generator Sinkron
Stator
Bagian diam (mengeluarkan tegangan bolak balik).
Rotor
Bagian bergerak (menghasilkan medan magnit untuk
menginduksikan ke stator).

## Slide 11: Transformator (Step up )
Prinsip kerja transformator
Berdasarkan induksi-elektromagnetik, menghendaki
adanya gandengan magnet antara rangkaian primer
dan sekunder.

## Slide 12: Jenis Transformator tenaga listrik
Transformator daya;
Transformator distribusi;
Transformator pengukuran,

## Slide 13: Transformator Arus

## Slide 14: Transformator Tegangan

## Slide 15: Pengukuran daya trafo arus & Tegangan

## Slide 16: REL / BUSBAR
REL TUNGGAL

## Slide 17: REL / BUSBAR
REL GANDA 1 PMT (dengan 1 pemutus tenaga)

## Slide 18: REL / BUSBAR
REL GANDA 2 PMT (dengan 2 pemutus tenaga)

## Slide 19: Hubungan “Generator & REL/BUSBAR”
Generator
REL/BUSBAR

## Slide 20: bersambung…