## Slide 1
KASUS PENERAPAN LOGIKA FUZZY
Fuzzy tsukamoto, mamdani, sugeno

## Slide 2: Cara kerja logika fuzzy meliputi beberapa tahapan berikut :
Fuzzyfikasi
Pembentukan basis pengetahuan fuzzy (rule dalam bentuk if..then).
Mesin inferensi (fungsi implikasi max-min atau dot-product)
Defuzzyfikasi
Banyak cara untuk melakukan defuzzyfikasi, diantaranya metode berikut.

## Slide 3: Defuzzifikasi
Metode Rata-rata (Average)
Metode Titik Tengah (Center of Area)

## Slide 4
Secara umum :
If (X is A) and (Y is B) then (Z is C)
Dimana A,B, dan C adalah himpunan fuzzy.
Misalkan diketahui 2 rule berikut.
If (x is A1) and (y is B1) then (z is C1)
If (x is A2) and (y is B2) then (z is C2)
METODE TSUKAMOTO

## Slide 5
Fuzzyfikasi
(2) Pembentukan basis pengetahuan fuzzy (rule dalam bentuk if...then).
(3) Mesin inferensi
Menggunakan fungsi implikasi MIN untuk mendapatkan nilai α-predikat tiap-tiap rule (α1,α2,α3,...,αn). Nilai α-predikat digunakan untuk menghitung keluaran hasil inferensi secara tegas (crisp) utk z1,z2,z3,...,zn.
(4) Defuzzyfikasi

## Slide 6: Skema fungsi implikasi MIN dan proses defuzzyfikasi dilakukan dengan cara mencari nilai rata-ratanya.
μ
μ
A1
A2
X
X
X
μ
μ
Y
Y
Y
B1
B2
μ
μ
C1
C2
z1
z2
Z
Z
α1
α2
Rata-rata Pembobotan =
MIN atau PRODUCT

## Slide 7
Proses defuzzyfikasi dgn rata-rata pembobotan:

## Slide 8: Contoh[1]
Suatu perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir,
permintaan terbesar hingga mencapai 5000 kemasan/hari, dan permintaan terkecil sampai 1000 kemasan/hari.
Persediaan barang digudang terbanyak sampai 600 kemasan/hari, dan terkecil pernah sampai 100 kemasan/hari.
Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini, perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimum 7000 kemasan/hari, serta demi efisiensi mesin dan SDM tiap hari diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2000 kemasan.

## Slide 9: Solusi: VARIABEL FUZZY YG AKAN DIMODELKAN
Permintaan; terdiri-atas 2 himpunan fuzzy, yaitu: NAIK dan TURUN.

## Slide 10: Solusi: VARIABEL FUZZY YG AKAN DIMODELKAN
Kita bisa mencari nilai keanggotaan:
µPmtTURUN[4000] = (5000-4000)/4000
= 0,25
µPmtNAIK[4000] = (4000-1000)/4000
= 0,75

## Slide 11: Solusi: VARIABEL FUZZY YG AKAN DIMODELKAN
Persediaan; terdiri-atas 2 himpunan fuzzy, yaitu: SEDIKIT dan BANYAK.

## Slide 12: Solusi: VARIABEL FUZZY YG AKAN DIMODELKAN
Kita bisa mencari nilai keanggotaan:
µPsdSEDIKIT[300] = (600-300)/500
= 0,6
µPsdBANYAK[300] = (300-100)/500
= 0,4

## Slide 13: Solusi: VARIABEL FUZZY YG AKAN DIMODELKAN
Produksi barang; terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu: BERKURANG DAN BERTAMBAH

## Slide 14: Contoh[1]
Apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan fuzzy sbb:
[R1] IF Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK
THEN Produksi Barang BERKURANG;
[R2] IF Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT
THEN Produksi Barang BERKURANG;
[R3] IF Permintaan NAIK And Persediaan BANYAK
THEN Produksi Barang BERTAMBAH;
[R4] IF Permintaan NAIK And Persediaan SEDIKIT
THEN Produksi Barang BERTAMBAH;
Berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi, jika jumlah permintaan sebanyak 4000 kemasan, dan persediaan di gudang masih 300 kemasan?

## Slide 15: Solusi: VARIABEL FUZZY YG AKAN DIMODELKAN
cari nilai z untuk setiap aturan dengan menggunakan fungsi MIN pada aplikasi fungsi implikasinya:
[R1] IF Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK
THEN Produksi Barang BERKURANG;
α-predikat1 = µPmtTURUN ∩,PsdBANYAK
= min(µPmtTURUN (4000), µPsdBANYAK(300))
= min(0,25; 0,4)
= 0,25
Lihat himpunan Produksi Barang BERKURANG,
(7000-z)/5000 = 0,25 ---> z1 = 5750

## Slide 16: Solusi: VARIABEL FUZZY YG AKAN DIMODELKAN
[R2] IF Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT
THEN Produksi Barang BERKURANG;
α-predikat2 = µPmtTURUN ∩PsdSEDIKIT
= min(µPmtTURUN (4000),µPsdSEDIKIT(300))
= min(0,25; 0,6)
= 0,25
Lihat himpunan Produksi Barang BERKURANG,
(7000-z)/5000 = 0,25 ---> z2 = 5750

## Slide 17: Solusi: VARIABEL FUZZY YG AKAN DIMODELKAN
[R3] IF Permintaan NAIK And Persediaan BANYAK
THEN Produksi Barang BERTAMBAH;
α-predikat3 = µPmtNAIK ∩PsdBANYAK
= min(µPmtNAIK (4000),µPsdBANYAK(300))
= min(0,75; 0,4)
= 0,4
Lihat himpunan Produksi Barang BERTAMBAH,
(z-2000)/5000 = 0,4 ---> z3 = 4000

## Slide 18: Solusi: VARIABEL FUZZY YG AKAN DIMODELKAN
[R4] IF Permintaan NAIK And Persediaan SEDIKIT
THEN Produksi Barang BERTAMBAH;
α-predikat4 = µPmtNAIK ∩PsdBANYAK
= min(µPmtNAIK (4000),µPsdSEDIKIT(300))
= min(0,75; 0,6)
= 0,6
Lihat himpunan Produksi Barang BERTAMBAH,
(z-2000)/5000 = 0,6 ---> z4 = 5000

## Slide 19: Solusi: VARIABEL FUZZY YG AKAN DIMODELKAN
mencari berapakah nilai z, yaitu:
z = (αpredikat1*z1)+( αpredikat2*z2) +( αpredikat3*z3) +( αpredikat4*z4)
αpredikat1+ αpredikat2+ αpredikat3+ αpredikat4
= (0,25*5750)+(0,25*5750) +(0,4*4000) +(0,6*5000)
0,25+ 0,25+ 0,4+ 0,6
= 4983
Jadi jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus diproduksi sebanyak 4983 kemasan.

## Slide 20: METODE MAMDANI
Metode Mamdani menggunakan operasi MIN-MAX atau MAX-PRODUCT.
Untuk mendapatkan output, diperlukan 4 tahapan berikut.
Fuzzyfikasi
(2) Pembentukan basis pengetahuan fuzzy (rule dalam bentuk if...then).
(3) Mesin inferensi, Menggunakan fungsi implikasi MIN dan Komposisi antar-rule menggunakan fungsi MAX (menghasilkan himpunan fuzzy baru)
(4) Defuzzyfikasi,menggunakan metode Centroid

## Slide 21
Dimana A,B, dan C adalah himpunan fuzzy.
Misalkan diketahui 2 rule berikut.
If (x is A1) and (y is B1) then (z is C1)
If (x is A2) and (y is B2) then (z is C2)
Berikut skema penalaran fungsi implikasi MIN dan komposisi antar-rule menggunakan fungsi MAX.

## Slide 22: Skema penalaran fungsi implikasi product dan komposisi antar-rule menggunakan fungsi max
μ
μ
A1
A2
X
X
X
μ
μ
Y
Y
Y
B1
B2
μ
μ
C1
C2
Z
Z
PRODUCT
C1
C2
MAX
Z
μ
C
z

## Slide 23: Solusi
[R1] IF Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK
THEN Produksi Barang BERKURANG;
α-predikat1 = µPmtTURUN ∩ PsdBANYAK
= min(µPmtTURUN[4000], µPsdBANYAK[300])
= min(0,25; 0,4)
= 0,25

## Slide 24: Solusi
[R2] IF Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT
THEN Produksi Barang BERKURANG;
α-predikat2 = µPmtTURUN ∩ PsdSEDIKIT
= min(µPmtTURUN[4000], µPsdSEDIKIT[300])
= min(0,25; 0,6)
= 0,25

## Slide 25: Solusi
[R3] IF Permintaan NAIK And Persediaan BANYAK
THEN Produksi Barang BERTAMBAH;
α-predikat3 = µPmtNAIK ∩ PsdBANYAK
= min(µPmtNAIK[4000],µPsdBANYAK[300])
= min(0,75; 0,4)
= 0,4

## Slide 26: Solusi
[R4] IF Permintaan NAIK And Persediaan SEDIKIT
THEN Produksi Barang BERTAMBAH;
α-predikat4 = µPmtNAIK ∩ PsdSEDIKIT
= min(µPmtNAIK[4000],µPsdSEDIKIT[300])
= min(0,75; 0,6)
= 0,6

## Slide 27: Solusi
Komposisi antar aturan
Dari hasil aplikasi fungsi implikasi dari tiap aturan, digunakan metode MAX untuk melakukan komposisi antar semua aturan. Hasilnya seperti pada gambar berikut.
Pada gambar tersebut, daerah hasil kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu A1, A2, dan A3.
Sekarang kita cari nilai a1 dan a2.
(a1 – 2000)/5000 = 0,25 ---> a1 = 3250
(a2 – 2000)/5000 = 0,60 ---> a2 = 5000

## Slide 28: solusi
Dengan demikian, fungsi keanggotaan untuk hasil komposisi ini adalah:

## Slide 29: Solusi
Penegasan (defuzzy)
Metode penegasan yang akan digunakan adalah metode centroid. Untuk itu, pertama-tama hitung dulu momen untuk setiap daerah.

## Slide 30: solusi
Kemudian kita hitung luas setiap daerah:
A1 = 3250*0,25 = 812,5
A2 = (0,25+0,6)*(5000-3250)/2 = 743,75
A3 = (7000-5000)*0,6 = 1200
Titik pusat dapat diperoleh dari:
z =1320312,5 + 3187515,625 + 7200000
812,5 + 743,75 + 1200
= 4247,74
Jadi jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus diproduksi sebanyak 4248 kemasan.

## Slide 31: METODE SUGENO
Bila output dari penalaran dengan metode Mamdani berupa himpunan fuzzy, tidak demikian dengan metode Sugeno. Dalam metode Sugeno, output sistem berupa konstanta atau persamaan linier.
Metode ini diperkenalkan oleh Takagi-Sugeno Kang pada 1985.
Secara umum bentuk model fuzzy Sugeno adalah :
If (x1 is A1)•...•(xn is An) then z = f(x,y)

## Slide 32
Catatan :
A1,A2,...,An adalah himpunan fuzzy ke-i sebagai anteseden.
Z = f(x,y) adalah fungsi tegas (biasanya merupakan fungsi linier dari x ke y)
Misalkan diketahui 2 rule berikut.
R1 : If (x is A1) and (y is B1) then z1 = p1x + q1y + r1
R2 : If (x is A2) and (y is B2) then z2 = p2x + q2y + r2

## Slide 33
Fuzzyfikasi
(2) Pembentukan basis pengetahuan fuzzy (rule dalam bentuk if...then).
(3) Mesin inferensi
Menggunakan fungsi implikasi MIN untuk mendpaatkan nilai α-predikat tiap-tiap rule (α1,α2,α3,...,αn). Kemudian masing-masing nilai α-predikat ini digunakan untuk menghitung keluaran hasil inferensi secara tegas (crisp) masing-masing rule (z1,z2,z3,...,zn).
(4) Defuzzyfikasi
Menggunakan metode rata-rata (average)

## Slide 34: Skema penalaran fungsi implikasi MIN atau PRODUCT dan proses defuzzyfikasi dilakukan dengan cara mencari nilai rata-ratanya.
μ
μ
A1
A2
X
X
X
μ
μ
Y
Y
Y
B1
B2
α1
α2
Rata-rata Pembobotan =
MIN atau PRODUCT
z1 = p1x + q1y + r1
z2 = p2x + q2y + r2

## Slide 35: SOLUSI
Himpunan fuzzy pada variabel permintaan dan persediaan juga sama seperti penyelesaian pada contoh tersebut. Hanya saja aturan yang digunakan sedikit dimodifikasi, sebagai berikut (dengan asumsi bahwa jumlah permintaan selalu lebih tinggi disbanding dengan jumlah persediaan):
[R1] IF Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK
THEN Produksi Barang = Permintaan - Persediaan;
[R2] IF Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT
THEN Produksi Barang = Permintaan;
[R3] IF Permintaan NAIK And Persediaan BANYAK
THEN Produksi Barang = Permintaan;
[R4] IF Permintaan NAIK And Persediaan SEDIKIT
THEN Produksi Barang = 1,25*Permintaan - Persediaan;

## Slide 36: Solusi
[R1] IF Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK
THEN Produksi Barang = Permintaan - Persediaan;
α-predikat1 = µPmtTURUN ∩µPsdBANYAK
= min(µPmtTURUN[4000], µPsdBANYAK[300])
= min(0,25; 0,4)
= 0,25
Nilai z1  z1 = 4000 – 300 = 3700

## Slide 37: Solusi
[R2] IF Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT
THEN Produksi Barang = Permintaan;
α-predikat2 = µPmtTURUN ∩PsdSEDIKIT
= min(µPmtTURUN[4000], µPsdSEDIKIT[300])
= min(0,25; 0,6)
= 0,25
Nilai z2  z2 = 4000

## Slide 38: Solusi
[R3] IF Permintaan NAIK And Persediaan BANYAK
THEN Produksi Barang = Permintaan;
α-predikat3 = µPmtNAIK ∩PsdBANYAK
= min(µPmtNAIK[4000], µPsdBANYAK[300])
= min(0,75; 0,4)
= 0,4
Nilai z3  z3 = 4000

## Slide 39: Solusi
[R4] IF Permintaan NAIK And Persediaan SEDIKIT
THEN Produksi Barang = 1,25*Permintaan - Persediaan;
α-predikat4 = µPmtNAIK ∩PsdSEDIKIT
= min(µPmtNAIK[4000], µPsdSEDIKIT[300])
= min(0,75; 0,6)
= 0,6
Nilai z4  z4 = 1,25*4000 – 300 = 4700

## Slide 40: Solusi
Dari sini kita dapat mencari berapakah nilai z, yaitu:
z= αpred1*z1+ αpred2*z2+ αpred3*z3+ αpred4*z4
αpred1+ αpred2+αpred3+αpred4
= 0,25 * 3700+0,25 * 4000+0,4 * 4000+0,6 * 4700
0,25 + 0,25 + 0,4 + 0,6
=6345
1,5
=4230
Jadi jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus diproduksi sebanyak 4230 kemasan.

## Slide 41: Daftar pustaka
[1] http://www.yulyantari.com
[2] Sri Kusumadewi dan Sri Hartati, “ Neuro-Fuzzy: Integrasi Sistem Fuzzy dan Jaringan Syaraf “, 2010, Graha Ilmu.