## Slide 1: MK SISTEM DIGITAL SESI III GERBANG LOGIKA
OLEH :
HIDAYAT

## Slide 2
Niat adalah landasan utama bagi seorang muslim dalam memulai aktifitas kebaikan. Niat inilah yang menentukan apakah setiap aktifitas bernilai ibadah ataukah sebatas rutinitas. Pahala akan tercatat bagi penuntut ilmu yang meniatkan belajarnya sebagai ibadah. Sebaliknya, bila orientasi dunia menjadi tujuan utama maka proses belajarnya hanya menjadi rutinitas tanpa bernilai pahala.

## Slide 3: Gerbang Logika
Gerbang Logika adl. dasar pembentuk dalam sistem digital.
beroperasi dalam bilangan biner (gerbang logika biner).
Logika biner menggunakan dua buah nilai yaitu ‘0’ dan ‘1’.
Logika biner dalam sistem digital, yaitu :
  logika biner positif, logika High (tinggi) ditandai dengan nilai ‘1’ dan logika Low (rendah) ditandai dengan nilai ‘0’.
  logika biner negatif, logika High (tinggi) ditandai nilai ‘0’ dan logika logika Low ditandai nilai ‘1’.
Pada pembahasan, kita akan mengunakan
logika biner positif

## Slide 4: Gerbang Logika Dasar
Pada sistem digital hanya terdapat tiga buah gerbang logika dasar, yaitu :
1. Gerbang logika AND,
2. Gerbang logika OR, dan
3. Gerbang logika NOT (inverter).

## Slide 5: Gerbang Logika AND
Gerbang logika AND  gerbang logika dasar yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dgn satu sinyal keluaran.
Berlaku ketentuan: sinyal keluaran akan tinggi jika semua sinyal masukan tinggi.
Simbol gerbang logika AND
X
Y
F

## Slide 6: Gerbang Logika AND
"memiliki konsep seperti dua buah saklar yang dipasangkan secara seri."

## Slide 7
S1 | S2 | Lampu
OFF | OFF | 
OFF | ON | 
ON | OFF | 
ON | ON | 
Tabel Kebenaran (ON/ OFF = 1/ 0)
S1
S2

## Slide 8
S1 | S2 | Lampu
OFF | OFF | mati
OFF | ON | mati
ON | OFF | mati
ON | ON | nyala
Tabel Kebenaran (ON/ OFF = 1/ 0)
Fungsi = ?
S1
S2

## Slide 9
S1 | S2 | Lampu
0 | 0 | 0
Fungsi = ?
Tabel Kebenaran (ON/ OFF = 1/ 0)
S1
S2

## Slide 10
S1 | S2 | Lampu
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
Tabel Kebenaran (ON/ OFF = 1/ 0)
Fungsi = ?
S1
S2

## Slide 11
S1 | S2 | Lampu
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
Fungsi = ?
Tabel Kebenaran (ON/ OFF = 1/ 0)
S1
S2

## Slide 12
S1 | S2 | Lampu
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Fungsi = Logika AND
Tabel Kebenaran (ON/ OFF = 1/ 0)
S1
S2

## Slide 13: Gerbang Logika AND
X | Y | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
X
Y
F
Tabel Kebenaran
Simbol logika
Fungsi Boolean

## Slide 14: Gerbang Logika AND
X
Y
F

## Slide 15: Contoh implementasi Logika AND

## Slide 16: Gerbang Logika OR
Gerbang logika OR  gerbang logika dasar yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dgn satu sinyal keluaran.
Berlaku ketentuan: sinyal keluaran akan tinggi jika salah satu sinyal masukan tinggi.
Simbol gerbang logika OR
X
Y
F

## Slide 17: Gerbang Logika OR
“memiliki konsep seperti dua buah saklar yang dipasangkan secara paralel.”

## Slide 18
S1 | S2 | Lampu
OFF | OFF | Mati
OFF | ON | Nyala
ON | OFF | Nyala
ON | ON | Nyala
Tabel Kebenaran (ON/OFF = 1/0)
S1
S2

## Slide 19
S1 | S2 | Lampu
0 | 0 | 0
Fungsi =?
Tabel Kebenaran (ON/OFF = 1/0)
S1
S2

## Slide 20
S1 | S2 | Lampu
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
Fungsi =??
Tabel Kebenaran (ON/OFF = 1/0)
S1
S2

## Slide 21
S1 | S2 | Lampu
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
Fungsi =?
Tabel Kebenaran (ON/OFF = 1/0)
S1
S2

## Slide 22: Switches in Parallel
S1 | S2 | Lampu
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Fungsi = Logika OR
Tabel Kebenaran (ON/OFF = 1/0)
S1
S2

## Slide 23: Gerbang Logika OR
X | Y | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Tabel Kebenaran
Simbol logika
Fungsi Boolean
X
Y
F

## Slide 24: Gerbang Logika OR
X
Y
F

## Slide 25: Contoh implementasi Logika OR

## Slide 26: Gerbang Logika NOT
Gerbang logika NOT  gerbang logika dasar yang memiliki sebuah sinyal masukan dan sebuah sinyal keluaran.
Berlaku ketentuan: sinyal keluaran akan tinggi jika sinyal masukan rendah.
Simbol gerbang logika NOT
X
F

## Slide 27: Gerbang Logika NOT
“memiliki konsep seperti sebuah saklar yang dipasangkan secara paralel dengan lampu dan diserikan dengan sebuah resistor.”

## Slide 28
S | Lampu
OFF | Nyala
ON | Mati
Tabel Kebenaran (ON/OFF = 1/0)
S
R

## Slide 29
S | Lampu
0 | 1
Tabel Kebenaran (ON/OFF = 1/0)
S
R

## Slide 30
S | Lampu
0 | 1
1 | 0
Tabel Kebenaran (ON/OFF = 1/0)
S
R

## Slide 31: Gerbang Logika NOT
Tabel Kebenaran
Simbol logika
Fungsi Boolean
X
F
X | F
0 | 1
1 | 0

## Slide 32: Gerbang Logika Bentukan
dihasilkan dari susunan gerbang logika dasar.
diantaranya :
1. gerbang NAND,
2. gerbang NOR,
3. gerbang XOR, dan
4. gerbang XNOR.

## Slide 33: Gerbang Logika NAND
Gerbang logika NAND  gerbang logika AND yang di NOT kan.
Gerbang logika NAND  gerbang logika yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dgn satu sinyal keluaran.
Berlaku ketentuan: sinyal keluaran akan rendah jika semua sinyal masukan tinggi.
X
Y
F
F
X
Y

## Slide 34: Gerbang Logika NAND (Lanjutan)
X | Y |  | 
0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
X
Y
F
F
X
Y
X | Y | F
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Fungsi Boolean :

## Slide 35: Gerbang Logika NAND
X
Y
F

## Slide 36: Gerbang Logika NOR
Gerbang logika NOR  gerbang logika OR yang di NOT kan.
Gerbang logika NOR  gerbang logika yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dgn satu sinyal keluaran.
Berlaku ketentuan: sinyal keluaran akan rendah jika salah satu atau semua sinyal masukan tinggi.
X
Y
F
F
X
Y

## Slide 37: Gerbang Logika NOR (Lanjutan)
X | Y |  | 
0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0
Fungsi Boolean :
X
Y
F
F
X
Y
X | Y | F
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0

## Slide 38: Gerbang Logika NOR
X
Y
F
F

## Slide 39: Gerbang Logika XOR
berlaku ketentuan: sinyal keluaran tinggi jika masukan tinggi berjumlah ganjil.
Ekspresi Booleannya : atau
X | Y | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
X
Y
F

## Slide 40: Rangkaian Logika Pembentuk logika XOR
X
Y

## Slide 41: Gerbang Logika XNOR
berlaku ketentuan: sinyal keluaran rendah jika masukan tinggi berjumlah ganjil.
Ekspresi Booleannya : atau
X | Y | F
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
X
Y
F

## Slide 42: Rangkaian Logika Pembentuk logika XNOR
X
Y

## Slide 44: Bubble AND
Logika bubble AND  dibentuk dengan memberikan NOT pada tiap masukan AND.
X | Y |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0
X
Y
F
X
Y
F

## Slide 45
Dilihat dari tabel kebenarannya :
X
Y
F
X
Y
F
X | Y |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0
X | Y | F
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0

## Slide 46: Bubble OR
Logika bubble OR  dibentuk dengan memberikan Not pada tiap masukan OR.
X
Y
F
X
Y
F
X | Y |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0

## Slide 47
Dilihat dari tabel kebenarannya :
A
B
F
A
B
F
X | Y |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0
X | Y | F
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 48: Ekivalen logika positif dan logika negatif
Logika positif | Logika negatif | Definisi
OR | AND | Keluaran tinggi jika salah satu masukan tinggi
AND | OR | Keluaran tinggi jika semua masukan tinggi
NOR | NAND | Keluaran rendah jika salah satu masukan tinggi
NAND | NOR | Keluaran rendah jika semua masukan tinggi

## Slide 50: Referensi: Digital System Prinsiples and Applications Ronald J. Tocci & Neal S. Widmer Prentice Hall Digital Electronics a practical approach with VHDL William Kleitz Pearson Education, Inc.

## Slide 51: SELESAI