## Slide 1: Generator Pembangkit Energi Listrik
Materi ke-4 (Kuliah Online)

## Slide 2: Pendahuluan
Fungsi: mengubah energi mekanik menjadi energi listrik bolak-balik
Nama lain: Alternator, Generator AC atau Generator Sinkron
Untuk pembangkitan energi listrik berkapasitas besar (generator AC sinkron 3 fase)
Pengaturan tegangan dan frekuensinya relatif lebih sederhana

## Slide 3: Prinsip kerjanya:
Timbulnya arus induksi elekromagnetik akibat adanya gerakan konduktor dalam medan magnet

## Slide 4: Konstruksi Generator AC:
Stator : bagian diam yang mengeluarkan tegangan bolak balik
Rotor : bagian bergerak yang menghasilkan medan magnet yang menginduksikan ke stator

## Slide 5: Watak/karakter Generator AC:
tegangan outputnya
2. frekuensinya
c = konstanta mesin
n = putaran sinkron/rotor (rpm)
Φ = fluks yang dihasilkan arus medan magnet (rotor)
f = frekuensi tegangan output rotor (Hz)
p = jumlah pasangan kutub rotor
n = putaran rotor (rpm)

## Slide 6: Jenis Beban Generator Sinkron:
Resistif : terjadi penurunan tegangan relatif kecil (faktor daya =1).
Induktif : terjadi penurunan tegangan cukup besar (faktor daya terbelakang/lagging
Kapasitif: terjadi kenaikan tegangan cukup besar (faktor daya mendahului/leading

## Slide 7: Exciter Generator Sinkron:
Exciter = Sistem penguat pada generator pembangkit
Beban pada generator menyebabkan tegangan keluarannya menjadi turun

## Slide 8: Faktor Pertimbangan Pembangunan Pusat Pembangkit Tenaga Listrik
Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)
Memastikan Ketersediaan Sumber Energi (Penggerak Mula)
Ketersediaan Lahan, Sarana & Prasarana
Ekonomis (dari segi: pembangunan & operasional)
Memudahkan dalam pengoperasian, pemeliharaan & life time sistem yang panjang
Mempertimbangkan bertambahnya beban (konsumen)
Pertimbangan sosial & teknis lainnya

## Slide 9: Tugas 2 (dikumpulkan tanggal 13 April 2020)
Jelaskan bagian-bagian utama dari generator arus bolak-balik tiga fasa!
Terangkan prinsip dasar kerja generator arus bolak-balik!
Sebuah Generator sinkron memiliki frekuensi kerja sebesar 50 Hz, dan mempunyai sejumlah pasangan kutub sebanyak 4 buah, maka tentukan besarnya putaran mesinnya !
Apakah fungsi exciter pada Generator AC ?
Kenapa exciter ini diperlukan dalam sistem pembangkit pada perangkat Generator pembangkit tenaga listrik? Berikan penjelasan secara rinci !
Berikan salah contoh generator AC yang anda pernah temui atau lihat !