MODUL  3

TEOREMA THEVENIN & NORTON

I. TUJUAN PRAKTIKUM

- Setiap praktikan (peserta praktikum) diharapkan mampu menambah pengetahuan terkait dengan teorema Thevenin & Norton

- Setiap Praktikan mampu menganalisis & menerapkan teorema thevenin & Norton pada berbagai jenis rangkaian listrik searah

.

II. TEORI DASAR

2.1. Teorema Thevenin

Teorema Thevenin menyatakan bahwa sembarang jaringan linier yang terdiri atas sumber tegangan dan resistansi, jika dipandang dari sembarang 2 simpul dalam jaringan tersebut dapat digantikan oleh resistansi ekivalen RTH yang diserikan dengan sumber tegangan ekivalen VTH.

- (b)

Gambar 2.1. Rangkaian ekivalen Thevenin

RTH merupakan resistansi yang melihat ke simoul a dan b dengan semua sumber tegangan internal digantikan oleh hubung singkat. VTH adalah tegangan Thevenin yang akan muncul di simpul a dan b juka tidak ada beban yang dihubungkan padanya. Oleh karena itu tegangan Thevenin disebut  juga sebagai tegangan rangkaian terbuka. Penggunaan teorema thevenin ini sangat menyerderhanakan perhitungan – perhitungan dalam banyak situasi dimana jaringannya dihubungkan pada jaringan eksternal yang terus berubah. Analisa rangkaian dasar Thevenin ditunjukan seperti rangkaian berikut ini,

(a)					(b)

Gambar 2.2. Rangkaian ekivalen Thevenin

Dari rangkaian pada gambar 2.2 di atas, maka dapat tentukan resistansi Thevenin (RTH)  sebesar,

………………………………………..(2.1)

…………………………………...(2.2)

Transfer daya maksimum dari rangkaian Thevenin berdasarkan persamaan (2.1) dan (2.2) diperoleh sebesar:

………………………….(2.3)

2.2. Teorema Norton

Teorema Norton menyatakan bahwa sembarang jaringan yang dihubungkan ke terminal a dan b dapat digantikan dengan sumber arus tunggal IN yang parallel dengan resistansi tunggal RN, yang digambarkan seperti berikut ini:

Gambar 2.3. Rangkaian ekivalen Norton

Dari gambar rangkaian Norton diatas, nilai RN dapat ditentukan sebesar,

………………………………………………(2.4)

Arus Norton dapat ditentukan sebesar,

…………………………………………………...(2.5)

III. PERLENGKAPAN PRAKTIKUM

- Multimeter analog/digital

- Tegangan sumber DC

- Resistor : 1K, 1K2, 1K5, 3K3, 4K7, 5K6, 6K8, 8K6, 10K (3 buah)

- Program Simulasi EWB

IV. LANGKAH – LANGKAH PRAKTIKUM

4.1. Percobaan 1 : Rangkaian dengan beban RL (metoda biasa)

- Buat rangkaian seperti gambar 2.4 berikut ini :

Gambar 2.4.

- Dengan menggunakan multimeter, ukurlah arus beban (IL) dan tegangan beban (VL) melalui tahanan beban RL sesuai tabel 2.1

- Kemudian lakukan perhitungan secara teoritis untuk menentukan nilai arus beban (IL) dan tegangan beban (VL).

- Lakukan juga simulasi rangkaian untuk menentukan nilai-nilai sesuai tabel-1

- Setelah percobaan dilakukan, isikan hasil percobaannya ke dalam tabel-1 di bawah ini.

Tabel 1 Hasil Pengukuran rangkaian biasa

| Vin | Beban | Hasil Pengukuran | Hasil Perhitungan | Hasil Simulasi EWB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( RL) | IL | VL | IL | VL | IL | VL |
| 12 Volt | 1K |  |  |  |  |  |  |
|  | 4K7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6K8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8K6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10K |  |  |  |  |  |  |

4.2. Percobaan 2 : Rangkaian Thevenin dengan beban RL

a. Rancanglah sebuah rangkaian pengganti Thevenin dari rangkaian gambar 2.4 di atas kemudian diubah ke rangkaian pengganti Thevenin-nya seperti yang ditunjukan gambar 2.5 berikut ini:

Gambar 2.5 Rangkaian pengganti Thevenin

- Setelah perhitungan nilai tegangan thevenin (VTh) ini diperoleh, masukan ke dalam tabel 2.2, kemudian ukurlah arus beban IL dan tegangan beban VL untuk harga- harga beban RL yang tertera sesuai tabel 2.2

- Lakukan simulasi rangkaiannya untuk menentukan nilai-nilai sesuai tabel-2

- Lakukan juga perhitungan secara teoritis daya beban PL yang diserap oleh masing-masing beban RL.

- Setalah percobaan dilakukan, isikan hasilnya ke dalam table-2. berikut ini:

Tabel 2.2 Hasil pengukuran rangkaian pengganti Thevenin

| VTh | Beban | Hasil Pengukuran | Hasil Perhitungan | Hasil Simulasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( RL) | IL | VL | IL | VL | IL | VL |
| ………. | 1K |  |  |  |  |  |  |
|  | 4K7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6K8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8K6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10K |  |  |  |  |  |  |

V. TUGAS PENDAHULUAN

Perhatikan rangkaian dibawah ini.

Dari rangkaian diatas, tentukan :

- Tegangan  pengganti Thevenin  (VTh)

- Tahanan pengganti Thevenin ( RTh)

- Simulasikan dengan program software EWB rangkaian di atas. Bandingkan hasilnya dengan hasil perhitungan.