## Slide 1: PETA KARNAUGH K-Map
Teknik Digital
Tri Rahajoeningroem, MT

## Slide 2: PETA KARNAUGH
    Merupakan suatu tabel dengan lajur vertikal dan horisontal yang berisi variasi variabel yang membentuk logika
    Merupakan alat untuk mentransformasikan tabel ke bentuk sirkuit logika yang paling sederhana (jumlah input paling sedikit)

## Slide 3: PEMBENTUKAN PETA KARNAUGH
- Peta Karnaugh 2 variabel
A
B

## Slide 4: PEMBENTUKAN PETA KARNAUGH (2)
Misal diketahui tabel
kebenaran sbb :
A | B | Y
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 0 1 1
Maka Peta Karnaugh :
0 0
1 1
B
A

## Slide 5: PEMBENTUKAN PETA KARNAUGH (3)
Bentuklah peta Karnaugh untuk tabel kebenaran :
A | B | Y
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 1 1 0

## Slide 6: PEMBENTUKAN PETA KARNAUGH (4)
- Peta Karnaugh 3 variabel

## Slide 7: PEMBENTUKAN PETA KARNAUGH (5)
Bentuk peta Karnaugh untuk tabel kebenaran:
A | B | C | Y
0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 0 1 0 0 0 1 1
0 | 0
1 | 0
1 | 1
0 | 0

## Slide 8: PEMBENTUKAN PETA KARNAUGH (6)
- Peta Karnaugh 4 variabel
B
AB

## Slide 9: PEMBENTUKAN PETA KARNAUGH (7)
A | B | C | D | Y
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

## Slide 10: PEMBENTUKAN PETA KARNAUGH (8)
- Peta Karnaugh 4 variabel
0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0
B
AB

## Slide 11: PAIR
sepasang 1 yang bertetangga dalam peta Karnaugh
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0
Sebuah pair
Jika terdapat 1 pair, maka 1 variabel dan komplemennya akan dibuang dari persamaan boolean

## Slide 12: QUAD
Grup yang terdiri dari 4 buah 1 yang bertetangga
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0
Sebuah quad
Sebuah quad akan menghilangkan 2 variabel dan komplemennya dari persamaan boolean

## Slide 13: OCTET
Grup yang terdiri dari 8 buah 1 yang bertetangga
0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0
Sebuah octet
Sebuah octet akan menghilangkan 3 buah variabel dan komplemennya dari persamaan boolean

## Slide 14: SIMPLIKASI KARNAUGH
Langkah simplifikasi dengan peta Karnaugh :
  1. Masukkan 1 pada peta
  2. Masukkan 0 pada peta
  3. Tandai octet, quad dan pair (ingat ROLLING
  dan OVERLAP)
  4. Jika ada 1 yang tertinggal, tandai
  5. Hilangkan REDUNDANT jika ada
  6. Bentuk persamaan boolean.

## Slide 15: OVERLAP
Pemakaian 1 buah 1 lebih dari satu kali.
Jika menandai suatu grup, diijinkan menggunakan 1 lebih dari satu kali
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1
OVERLAP

## Slide 16: ROLLING
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0
ROLLING
ROLLING

## Slide 17: REDUNDANT
Sebuah grup yang 1-nya overlap semua pada grup lain disebut redundant grup.
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0
REDUNDANT

## Slide 18: CONTOH SOAL 1
Bentuk peta Karnaugh dan lakukan simplifikasi untuk :
A | B | C | Y
0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 1 1 0 0 1 0 1

## Slide 19: CONTOH SOAL 2
Bentuk peta Karnaugh dan lakukan simplifikasi untuk :
A | B | C | D | Y
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1