## Slide 1
Praktikum Elektronika 2 Kelompok E, F, G, H, I
Pertemuan 10 (Modul 6)
Sensor Suhu
Seliwati,S.Kom., M.Kom
Universitas Komputer Indonesia

## Slide 2: pendahuluan
Sensor temperatur banyak digunakan untuk berbagai keperluan : di industri, rumah tangga, kedokteran, dan lain-lain.
Mengapa disebut sensor temperatur bukan sensor panas? Untuk itu harus dibedakan antara panas dan temperatur. Yang disebut temperatur ialah perubahan panas.
MACAM-MACAM SENSOR SUHU
Bimetalic Temperatur Sensor
Thermocouples
Resistance Temperature Detectors
Thermistors
Integrated Circuit Temperature Sensor (LM 35 : yang akan dijelaskan berikutnya)

## Slide 3: Simbol
LM35DZ adalah komponen sensor suhu berukuran kecil seperti transistor. Komponen yang digunakan ini mampu mengukur suhu hingga 100 derajad Celcius.
Pada seri LM35
Vout=10 mV/
Tiap kenaikan 1 akan menghasilkan kenaikan tegangan output sebesar 10 mV

## Slide 4: Karakteristik sensor LM 35
Memiliki sensitivitas suhu, dengan faktor skala linier antara tegangan dan suhu
10 mVolt/, sehingga dapat dikalibrasi langsung dalam celcius.
10 mVolt/℃, sehingga dapat dikalibrasi langsung dalam celcius.
Memiliki ketepatan atau akurasi kalibrasi yaitu 0,5 pada suhu 25
Memiliki ketepatan atau akurasi kalibrasi yaitu 0,5℃ pada suhu 25 ℃
Memiliki jangkauan maksimal operasi suhu antara -55 sampai +150 .
Memiliki jangkauan maksimal operasi suhu antara -55 ℃ sampai +150 ℃.
Bekerja pada tegangan 4 sampai 30 volt.
Memiliki arus rendah yaitu kurang dari 60
Memiliki arus rendah yaitu kurang dari 60 𝜇𝐴
Memiliki sensitivitas suhu, dengan faktor skala linier antara tegangan dan suhu
Bekerja pada tegangan 4 sampai 30 volt.

## Slide 5: Kelebihan dan kekurangan
Kelebihan :
Rentang suhu yang jauh, antara -55 sampai +150°C
Low self-heating, sebesar 0.08°C
Beroperasi pada tegangan 4 sampai 30 V
Rangkaian tidak rumit
Tidak memerlukan pengkondisian sinyal
Kekurangan :
Membutuhkan sumber tegangan untuk beroperasi

## Slide 6: APlikasi
Thermometer Digital
Pengatur suhu ruangan

## Slide 7: kesimpulan
Sensor suhu LM 35 hanya memiliki output tegangan sebesar 10 mv per derajat celcius sehinnga perlu penguatan dengan op-amp
Sensor suhu terbagi atas beberapa macam dan memiliki karakteristik yang berbeda tergantung dari penggunaanya.

## Slide 8: Langkah Percobaan
Merangkai semua rangkaian pada percobaan Modul 6 yaitu
  Rangkaian Sensor Suhu dengan komparator di setting 50%
  Rangkaian Sensor Suhu dengan komparator di setting ketika suhu 35 indikator menyala
    Menggunakan Fritzing , rangkaian yang telah dibuat di fritzing di copy paste ke laporan akhir
    Tujuan: agar mahasiswa dapat merangkai rangkaian menggunakan projectboard, karena KBM E-learning maka menggunakan fritzing.

## Slide 9: Langkah Percobaan (2)
Hasil atau data praktikum yang menjadi bahan analisis untuk semua rangkaian pada percobaan pada Modul 6,
  Sensor Suhu
    Menggunakan Proteus, skema rangkaian yang telah dibuat di Proteus, lalu di RUN hasil skema dan hasil pengukuran di copy paste ke laporan akhir . Hasil/data tersebut menjadi data pembanding untuk analisis menggunakan rumus.
  Tujuan: agar mahasiswa mendapatkan data percobaan, karena KBM E-learning maka menggunakan Proteus.

## Slide 10: Kebijakan Praktikum Elektronika 2
Kirim Laporan Akhir ke
https://drive.google.com/drive/folders/1ndhSNi6qYOaPm49DqUP2nny9vZ99akNK?usp=sharing
Setelah masuk link tersebut, pilih kelompok praktikum setelah masuk foldernya masukan hasil praktikum (laporan akhir) masing-masing praktikan.
Dengan nama file: Nama_NIM_Modul (1,2,3,dst)
Bagi kelompok yang dosen nya seliwati,S.Kom., M.Kom dan Agus Mulyana, M.T

## Slide 11
Terimakasih