## Slide 1: Ulas Ulang Sistem Waktu Diskrit
Pengolahan Sinyal Digital
Teknik Elektro - UNIKOM

## Slide 2: Outcome
44
1. Mahasiswa mampu mengetahui, menjelaskan, mendefinisikan dan berfikir positif mengenai
konsep sinyal diskrit dan operasi sinyal diskrit
sistem diskrit interkoneksi dan representasinya
2. Mahasiswa mampu menerapkan konsep perhitungan matematik untuk sinyal diskrit dengan pemrograman MATLAB

## Slide 3: Outline
44
Definisi Sistem
Klasifikasi Sistem :
  Sistem Waktu Kontinyu dan Sistem Waktu Diskrit
  Sistem dengan Memori dan Sistem tanpa Memori
  Sistem Kausal dan Sistem Tidak Kausal
  Sistem Linier dan Sistem Tidak Linier
    Additif
    Homogen
  Sistem Tidak Berubah Terhadap Waktu (Time Invariance) dan Berubah Terhadap Waktu (Time Variance)
  Sistem Stabil dan Sistem Tidak Stabil

## Slide 4: Definisi Sistem
Sebuah sistem adalah sebuah model matematika dari suatu proses yang menghubungkan sinyal masukan dengan sinyal keluaran (respons)
Bila x adalah sinyal masukan dan y adalah sinyal keluaran sebuah sistem, maka sistem dapat dilihat sebagai transformasi (pemetaan) x ke y
Notasi matematik : y = H{x} = Hx
H adalah operator yang merepresentasikan aturan-aturan bagaimana x ditransformasikan ke y

## Slide 5: Klasifikasi Sistem
Sistem Waktu Kontinyu dan Sistem Waktu Diskrit
Sistem dengan Memori dan Sistem tanpa Memori
Sistem Kausal dan Sistem Tidak Kausal
Sistem Linier dan Sistem Tidak Linier
  Superposisi (Additif)
  Homogen
Sistem Tidak Berubah Terhadap Waktu (Time Invariance) dan Berubah Terhadap Waktu (Time Variance)
Sistem Stabil dan Sistem Tidak Stabil

## Slide 6: Sistem Waktu Diskrit dan Sistem Waktu Kontinyu
47
Sistem Waktu Diskrit:
y[n] = H[x(n)]
Bila sinyal masukan x dan sinyal keluaran y adalah sinyal waktu diskrit maka sistem disebut sistem waktu diskrit
Sistem Waktu Kontinyu: y(t) = H(x(t))
Bila sinyal masukan x dan sinyal keluaran y adalah sinyal waktu kontinyu, maka
sistem disebut sistem waktu kontinyu
H
x[n]
y[n]
H
x(t)
y(t)

## Slide 7: Sistem Dengan Memori dan Tanpa Memori
48
Sebuah sistem disebut tanpa memori atau sesaat (instantaneous) apabila nilai
keluaran saat ini hanya bergantung pada nilai masukan saat ini.
Sebuah sistem disebut dengan memori apabila keluarannya bergantung pada nilai masa lalu dan masa depan.
Contoh:Tentukan apakah dibawah ini sistem bermemori atau tak bermemori
  satu unit delayer: (Sistem dengan memori)
y[n] = x[n-1]
  accumulator: (Sistem dengan Memori)
n
y[n]   x[k]
k 

## Slide 8: Sistem Kausal dan Sistem Tidak Kausal
Sistem kausal (nonanticipatory) apabila keluaran dari sistem hanya ditentukan oleh masukan/keluaran saat ini dan sebelumnya.
Output tidak mendahului input
Contoh :
x(n) = masukan sekarang
x(n-1) = masukan satu satuan waktu sebelumnya
x(n+1) = masukan satu satuan waktu yang akan datang
y(n) = keluaran sekarang
y(n-1)=keluaran satu satuan waktu sebelumnya
y(n+1)= keluaran satu satuan waktu yang akan datang

## Slide 9: Sistem Kausal dan Sistem Tidak Kausal
y(n)= 2x(n) + 3 x(n-1) (Kausal)
y[n]= x[𝑛2 ] (Tidak kausal) y[n] = x[2n] (Tidak kausal) y[n] = x[-n] (Tidak kausal)
50
n
y(n) = x(n+1) + 2 x(n) ( Tidak kausal)
y(n+1)= x(n+1) + 2 x(n) (Kausal) y[n] = x[n]- x{n-1] (Kausal)
(kausal)
y[n]   x[k ]
k 

## Slide 10: Sistem Linier dan Sistem Tidak Linier
Suatu sistem dikatakan linear apabila memenuhi prinsip Superposisi (Additif) dan Homogen
Superposisi (Additif)
Apabila suatu sistem diberi masukan x1(n) maka akan menghasilkan keluaran y1(n) dan apabila diberi masukan x2(n) maka akan menghasilkan keluaran y2(n).
Apabila sistem yang sama diberi masukan x1(n) + x2 (n) akan menghasilkan y1(n) + y2(n), maka sistem ini disebut memenuhi prinsip superposisi

## Slide 11: Sistem Linier dan Sistem Tidak Linier
Homogen
Apabila suatu sistem diberi masukan x(n) maka akan menghasilkan keluaran y(n). Apabila sistem yang sama diberi masukan αx(n), dengan α adalah suatu konstanta akan menghasilkan keluaran αy(n) maka sistem ini memenuhi prinsip homogen.
Maka dapat disimpulkan suatu sistem disebut linear apabila memenuhi prinsip superposisi dan homogen
αx1(n) +βx2(n) αy1(n) +βy2(n)
Dengan α dan β adalah konstanta. Apabila sistem tidak memenuhi 2
prinsip tersebut maka disebut sistem non linear

## Slide 12: Sistem Tidak Berubah Terhadap Waktu (Time Invariant )dan Berubah Terhadap Waktu (Time Varying)
Suatu sistem apabila diberi masukan x(n) akan menghasilkan keluaran y(n) disebut tidak berubah terhadap waktu (Time Invariant) apabila memenuhi
x(n-no)  y(n-no)
Dengan kata lain, sistem disebut time invariant apabila sinyal masukannya digeser sebesar no maka keluarannya juga akan bergeser sebesar no.

## Slide 13: Prosedur untuk menentukan apakah sistem time invariant atau time varying
Misalkan y1(n) adalah keluaran untuk x1(n)
Definisikan masukan kedua sebagai x2=x1(n- no) dan tentukan y2(n)
Carilah y1(n-no) dan bandingkan dengan y2(n)
Apabila y2(n) = y1(n-no) maka sistem disebut time invariant apabila tidak disebut time varying.

## Slide 14: Sistem Stabil dan Tidak Stabil
Sistem yang stabil adalah apabila memenuhi Bounded Input- Bounded Output (BIBO)
Apabila sistem diberikan masukan yang terbatas (nilainya) maka keluarannya juga akan terbatas.
BIBO didefinisikan sebagai
Keluaran y(t) memenuhi
𝑦(𝑛) ≤𝑀𝑦≤ ~
Ketika masukan 𝑥(𝑛) ≤𝑀𝑥≤ ~

## Slide 17
x[n-k]

## Slide 30: Sifat-sifat Konvolusi

## Slide 32: Solusi Homogen dan Solusi Khusus

## Slide 36: TUGAS
2.
1.
3.

## Slide 37
4.
5.

## Slide 38
6.