## Slide 1: Pendimensian dan Evaluasi Kinerja Jaringan Telekomunikasi

## Slide 2: Outline
Pendimensian dan optimasi jaringan
Evaluasi NNGOS dengan metoda Gaudreau
Parameter kinerja

## Slide 3: Pendimensian dan Optimasi Jaringan
Data yang diperlukan
  Matriks trafik
  Matriks biaya
  Ruting dan struktur jaringan
  Kinerja jaringan yang diinginkan
Untuk menjamin keadilan  optimasi
Our subject : optimasi menurut Pratt

## Slide 4: Matriks trafik
Dari\ke | 1 | 2 | 3 | 4
1 | - | A1.2 | A1.3 | A1.4
2 | A2.1 | - | A2.3 | A2.4
3 | A3.1 | A3.2 | - | A3.4
4 | A4.1 | A4.2 | A4.3 | -

## Slide 5
Matriks biaya
Dari\ke | 1 | 2 | 3 | 4
1 | - | C1.2 | C1.3 | C1.4
2 | C2.1 | - | C2.3 | C2.4
3 | C3.1 | C3.2 | - | C3.4
4 | C4.1 | C4.2 | C4.3 | -

## Slide 6
Ruting dan pengendalian penyambungan
Dari\ke | 1 | 2 | 3
1 | - | 3 | Langsung
2 | 3 | - | langsung
3 | langsung | Langsung | -

## Slide 7: Kinerja jaringan yang diinginkan
Untuk data : tidak toleran terhadap error (harus error free/tidak diinginkan ada blocking/degradasi) dan tidak sensitif terhadap delay
Untuk telepon : toleran terhadap error (masih memungkinkan terjadinya blocking dengan tingkatan tertentu) tetapi sensitif terhadap delay
  Kinerja jaringan yang diinginkan
    Blocking di final route
    NNGOS (end-to-end GOS) = end-to-end blocking
    Yang biasa dipakai : Blocking di final route

## Slide 8: Evaluasi NNGOS dengan metoda Gaudreau
Diperkenalkan pertama kali oleh Manon Gaudreau pada majalah IEEE Communication, Vol.28, No.3, bulan Maret tahun 1980
Diperluas oleh W.S.Chan

## Slide 9: Evaluasi NNGOS dengan metoda Gaudreau (2)
Asumsi-asumsi
  Tidak boleh ada trafik yang melalui sentral yang sama sampai 2 kali
  Antara sentral paling sedikit harus ada satu rute
  Tak ada pengulangan panggilan
  Untuk setiap pasangan asal-tujuan, fungsi luap T harus ada berkas terkahir (final link)
  Probabilitas blocking dari berkas saluran tak bergantungan
  Probabilitas blocking dari berkas hanya merupakan fungsi dari berkas termaksud saja

## Slide 10: Evaluasi NNGOS dengan metoda Gaudreau (3)
Struktur dasar rumus rekursif Gaudreau
i=originating node
d=destination node
F(i,d,a,b)=Sentral tandem berikutnya bila panggilan sudah menduduki berkas (a,b)
  F(i,d,a,b)=d bila b=d
T(i,d,a,b)=Sentral tandem berikutnya bila panggilan meluap dari berkas (a,b)
  T(i,d,a,b)=0, bila berkas (a,b) merupakan berkas akhir
a
b
F
T
B(i,d,aT)
B(i,d,a,b)
B(i,d,b,F)

## Slide 11: Evaluasi NNGOS dengan metoda Gaudreau (4)
F disebut Forward Matrix
T disebut Overflow Matrix
Bila P(a,b) adalah probabilitas blocking dari berkas (a,b) dan B(i,d,a,b) merupakan probabilitas blocking dari sentral a ke d melalui semua rute yang dikembangkan dari F(i,d,a,b) dan T(i,d,a,b) atau dengan perkataan lain, panggilan sudah sampai sentral a dan berkas berikutnya yang dicoba untuk diduduki adalah berkas (a,b), maka
…(next slide)

## Slide 12: Evaluasi NNGOS dengan metoda Gaudreau (5)
Bila probabilitas blocking di sentral diabaikan
Bila probabilitas blocking di sentral cukup besar
  Wxi = probabilitas kongesti untuk incoming di sentral x
  Woi = probabilitas kongesti untuk outgoing di sentral x
B(i,d,a,b) =
0 ; bila a = d
1 ; bila a  d dan b = 0
{1-P(a,b)}.B(i,d,b,F(i,d,a,b)) + P(a,b).B(i,d,a,T(i,d,a,b))
; bila a  d dan b  0
B(i,d,a,b) =
0 ; bila a = d
1 ; bila a  d dan b = 0
(1-W0a)(1-P(a,b)).[(1-Wib).B(i,d,b,F(i,d,a,b))+ Wib]
+[(1-W0a).P(a,b)+ W0a].B(i,d,a,T(i,d,a,b)) ;
bila a  d dan b  0

## Slide 13: Evaluasi NNGOS dengan metoda Gaudreau (6)
Contoh
1
5
2
4
3
0,3
0,4
0,5
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01

## Slide 14: Evaluasi NNGOS dengan metoda Gaudreau (7)
Solusi
0 4 0 5 5
0 0 5 5 0
0 0 0 5 5
0 0 0 0 5
0 0 0 0 0
F =
-1 0 -1 2 4
-1 -1 0 3 -1
-1 -1 -1 0 4
-1 -1 -1 -1 0
-1 -1 -1 -1 -1
T =
Untuk matriks F, bila tidak berkas maka beri nilai 0
Untuk matriks T, bila tidak ada berkas maka beri nilai -1
0,000 0,010 1,000 0,400 0,300
1,000 0,000 0,010 0,500 1,000
1,000 1,000 0,000 0,010 0,020
1,000 1,000 1,000 0,000 0,010
1,000 1,000 1,000 1,000 0,000
P =
Untuk matriks P, bila tidak berkas maka beri nilai 1

## Slide 15: Evaluasi NNGOS dengan metoda Gaudreau (8)
Iterasi perhitungan NNGOS
  B(1,5,1,5)=(1-P15).B(1,5,5,F(1,5,1,5))+P15.B(1,5,1,T(1,5,1,5))
  =(1-0,3).B(1,5,5,5)+0,3.B(1,5,1,4)
  =0,3.B(1,5,1,4)
  B(1,5,1,4)=(1-P14).B(1,5,4,F(1,5,1,4))+P14.B(1,5,1,T(1,5,1,4))
  =(1-0,4).B(1,5,4,5)+0,4.B(1,5,1,2)
  B(1,5,4,5)=(1-P45).B(1,5,5,F(1,5,4,5))+P45.B(1,5,4,T(1,5,4,5))
  =(1-0,1).B(1,5,5,5)+0,01.B(1,5,4,0)
  =0,01.1=0,01
  Dan seterusnya, sampai akhirnya anda memperoleh hasil
  B(1,5,1,5) = 0,004211
=0
=1

## Slide 16: Beberapa parameter kinerja jaringan
GoS (Grade of Service)
ASR (Answered Seizure Ratio)
SCH (Seizure per Circuit per Hour)
MHT (Mean Holding Time per Seizure)
SCR (Succesfull Call Ratio)

## Slide 17: ASR
ASR =
ASR SLJJ (diukur di sentral toll)
Call seizure: outgoing call dari suatu sentral toll ke arah sentral toll lain
ASR Lokal
  Diukur di sentral toll
Jumlah Call Answered
Jumlah Call Seizure
x 100%
TE
LE
Seizure
Answered
TE
TE
LE
Kota A
Seizure
Answered
Toll Exchange
Local Exchange

## Slide 18
ASR Lokal (2)
  Diukur di sentral lokal
Call seizure: outgoing call dari suatu sentral lokal ke sentral lokal lain dalam suatu multi exchange area
Hasil pengukuran ASR diperingkatkan mulai dari yang tertinggi sampai terendah
Prioritas pembenahan mulai dari urutan ASR terendah
LE
LE
Seizure
Answered

## Slide 19: SCR (Succesful Call Ratio)
Macam-macam loss
  Loss originating (tingkat pemanggil)
    Kegagalan karena : no dialling, incomplete dialling, invalid dialling, wrong dialling, wrong prefix
  Loss terminatting (tingkat pemanggil)
    Kegagalan karena : yang dipanggil sibuk, yang dipanggil tak menjawab (no answer)
  Loss di sentral
    Kegagalan karena : tidak berhasilnya proses penyambungan di sentral selain Loss originating (dihitung terhadap call yang masuk ke sentral)
  Loss di berkas saluran
    Kegagalan karena : tidak berhasil menduduki saluran di berkas salurantermaksud (dihitung terhadap call yang ditawarkan ke berkas yang bersangkutan)

## Slide 20: SCR (2)
Perhitungan SCR
ME
lokal
Call attempt
Loss Orig.
Loss Sentral
Call seizure
SLJJ
Call answered
Call answered
Call Answered
Call Attempt
x 100%
SCR =
Call Answered
Call Seizure
x 100%
SCR =
Call Seizure
Call Attempt
x
ASR
x 100%
SCR =
Call Seizure
Call Attempt
x
ASR
x 100%
SCR =
Call Attempt – Loss Orig. – Loss Sentral
Call Attempt
x

## Slide 21: SCR (3)
Jadi SCR = ASR x [1-Lo-Le]
  SCR Lokal ME = ASR(lokal ME)[1-Lo-Le]
  SCR SLJJ= ASR(SLJJ)[1-Lo-Le]
  SCR Internasional= ASR(Internasional)[1-Lo-Le]
  ={(Call Term-Loss Term)/Call Term}x [1-Lo-Le]
  = (1-Lt) [1-Lo-Le]

## Slide 22: Occupancy per Circuit (OCC)
OCC=Total holding time/jumlah sirkit
OCC : efisiensi sirkit