## Slide 1
Revolusi Industri sebagai "Modern Prometheus"
Poin Utama:
  Analogi Prometheus: Seperti Prometheus yang mencuri api dari dewa untuk manusia, Revolusi Industri membawa "api" teknologi (mesin & material baru).
  Pergeseran Paradigma: Arsitektur tidak lagi soal dekorasi klasik, tapi soal efisiensi dan kekuatan mesin.
  Motivator Utama: Kebutuhan akan tipologi bangunan baru (stasiun kereta, pabrik, gudang) yang tidak bisa diselesaikan dengan metode bata/batu tradisional.

## Slide 2
Materialitas Baru: Besi, Baja, dan Kaca
  Transisi dari besi tuang (cast iron) ke Baja yang lebih ringan dan tahan tarik.
  Lahirnya sistem prefabrikasi: Komponen dibuat di pabrik, dirakit di lokasi.
  Contoh Landmark: Crystal Palace (1851) oleh Joseph Paxton sebagai bukti bahwa bangunan raksasa bisa dibangun dalam hitungan bulan menggunakan modul besi dan kaca.

## Slide 3
Munculnya Gedung-Gedung Baja Abad 20
Poin Utama:
  Struktur Rangka (Skeleton Frame): Baja memungkinkan dinding tidak lagi memikul beban (non-load bearing), sehingga dinding bisa diganti dengan kaca besar.
  Efisiensi Lahan: Urbanisasi yang padat menuntut bangunan tumbuh vertikal (High-rise).
  Penemuan Elevator: Tanpa lift (Elisha Otis, 1852), gedung baja tinggi tidak akan memiliki nilai fungsional.

## Slide 4
The Chicago School: Kelahiran Pencakar Langit
Konteks Sejarah: Kebakaran Besar Chicago 1871 menghanguskan kota, menciptakan "lahan kosong" bagi eksperimen arsitektur.
Karakteristik Desain:
  Penggunaan rangka baja internal yang tahan api.
  Chicago Window: Jendela tiga bagian (tengah tetap, sisi kiri-kanan bisa dibuka) untuk ventilasi maksimal.
  Estetika yang jujur terhadap fungsi (rasionalisme).

## Slide 5
Tokoh Kunci Chicago School: Louis Sullivan
Kutipan Terkenal: "Form Follows Function" (Bentuk mengikuti fungsi).
Analisis Karya: Wainwright Building (1891).
  Sullivan membagi gedung tinggi menjadi 3 bagian seperti kolom klasik: Dasar (toko), Batang (kantor), dan Kepala (ruang mesin/hiasan atas).
  Menonjolkan garis vertikal untuk merayakan ketinggian

## Slide 6
Transisi ke Modernitas Organik: Frank Lloyd Wright
Poin Utama:
  Murid dari Louis Sullivan (ia memanggilnya Lieber Meister).
  Wright menolak gaya "kotak" yang kaku dan mulai mencari arsitektur yang selaras dengan alam Amerika.
  Filosofi: Arsitektur Organik — bangunan tumbuh dari tapak, bukan sekadar diletakkan di atas tanah.

## Slide 7
The Prairie Houses
(Rumah Padang Rumput)
Karakteristik:
  Garis horizontal yang dominan (meniru horison padang rumput).
  Atap yang sangat lebar (overhanging eaves).
  Penghapusan sekat antar ruang (Open Plan) untuk menciptakan aliran udara dan cahaya.
  Contoh: Robie House (1910) lambang kemerdekaan ruang domestik Amerika.

## Slide 8
Masterpiece Wright: Fallingwater (1935)
  Rumah di atas air terjun di Bear Run, Pennsylvania.
  Struktur: Penggunaan beton bertulang secara kantilever yang ekstrem, seolah-olah lantai bangunan melayang di atas batu karang.
  Integrasi Alam: Material batu alam digunakan di interior untuk menyatukan ruang dalam dan luar secara visual.

## Slide 9
Kesimpulan:
Warisan Modernitas
Ringkasan:
  Teknologi: Baja adalah tulang punggung modernitas.
  Fungsi: Chicago School mendefinisikan estetika komersial kota modern.
  Humanitas: Wright mengingatkan bahwa meski dengan teknologi baja, manusia butuh koneksi dengan alam.
Arsitektur modern adalah keseimbangan antara kekuatan mesin (Prometheus) dan jiwa manusia.