Permasalahan atau gangguan pada transmisi

- Pada sinyal analog, hal ini berarti dihasilkan variasi pada modifikasi random yang berakibat pada penurunan kualitas sinyal.

- Pda sinyal digital, terjadi kesalahan bit artinya biner ‘1’ akan menjadi ‘0’ atau sebaliknya.

- Permasalah atau gangguan tersebut antara lain adalah:

- Atenuasi

    - Merupakan gangguan pada transmisi data yaitu kekuatan sinyal akan melemah karena jarak yang jauh melalui media transmisi apapun.

- Berbagai pertimbangan untuk perancangan transmisi agar tidak terdapat atenuasi:

- Sinyal yang diterima harus mempunyai kekuatan yang cukup sehingga penerima dapat mendeteksi dan mengartikan sinyal tersebut.

- Sinyal harus mencapai suatu level yang lebih tinggi dari noise agar dapat diterima tanpa kesalahan.

- Atenuasi adalah suatu fungsi dari frekuensi.

- Untuk pertimbangan nomer 1 dan 2 jika terjadi ateuasi dapat diatasi dengan menggunakan sinyal dengan kekuatan yang mencukupi, yaitu menggunakan amplifier atau repeater.

- Untuk masalah nomer 3 digunakan teknik perataan atenuasi melalui band frekuensi dan amplifier yang lebih memperkuat frekuensi tinggi dibanding  frekuensi rendah.

- Distorsi penundan ( delay distortion)

- Terjadi akibat kecepatan sinyal yang melalui medium atau media berbeda-beda sehingga sampai pada penerima dengan waktu yang berbeda.

- Noise

- Tambahan sinyal yang tidak diinginkan yang masuk dimanapun diantara pengirim dan penerima.