PERTEMUAN 3 MEDIA TRANSMISI

- Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi (data), karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode/isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data.

- Kegunaan Media Transmisi

Media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Beberapa alat elektronika, seperti telepon, komputer, televisi, dan radio membutuhkan media transmisi untuk dapat menerima data. Seperti pada pesawat telepon, media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan dua buah telepon adalah kabel. Setiap peralatan elektronika memiliki media transmisi yang berbeda-beda dalam pengiriman datanya.

- Karekteristik Media Transmisi bergantung pada:

- Jenis alat elektronika

- Data yang digunakan oleh alat elektronika tersebut

- Tingkat keefektifan dalam pengiriman data

- Ukuran data yang dikirimkan

- Faktor-faktor yang berhubungan dengan media transmisi dan sinyal sebagai penentu kecepatan dan jarak:

  - Bandwidth (lebar jalur). Semakin besar bandwith sinyal, semakin besar data yang dapat ditangani.

  - Kemampuan menghadapi gangguan elektris maupun magnetis dari luar.

  - Kemampuan dalam melayani multiple acces yaitu apakah mudah mengambil data dari padanya.

  - Keamanan data

- Jenis-jenis Media Transmisi

Media transmisi data pada komunikasi data dapat dibagi menjadi dua bagian:

          - Media Transmisi Terpandu (Guided Transmission data)

Merupakan media kasat mata yang mentransmisikan sekaligus memandu gelombang untuk menuju pada tujuan. Contoh dari media ini adalah kabel. Jenis-jenis kabel yang digunakan pada komunikasi data adalah:

    - Kabel Twisted Pair

      - Merupakan jenis kabel yang paling sederhana dan paling murah dibanding yang lain.

      - Paling banyak digunakan dalam membangun jaringan komputer

      - Kabel ini terdiri dari dua kawat tembaga berselubung yang diatur membentuk pola spiral. Satu pasang kabel berfungsi sebagai link komunikasi.

      - Jenis kabel twisted Pair:

- Unshielded Twisted Pair (UTP)

- Banyak digunakan untuk membuat jaringan local atau jaringan computer

- Kabel ini berisi empat pasang kabel yang tiap pasangnya dipilin (twisted)

- Kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung (unshilded)

- Memiliki cirri khusus  yaitu dua kabel terpilin dengan kode warna sebagai berikut:

a)	Biru dan Biru/Putih

b)	Coklat dan Coklat/Putih

c)	Hijau dan Hijau/Putih

d)	Orange dan Orange/Putih

- Keuntungan : mudah dipasang, ukurannya kecil, dan harganya lebih murah dibandingkan jenis media lainnya

- Kerugian : sangat rentan dengan efek interferensi elektris yang berasal dari media di sekelilingnya.

- Shielded Twisted Pair

- Kabel STP (Shielded Twisted Pair) merupakan salah satu jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer.

- Kabel ini berisi dua pasang kabel (empat kabel) yang setiap pasang dipilin.

- Kabel STP lebih tahan terhadap gangguan yang disebebkan posisi kabel yang tertekuk.

- Pada kabel STP attenuasi akan meningkat pada frekuensi tinggi sehingga menimbulkan crosstalk dan sinyal noise.

- Gambar kabel STP

- Keuntungan :  lebih tahan terhadap interferansi gelombang elektromagnetik baik dari dalam maupun dari luar.

- Kekurangan : mahal, susah pada saat instalasi (terutama masalah grounding) dan jarak jangkauannya hanya 100m.

    - Kabel Koaksial

      - Terdiri dari dua buah konduktor

      - Dibentuk untuk digunakan pada pita frekuensi yang besar

      - Terdiri dari konduktor inti yang dikelilingi oleh kawat-kawat kecil

      - Diantara konduktor inti dengan konduktor yang ada di sekelilingnya terdapat isolator (jacket/shield).

      - Kabel koaksial banyak digunakan untuk keperluan

        - Antena televisi

        - Transmisi telepon jarak jauh

        - Link computer

        - LAN

      - Keuntungan :

        - Dapat mentransfer data dengan kecepatan tinggi

        - Lebih panjang sampai 500m

        - Harganya murah

        - Mempunyai bandwith yang cukup tinggi untuk data berkecepatan tinggi dan video

        - Peka terhadap gangguan (derau),kalau pelindungnya ditanahkan (ground) terlebih dahulu.

      - Kerugian :

        - Pemasangan lebih sulit dibandingkan dengan kabel twisted

        - Mudah disadap

        - Diperlukan peralatan khusus untuk menggunakan seluruh bandwith yang tersedia.

    - Kabel serat optik

      - Menggunakan cahaya sebagai media untuk komunikasi data

      - Keuntungan :

        - Kualitas pengiriman data sangat baik dan dengan kecepatan sangat tinggi

        - Dapat digunakan untuk komunikasi data, suara dan gambar

        - Data dapat dikirimkan dalam jumlah yang besar

        - Ukuran fisiknya kabelnya kecil

        - Tidak terganggu oleh sinyal elektromagnetik dari luar (tidak terganggu oleh derau)

        - Bandwith-nya sangat lebar. Jarak terminal dapat sampai dengan 10Km (multi mode) atau 4oKm (single mode) tanpa penguat (repeater)

        - Tidak dapat disadap

        - kapasitas transmisi yang lebih besar,

        - sedikit sinyal yang hilang,

        - data diubah menjadi sinyal cahaya sehingga lebih cepat

        - tenaga yang dibutuhkan sedikit,

        - dan tidak mudah terbakar.

      - Kerugian

        - Harganya masih sangat mahal

        - Pemasangannya sangat sulit dan dibutuhkan peralatan khusus serta orang-orang yang berlatih (berpengalaman)

II. MEDIA TIDAK TERPANDU (UN-GUIDED MEDIA)

- Media yang berfungsi untuk mentransmisikan data tetapi tidak bertugas sekaligus sebagai pemandu yang mengarahkan ke tujuan transmisi.

- Jenis-jenis media tidak terpandu :

- Antena

      - Konduktor elektrik atau sistem yang digunakan untuk radiasi elektromagnetik atau mengumpulkan energy elektromgnetik.

      - Ada 2 jenis antenna:

        - Antenna transmisi : energy radio dari transmisi diubah menjadi energi elektromagnetik, yang mana oleh antenna radiasi gelombang elektromagnetik tadi dipancarkan.

        - Antena penerima : radiasi yang dipancarkan ditangkap dan dikonversi menjadi frekuensi elektrik radio.

      - Contoh di aplikasi : antenna TV (lokal) dan antenna radio (local)

- Gelombang mikro

      - Komunikasi data melalui gelombang elektromagnetik (udara)

      - Keuntungan :

- Dapat dipergunakan untuk komunikasi data dengan jarak yang jauh sekali

- Jangkauan frekuensi sebesar 2 GHz - 40 GHz (terrestrial) dan frekuensi 30 MHz -  1 GHZ (satelit)

- Menghasulkan sinar yang sangat tinggi

      - Kekurangan :

- Sulit diperoleh karena spectrum frekuensi terbatas

- Biaya instalasi, operasional dan pemeliharaan sangat mahal.

- Pengaruh gangguan (derau/noise) cukup besar.

      - Jenis gelombang mikro:

        - Gelombang mikro terrestrial

      - Jangkauan frekueansi sebesar 2 GHz - 40 GHz

      - Cocok untuk transmisi point to point atau dari titik ke titik

- Gelombang mikro satelit

      - Jarak frekuensi 30MHZ – 1 GHz

      - Biasanya terdapat dua buah station yang ada di bumi yaitu sebagian transmitter/receiver atau bisa juga sebagai transceiver yang disebut sebagai station bumi ( ground station)

      - Satelit menyediakan komunikasi antara satu transmitter dari station bumi dan sejumlah receiver station di bumi.

      - Untuk mendapatkan proses transmite dan receive yang baik, satelit harus memiliki posisi stationer yang berada diatas bumi, oleh karena itu satelit harus memiliki periode rotasi yang sama dengan periode rotasi bumi.

      - Kesesuaian rotasi bumi dan satelit dapat dicapai saat satelit berada di ketinggian 35.784 Km.

      - Aplikasi : distribusi siaran televise, transmisi telepon jarak jauh, pemancar radio.

III. INFRAMERAH

      - Radiasi gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak dan lebih pendek dari radiasi gelombang radio.

      - Namanya berarti “bawah merah” (dari bahasa Latin, infra yang berarti bawah)

      - Merah merupakan warna cahaya tampak yang memiliki gelombang terpanjang

      - Memiliki panjang gelombang antara 700 nm dan 1 mm

      - Komunikasi ini dicapai dengan menggunakan transmitter/receiver yang memodulasi cahaya inframerah yang sama/koheren

      - Transceiver harus berada dalam jalur pandang maupun melalui pantulan dari permukaan berwarna terang, misalkan langit-langit rumah.

      - Mulai diaplikasikan pada televise (remote TV) dan handphone