LDR sebagai sensor cahaya

LDR atau light Dependent Resistor adalah salah satu jenis resistor yang nilai hambatannya dipengaruhi  oleh  cahaya  yang  diterima  olehnya.  LDR  dibuat  dari Cadmium  Sulfida  yang  peka terhadap cahaya. Seperti yang telah diketahui bahwa cahaya memiliki dua sifat yang berbeda yaitu sebagai  gelombang  elektromagnetik  dan  foton/partikel  energi  (dualisme  cahaya).  Saat  cahaya menerangi LDR, foton akan menabrak ikatan Cadmium Sulfida dan melepaskan elektron. Semakin besar intensitas cahaya yang datang, semakin banyak elektron yang terlepas dari ikatan. Sehingga hambatan LDR akan turun saat cahaya meneranginya.

(a) Bentuk LDR       (b) Simbol LDR

Gambar 2.12.  Light Dependent Resistor ( LDR )

LDR akan mempunyai hambatan yang sangat besar saat tidak ada cahaya yang mengenainya (gelap). Dalam kondisi ini hambatan LDR mampu mencapai 1MΩ. Akan tetapi saat terkena sinar, hambatan LDR akan turun secara drastis hingga nilai beberapa puluh ohm saja. Dalam aplikasi, dianjurkan untuk mengukur nilai Rmax dan Rmin dari LDR. Pengukuran Rmaxdilakukan saat gelap (”agak gelap”) dan pengukuran Rmin dilakukan saat terang.

Langkah-langkah praktikum:

- Buatlah rangkaian seperti gambar dibawah ini:

- Buatlah program untuk mendeteksi adanya input dari sensor LDR ke mikro AT89S51 dengan ketentuan :

- Jika sensor LDR terkena cahaya maka akan menyalakan LED flip-flop

- Jika sensor LDR tidak terkena cahaya maka akan menyalakan running LED

Laporan akhir:

- Tulis program dan analisa program. LDR aktif menerima cahaya ketika Vout-nya kecil atau besar (sesuai dengan gambar rangkaian).

- Kesimpulan percobaan: