## Slide 1: Fixed Network PSTN (Public Service Telephone Network)
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

## Slide 2: Pendahuluan
PSTN adalah singkatan dari Public Switched Telephone Network atau yang biasa disebut jaringan telpon tetap (dengan kabel).
PSTN secara umum diatur oleh standar-standar teknis yang dibuat oleh ITU-T, dan menggunakan pengalamatan E.163/E.164 (secara umum dikenal dengan nomor telepon).

## Slide 3: Materi
Definisi dan Model Referensi
Hirarki Jaringan PSTN
Topologi Jaringan (Mesh, Star, Lokal, Long Distance, PBX)
Evolusi dan jenis Sentral
Proses Penyambungan
Pengenalan Penomoran Telepon
Pengenalan Signaling

## Slide 4: Model Referensi PSTN
ACCESS
TRANSPORT
x
x
x
Network Management
FAX
FAX
ACCESS

## Slide 5: Jaringan Kabel

## Slide 6: Konfigurasi Sistem PSTN
Sentral Telepon
Terminal
Pelanggan
MDF
HYBRID
SWTCHING

## Slide 7: Perkembangan PSTN
Jumlah sambungan PSTN Indonesia (akhir 2006) = 9 juta (tidak termasuk Fixed Wireless)
Awalnya PSTN hanya digunakan sebagai jaringan pembawa (bearer Network) untuk layanan suara dan fax. Dalam perkembangannya PSTN digunakan sebagai layanan pembawa untuk data kecepatan rendah (X.25 – 9,6 kbps) dan data narrow band (max 64 kbps).
PSTN juga diperkaya dengan adanya Supplementary Services seperti Call Waiting, Call Forwarding, Three Party dan Value Added Services (VAS) serta layanan Intelligent Network (Free Call, Premium Call, Unicall)
Evolusi PSTN = ISDN (Integrated Services Digital Network) & ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line  produk Speedy)

## Slide 8: Karateristik Utama PSTN :
Akses kanal analog : 300-3400 Khz
Hubungan sirkuit switched duplex
Band switch 64 Kbps atau analog 300-3400Khz

## Slide 9: Telepon dan Sentral Telepon
Apabila hanya ada dua pihak yang berhubungan dengan telepon :
  Hanya diperlukan satu saluran yang secara tetap menghubungkan kedua pihak (dedicated)
  Tanda pemanggilan (misalnya bel) langsung tersambung dari pemanggil ke yang dipanggil
  Percakapan langsung terjadi

## Slide 10: Telephone Set
Ada dua macam perangkat telepon:
  Rotary dialing atau pulse dialing
  Touch-tone dialing atau dual tone multi-frequency [DTMF] dialing
Rotary :
  when we dial the number 8 on rotary phone, as we release the dial, the dial mechanism returns at a fixed rate of speed, causing the switch to open and close 8 times
Touch-tone [DTMF] :
  Setiap baris dan kolom mempunyai nada tertentu. Sebagai contoh, angka 8 pada tombol DTMF, telepon menghasikan dua tone secara simultan, baris 3 menghasilkan tone [852 Hz] dan kolom 2 [1336 Hz]

## Slide 11: Dual Tone Multi-frequency
1
2
3
4
5
6
7
8
9
#
0
*
Baris 1 [697 Hz]
Baris 2[770 Hz]
Baris 3[852 Hz]
Baris 4[941 Hz]
Kolom 1
[1209 Hz]
Kolom 2
[1336 Hz]
Kolom 3
[1477 Hz]

## Slide 12: Telepon dan Sentral Telepon
Kemampuan dasar yang dimiliki sentral telepon :
  Menghubungkan dua diantara pemakai yang ingin berhubungan (switching)
  Memberikan identitas kepada tiap pemakai (numbering)
  Memberikan informasi adanya panggilan, terjadinya percakapan, berakhirnya percakapan dll (signaling)
Sentral

## Slide 13: Telepon dan Sentral Telepon
Sentral
Sentral
Sentral
Sentral
Transmisi
Terminal
Saluran
lokal
Komponen jaringan telepon terdiri dari :
Terminal
Sentral (Switching)
Transmisi/saluran/Jaringan akses

## Slide 14: Hirarki Sentral/Jaringan
Hubungan telepon dilakukan dalam lingkup lokal, regional, nasional, internasional
Dalam struktur/topologi jaringan telepon diperlukan tingkatan-tingkatan yang disebut Hirarki Sentral/Jaringan Telepon
Kelas | Fungsi
1 | Regional Center (Tertiary Center)
2 | Sectional Center (Secondary Center)
3 | Primary Center
4 | Toll Center
5 | End Office
Hirarki sentral (versi Amerika)

## Slide 15: Hirarki Jaringan PSTN Umum
Setra
Tertier
Subcriber s
Tertier
Setra
Sekunder
Primer
Lokal
Sekunder
Primer
Local
Gate way
Gate way
[ Fiber Optik, Satelit, Mikrowave ]
Transmisi

## Slide 16: Hirarki Jaringan PSTN Indonesia
Versi FTP Telkom Versi Amerika
Gate way : Sentral Class 1
Gerbang Internasional
Subscriber
STO : Sentral Lokal atau End office Class 5
Primary Center : Sentral Trunk/Tandem Class 4
Secondary Center : Sentral trunk Class 3
/ Transit Regional
Tertiary Center : Sentral Trunk Class 2
/ Transit Nasional
Network Configuration

## Slide 17: Struktur Jaringan PSTN Indonesia
Gate way
Jaringan Internasional
Jaringan Nasional
Jaringan Regional
Tertier
Sekunder
Primer
Lokal

## Slide 18: Hubungan Lokal
LE
LE
LOCAL EXCHANGE
LOCAL EXCHANGE

## Slide 19: Hubungan Interlokal (Jarak Jauh)
LE
TE
TE
LE
TRANSMISI
TRUNK EXCHANGE
LOCAL EXCHANGE
LOCAL EXCHANGE

## Slide 20: Private Branch Exchange (PBX)
LE
LE
PSTN
PBX
Regular
Phone
PBX
SALURAN
INDUK

## Slide 21
Sentral SLJJ
SentraL Tandem
Sentral Lokal
RSU
Area Layanan Lokal
Dari / Ke Sentral SLJJ lainnya
Pelanggan
Legend :

## Slide 22: Prinsip Dasar Penyambungan
Secara umum arti switching adalah melakukan proses hubungan antara dua pelanggan telepon sehingga keduanya dapat berbicara satu sama lain.
Definisi ITU : The establishing, on demand, of an individual connection from a desired inlet to desired outlet within a set of inlets and outlets for as long as required for the transfer of information (Membangun hubungan atas permintaan, secara individu, dari langganan tertentu yang memanggil kepada langganan yang dipanggil/tujuan tertentu melalui seperangkat inlets dan outlets, selama hubungan tersebut dibutuhkan untuk menyalurkan informasi atau tukar menukar informasi oleh kedua belah pihak}

## Slide 23: Elemen-elemen Switching
Signaling
  Menerima permintaan dari pemanggil
  Mengecek status yang dipanggil (idle/sibuk)
Control
  Menentukan saluran yang harus dihubungkan
Crosspoint
  Membangun hubungan (melakukan penyambungan antara pemanggil dengan yang dipanggil)
Control
Signaling
Signaling
Crosspoint matrix

## Slide 24: Numbering Plan
Main Purposes
Specifies how the national and subscriber numbers are built up
To provide every subscriber and service with a unique and simple code which allows automatic call set up
National Network
Numbering Plan
Subscribers
Services

## Slide 25: Subsidiary Purposes
Identify calling subscriber for charging
Guarantee expansion without changes in the numbering
Create long-term numbering system
Create subscriber numbering series with as few digits as possible
Create a uniform and simple method of dialing numbers for whole country
Create simple (easy to remember) number codes for specific services, which are the same throughout the country
Simplify coordination with other numbering plan

## Slide 26: Aturan Penomoran
The exchange to which a subscriber is connected must be able to distinguish between :
  local subscriber number
  area (trunk) code
  country code
Country codes are always preceded by an international prefix (e.g. 001,008 for Indosat, 007 for Telkom)
Area codes start with the trunk prefix (e.g. 022 for Bandung, 0411 for Makassar)
Special services (e.g. directory inquiries) must be obtainable by use of a simple number, recommended to begin with ‘1’

## Slide 27: Signaling/ Pensinyalan
Signaling adalah proses pertukaran informasi di antara komponen-komponen dalam sistem telekomunikasi untuk membangun, memonitor dan memutuskan hubungan, serta pengontrolan operasi jaringan dan sistem yang terkait.
Fungsi-fungsi signaling :
  Memberikan dial tone (nada panggil), ringing (panggilan), nada sibuk, dll
  Mengirim nomor yang dipanggil ke sentral
  Pengiriman informasi antar sentral yang menyatakan panggilan tidak dapat dilakukan, atau percakapan sdh selesai (hubungan sdh bisa diputuskan)
  Mengirim sinyal untuk membunyikan bel panggilan
  Pengiriman informasi billing
  Pengiriman informasi untuk keperluan routing dan pemeliharaan (status perangkat atau trunk)

## Slide 28: Voice Signaling

## Slide 29
Luiz A. Da Silva, 1999

## Slide 30: Tugas
Buatlah paper tentang:
  Jenis-jenis Signaling
  Jelaskan masing-masing
Dikerjakan satu kelompok terdiri dari 2 orang, jika ada paper yang sama maka nilainya akan dikurangi
Paper dibuat di kertas A4 dan dikumpulkan maksmimal minggu depan (tidak ada perpanjangan waktu)