Gerbang Logika (Lanjutan)

5. Gerbang NAND

Gerbang NAND terdiri dari dua atau lebih dari dua sinyal masukkan dan sebuah sinyal keluaran.Semua masukkan harus berharga tinggi untuk menghasilkan keluaran yang rendah.

Simbol gerbang NAND :

A                                     Y		A		     Y

B					B

- Arti Logika NAND	(b) Simbol logika NAND

Tabel Gerbang NAND 2 masukkan

| A | B | A.BC |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

Tabel Gerbang NAND 3 masukkan

| A | B | C | A.B.CC |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Persamaan Aljabar Boole NAND 2 masukkan

Y = A.BC

6. Gerbang Exclusive OR (XOR)

Sebuah gerbang OR mengenali  kata-kata masukkan dengan satu atau lebih dari satu bit 1. Tidak demikian dengan gerbang exclusive OR, gerbang ini hanya mengenali kata-kata yang memiliki bit 1 dalam jumlah ganjil.

Dua masukkan

Persamaan aljabar boole yang berlaku adalah :

Y = ĀB + AB̄

Simbol rangkaian logika exclusive OR

A		 Y

B

Tabel kebenaran untuk gerbang exclusive OR 2 masukkan dapat dilihat pada table. Keluaranakan

Menjadi tinggi bila salah satu dari masukkan A dan B tetapi tidak kedua-duanya. Karena itulah

Rangkaian ini dikenal sebagai gerbang exclusive OR. Dengan kata lain keluaran 1 hanya terjadi

bila masukkannya berbeda.

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Simbol logika dan tanda Boole

Y = A XOR B

Y = A(B

7. Gerbang Exclusive NOR

Gerbang Exclusive NOR atau XNOR secara logika adalah ekivalen dengan sebuah gerbang XOR diikuti oleh sebuah inverter.

Tabel Gerbang XNOR 2 masukkan

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Keluaran akan tinggi bila semua masukkan sama. Karena itu gerbang XNOR 2 masukkan merupakan gerbang ideal untuk pembandingan bit, kata masukkan dikenali oleh gerbang bila kedua bit masukkan identik.

Simbol gerbang XNOR 2 masukkan

A		Y

B

Persamaan Aljbar Boole rangkaian XNOR

Y = A XNOR B

Y = A(BC