Pertemuan 2

- MODEL SISTEM KOMUNIKASI DATA

- Komunikasi : menurut asal kata  adalah cara untuk menyampaikan atau menyebarluaskan data dan informasi.

- Data adalah sinyal elektromagnetik yang dibangkitkan oleh sumber data yang dapat ditangkap dan dikirimkan ke terminal penerima.

- Informasi  adalah kumpulan dari data-data yang dapat ditransmisikan dengan persetujuan pemakai data tersebut.

- Tujuan utama komunikasi adalah untuk menyampaikan informasi dari satu sumber ke sumber lain secara cepat dan tepat.

- Diagram blok komunikasi sederhana:

- (2)                            (3)                                  (4)                                           (5)

- Keterangan blok diagram

- Input atau masukkan data merupakan data yang akan dikirimkan melalui pengirim (transmitter)

- Pengirim (transmitter) merupakan pihak yang mengirimkan data dan informasi, misalnya pesawat telepon, computer, terminal, handphone,dan lain-lain. Tugasnya adalah membangkitkan berita atau informasi dan menempatkannya pada media transmisi.

Proses pengiriman data dari satu sumber ke penerima data dinamakan transmisi data.

Beberapa hal yang perlu diketahui ketika melakukan proses transmisi data adalah :

- Media transmisi yang dapat digunakan

- Kapasitas Channel transmisi

- Tipe dari channel tranmisi

- Kode transmisi yang digunakan

- Mode transmisi

- Protocol

- Penanganan kesalahan transmisi

- Media transmisi merupakan media yang digunakan untuk menyalurkan atau mengirimkan informasi ke tempat tujuan ( penerima), misalnya saluran kabel, udara atau cahaya.

Media transmisi diklasifikasikan menjadi:

- Media Terpandu ( Guided media)

Gelombang-gelombang dipandu melewati jalur fisik. Contoh: twisted pair, kabel koaksial dan serat optik.

- Media tak terpandu ( un-guided media)

Media yang hanya menyediakan suatu peralatan untuk mentransmisikan gelombang elektromagnetik tetapi tidak memandunya.

Contoh: penyebaran informasi melalui udara, ruang hampa udara dan air laut.

- Penerima ( Receiver) merupakan pihak yang menerima informasi , misalnya telepon, computer, terminal, handphone dan lain-lain. Tugasnya adalah menerima berita atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim berita.

- Output ( Keluaran data) merupakan data yang diterima oleh pihak lain (penerima) dari pihak pengirim.

- Data dan Sinyal

- Pada komunikasi data, data terbagi menjadi :

- Data Analog merupakan data yang diimplikasikan melalui ukuran fisik serta memiliki nilai berulang secara terus menerus dalam beberapa interval biasanya berbentuk gelombang sinusoidal.  Data analog merupakan sinyal analog. Contoh : suara manusia.

Kecepatan transmisi data untuk data analog yang berupa frekuensi adalah Hz/s, KHz/s, MHz/s, bahkan GHz/s.

- Data Digital merupakan data yang memiliki deretan nilai yang berbeda dan memiliki ciri tersendiri.  Data digital merupakan sinyal digital. Contoh; teks, bilangan bulat dan karakter-karakter lain.

Kecepatan transmisi data untuk data digital yang berupa bit-bit biner adalah bs, Kbps,Mbps,Gbps

- Selain data, terdapat juga sinyal. Sinyal juga terbagi menjadi:

- Sinyal analog disebut juga broadband yang merupakan gelombang-gelombang elektronik yang bervariasi dan secara kontinu ditansmisikan melalui beragam media tergantung frekuensinya.

Sinyal analog bisa diubah ke bentuk sinyal digital dengan dimodulasi terlebih dahulu.

Gambar sinyal analog

- Sinyal digital disebut juga baseband, yang memuat denyut voltase yang ditransmisikan melalui media kawat.

Gambar sinyal digital

- Perbedaan antara  sinyal analog dan sinyal digital

| Sinyal Analog | Sinyal Digital |
| --- | --- |
| Dirancang untuk suara (Voice) | Dirancang untuk data dan suara |
| Tidak efisien untuk data | Efisien untuk data |
| Banyak terdapat noise dan rentan terhadap kesalahan (error) | Terdapat sedikit noise dan error |
| Kecepatan tinggi | Kecepatan rendah |
| Setiap sinyal analog dapat dikonversi ke bentuk digital | Setiap sinyal digital dapat dikonversi ke bentuk analog. |

- Sinyal Analog berupa gelombang sinusoidal.

- Gelombang sinus dapat disusun oleh tiga parameter:

- Amplitudo merupakan ukuran sinyal pada waktu tertentu

- Frekuensi merupakan kebalikan dari periode (1/T) atau banyaknya pengulangan periode  per detik (Hz atau cycles per second) atau ukuran dari jumlah berapa kali seluruh gelombang berulang.

- Phase merupakan ukuran dari posisi reatif pada suatu saat dengan tidak melewati periode tunggal dri sinyal.

Contoh penggunaan komunikasi data

- Bidang pengumpulan data (Data collection)

Data dikumpulkan dari beberapa tempat (Remote station), disimpan dlm memori & pd waktu tertentu data tsb akan diolah. Contoh : Aplikasi sistem inventory, penggajian, dll.

- Bidang tanya jawab (Inquiry dan Respone)

Pemakai dpt mengakses langsung ke program atau file. Data yg dikirimkan ke sistem komputer ini langsung diproses & hasilnya segera dpt diberikan.

- Bidang Real Time Data Processing & Process Control

Hasil proses dikehendaki dlm waktu yg sesuai dg kepentingan proses tsb (real time).

Contoh : Aplikasi pengaturan peralatan industri, sistem kendali proses, sistem telekomunikasi, dll.

- Bidang Pertukaran Data Antar Komputer

Pertukaran data berupa program, file, dll.

# Text boxes

Input

(Masukan data)

Pengirim

(Transmitter)

Penerima

(Receiver)

Output

(Keluaran data)

Media Transmisi