## Slide 1: Dasar Sistem Telekomunikasi
Mata Kuliah: Pengenalan Telekomunikasi
Dosen: S. Indriani L, M.T
Week 5

## Slide 2: Kanal Komunikasi
Dua kanal komunikasi menurut jenis media-nya:
  Media fisik (biasanya berupa kabel)
  Media non fisik (udara, ruang angkasa)
Dalam kanal komunikasi selalu ada gangguan-gangguan yang menyebabkan penyaluran informasi mengalami ketidaksempurnaan.
Jenis gangguan antara lain:
  Noise
  Interferensi
  Redaman
  Fading
Diperlukan teknik-teknik untuk mengatasi gangguan-gangguan tersebut ataupun melakukan recovery terhadap informasi yang dikirim.

## Slide 3: Bagan Umum Sistem Telekomunikasi

## Slide 4: Terminal Telekomunikasi
Terminal telekomunikasi = perangkat yang memberikan layanan telekomunikasi secara langsung kepada pengguna, CPE (Customer Premises Equipment)
Fungsi dasar: melakukan konversi sinyal informasi dari pengguna menjadi bentuk yang dapat diteruskan sesuai dengan karakteristik sistem/ jaringan telekomunikasi yang digunakan, dan sebaliknya.
Spesifikasi ditentukan oleh:
  Layanan yang di deliver
  Kemampuan pengguna
  Jenis jaringan dan spesifikasinya
Contoh:
  PSTN = pesawat telepon analog, Gr. 3 Fax, V.96 Modem
  ISDN = Pesawat telepon digital, Gr. 4 Fax, ISDN Modem
  GSM/CDMA = GSM/ CDMA Mobile phone

## Slide 5
Jaringan akses = penghubung antara CPE dan Core Network yang berfungsi menyalurkan informasi/ data dari CPE ke Core Network dan sebaliknya.
Jenis jaringan akses secara umum dibagi dua:
  Kabel (wireline)  tembaga dan serat optik
  Tanpa kabel (wireless)
Sistem Telekomunikasi Wireline (biasanya): PSTN, ISDN dan LAN
  Jaringan akses PSTN: kabel tembaga (primer) sekunder  dropwire  kabel pvs/ instalasi dalam
  Broadband services: Coaxial, Fiber, Hybrid Fiber Coax
Sistem Telekomunikasi Wireless : GSM, CDMA, Satelit
  Jaringan akses selular (GSM/CDMA) : BSC  BTS
  Jaringan akses satelit : VSAT
  Jaringan akses Wifi/ Wimax

## Slide 6: Jaringan Akses

## Slide 7
Core Network adalah bagian yang memproses aliran informasi/ data sehingga dapat sampai ke tujuan yang sesuai
Komponen-komponen dalam core network (salah satu atau gabungan)
  Switching node
  Application/ Service Node
  Database Node
  Backbone

## Slide 8: Network Management System
Manajemen jaringan adalah pelaksanaan dari seperangkat fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mengendalikan, merencanakan, menempatkan, menerapkan, mengkoordinaksikan dan memantau semua sumber daya dari jaringan
Secara umum Manajemen jaringan adalah sebuah layanan yang mempergunakan beberapa alat bantu, aplikasi dan perangkat untuk membantu seorang manajer jaringan dalam memantau dan memelihara jaringan.
Fungsi dasar manajemen jaringan:
  Manajemen performansi (performance management)
  Manajemen kesalahan (fault management)
  Manajemen konfigurasi (configuration management)
  Manajemen Akuntansi (Accounting management)
  Manajemen Keamanan (Security management)

## Slide 9: Sejarah Telepon (versi Amerika Serikat)
Telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell, tahun 1876
Mendirikan Bell Telephone Company, 1877
Patennya habis tahun 1894 terjadi kompetisi, 6000 perusahaan dengan 60.000 pelanggan
Tahun 1990 menjadi AT&T
Tahun 1913 AT&T harus menyediakan interkoneksi
1934 FCC (Federal Communication Commissions) didirikan

## Slide 10: Telekomunikasi Pra Kemerdekaan
1856, telegraf antara Batavia-Buitenzorg, 20 tahun sebelum telepon ditemukan
1870, telepon dimulai, Tanjung Priok-Gambir
1881, konsesi swasta di Semarang / Surabaya
1896, interlokal Batavia – Semarang, Batavia – Surabaya, Buitenzorg – Sukabumi
PTT didirikan 20 September 1906
SLT : 1931

## Slide 11: Sejarah Telkom - Indosat
Telkom (27 September 1945) : Domestik
  Automatisasi sentral 1959-1965
  Telex 1961
  Microwave untuk SLJJ
  Satelit 1976,
Indosat (10 Nopember 1968) : SLI. Dimulai dari perusahaan ITT
  1980 Kabel laut Indonesia – Singapura
  1980 dibeli Indonesia

## Slide 12: Sejarah Industri
Tahun 1970-an: INTI + LEN (BUMN), RFC (Swasta). Tumbuh karena pemerintah menggelar proyek Stasiun Bumi Kecil (SBK), bagian dari Palapa
Industri lain: CMI, EN, Citra, Nusa, Bakrie, Hariff, Telnic, Quasar
Produk: Sentral kecil, telepon, catu daya, UPS, PCM,…

## Slide 13: Regulasi di Indonesia
Dasar: Undang-undang No. 36 th 1999 tentang Telekomunikasi
Pemisahan penyelenggaraan
  Jaringan Telekomunikasi (mis: PT. Telkom, PT. Indosat)
  Jasa Telekomunikasi ( mis: Internet Provider)
  Telekomunikasi khusus
Anti Monopoli  Kompetisi

## Slide 14: Regulasi di Indonesia
Keputusan Menteri menjelaskan detail
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), 5 Januari 2004
  Pengaturan, Pengawasan, pengendalian
    Masalah duopoli Telkom-Indosat : pricing model, kompetitif rule, interkoneksi, kode akses SLI, SLJJ
    Perangkat Yuridis

## Slide 15: Penyelenggaraan Telekomunikasi
Penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan:
  Undang-undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi
Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi:
  Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi
  Penyelenggaraan jasa telekomunikasi
  Penyelenggaraan telekomunikasi khusus

## Slide 17: Ketentuan Umum
Telekomunikasi
    Setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya
Jaringan Telekomunikasi
    Adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi
Jasa Telekomunikasi
    Adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
    Adalah kegiatan penyediaan, dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
    Adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi

## Slide 18: Jaringan Telekomunikasi
Jaringan Tetap
  Jaringan tetap lokal
  Jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh
  Jaringan tetap sambungan internasional
  Jaringan tetap tertutup
Jaringan Bergerak
  Jaringan bergerak terestrial
  Jaringan bergerak selular
  Jaringan bergerak satelit

## Slide 19: Jasa Telekomunikasi
Jasa Teleponi Dasar
  Telepon tetap (Fixed)
    Domestik
      Lokal : - dengan kabel
      - tanpa kabel (wireless)
      SLJJ
    Internasional (SLI)
  Telepon bergerak
  Sistem telekomunikasi bergerak selular
Jasa nilai tambah teleponi
  Jasa tambahan yang disalurkan melalui jasa teleponi dasar
  Mis: voice mail, premium call
Jasa multimedia
  Interactive multimedia
  internet

## Slide 20: Telekomunikasi Khusus
Untuk keperluan sendiri
Untuk pertahanan keamanan negara
Untuk penyiaran

## Slide 21: Segmen Industri Telekomunikasi Indonesia

## Slide 22: Penyelenggara
Penyelenggara Jaringan dan atau jasa telekomunikasi:
  Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  Badan Usaha Swasta
  Koperasi

## Slide 24: Interkoneksi
Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak untuk mendapatkan interkoneksi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.
Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya

## Slide 25: Evolusi Teknologi & Layanan Telekomunikasi

## Slide 26: Peran Kehidupan

## Slide 27: Komponen Pembangun Sistem Telekomunikasi
Informasi; merupakan data yang dikirim/ diterima seperti: suara, gambar, file, tulisan
Pengirim: merubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim
Media transmisi: alat yang berfungsi mengirimkan dari pengirim ke penerima. Karena dalam jarak jauh, maka sinyal diubah lagi/ dimodulasi agar dapat terkirim jarak jauh.
Aturan/standar: merupakan yang harus disepakati dalam pengiriman, pentransmisian, dan penerimaan informasi

## Slide 28: Network Media

## Slide 29: Prinsip Kerja

## Slide 30: Prinsip kerja Sistem Telekomunikasi
Proses komunikasi diawali dengan sebuah pesan atau informasi yang harus dikirimkan dari individu/ perangkat satu ke perangkat lain
Pesan/ informasi tersebut selanjutnya dikonversi kedalam bentuk biner atau bit yang selanjutnya bit tersebut di encode menjadi sinyal. Proses ini terjadi pada perangkat encoder
Sinyal tersebut kemudian oleh transmitter dipancarkan melalui media yang dipilih

## Slide 31
Dibutuhkan media transmisi (radio, optik, coaxial, tembaga) yang baik agar gangguan selama disaluran dapat dikurangi
Selanjutnya sinyal penerima tersebut diterima oleh stasiun penerima
Sinyal tersebut didecode kedalam format biner atau bit yang selanjutnya diubah ke dalam pesan/ informasi asli dapat dibaca/ didengar oleh perangkat penerima

## Slide 32: Perkembangan Teknologi Jaringan Telekomunikasi

## Slide 34: Perkembangan Service Telekomunikasi

## Slide 35: Perkembangan Perangkat Telekomunikasi

## Slide 36: To Discuss
Permasalahan :
Sistem telekomunikasi dibangun oleh beberapa komponen. Menurut Anda, komponen manakah yang paling penting dan perlu diupayakan pengembangannya?
Menurut Anda, jika Anda sebagai seorang pengamat telekomunikasi, perkembangan dari sisi apa telekomunikasi yang lebih dominan?
Menurut Anda, permasalahan telekomunikasi yang mana yang paling bermasalah dan harus mendapat prioritas pertama?