## Slide 1: Pengenalan Assembler

## Slide 2: Apa itu assembler?
Program yang mengkonversi kode program sumber ke dalam bahasa mesin.
Program yang menerjemahkan program yang ditulis dalam bahasa assembly ke dalam bahasa mesin, yang dapat dieksekusi oleh komputer.
Setiap tipe komputer meiliki bahasa assembly yang berbeda, karena rancangan komputer mempengaruhi instruksi yang dapat dieksekusi.
Bahasa assembly disebut bahasa level-bawah karena dalam struktur dan fungsi dekat dengan bahasa mesin.

## Slide 3: Mengapa belajar bahasa assembly?
Untuk mempelajari arsitektur komputer dan sistem operasi.
Kegunaan pemrograman tertentu sulit atau tidak mungkin dikerjakan oleh bahasa tingkat tinggi.
Untuk menghilangkan keterbatasan bahasa tingkat tinggi, diluar keperluan, menentukan aturan-aturan tentang apa yang dibolehkan dalam program.

## Slide 4: Organisasi CPU Sederhana

## Slide 5: Register
Register adalah lingkungan kerja khusus dalam CPU, dirancang untuk diakses pada kecepatan tinggi
Register memiliki panjang 16 bit.
Jenis Register : Register data, Register segmen, Register indeks, Register khusus IP, SP, Register flag

## Slide 6: Register data (General Purpose Register)
Digunakan pemrogram untuk keperluan pada pembuatan program
Register 16 bit yang dapat dibagi menjadi per 8 bit, data high dan low
Register : AX (akumulator), BX (base), CX (count), DX (data)
  AX  digunakan untuk simpan hasil operasi aritmetika dan logika, terbagi menjadi AH dan AL
  BX  menunjuk suatu alamat offset dari suatu segmen, terbagi BH dan BL
  CX  proses looping, terbagi menjadi CH dan CL
  DX  menampung si

## Slide 7: Segmen Register
Menunjuk alamat sari suatu segmen
Register 16 bit
Register : CS (code segment), DS (data segment), SS (stack segment), ES (extra segment).
  CS  menunjuk alamat tempat dari segmen yang sedang aktif
  SS  menunjuk letak dari segmen yang digunakan oleh stack
  DS  menunjuk tempat segmen dimana data pada program disimpan
  ES  menunjuk suatu alamat di memori, instruksi string

## Slide 8: Pointer dan Index Register
Penunjuk atau pointer terhadap suatu lokasi memori
Register 16 bit
Register : IP (index pointer), SP (stack pointer), SI (source index), DI (destination index), BP (base pointer)
  IP  menunjukkan alamat di memori tempat dari instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi (CS:IP)
  SP  digunakan untuk menangani data dalam memori stack (SS:SP)
  SI  digunakan untuk menangani data sumber secara tidak langsung untuk digunakan dengan instruksi string.
  DI  menangani data tujuan
  BP  menangani array data dalam memori stack

## Slide 9: Register flag
Register flag adalah register 16-bit khusus dengan posisi bit sendiri dibuat untuk menunjukan status CPU atau hasil operasi aritmetik.

## Slide 10: Statement
  Program berisi satu statement setiap baris program
  Setiap statement berisi sebuah instruksi atau sebuah assembler directive
  Instruksi diterjemahkan menjadi bahasa mesin oleh Assembler
  Statement terdiri dari paling banyak empat buah field
NAME OPERATION OPERAND COMMENT
  Setiap field harus dipisahkan sedikitnya satu spasi (blank character) atau tab character.
  Setiap field tidak harus sejajar dalam satu kolom tetapi harus sesuai urutan di atas
Contoh 1: Start: MOV CX,5 ; Inisialisasi counter
Contoh 2: ORG 100h

## Slide 11: Name Field (label)
  Name field bisa berarti nama (label) instruksi, nama procedure, atau nama variabel. NAME akan diterjemahkan oleh assembler sebagai alamat memori. NAME dapat berupa karakter yang panjangnya 1 s/d 30 dan dapat terdiri dari gabungan huruf, angka dan karakter khusus (special character) ? . @ _ $ %
  Tidak boleh ada blank character (spasi) di antara karakter tersebut di dalam NAME
  Tidak boleh didahului oleh angka
  Dapat dituliskan dalam huruf kapital atau huruf kecil
  Dalam penulisan NAME harus diakhiri dengan tanda titik dua (:)

## Slide 12: Operation Field
  Dalam suatu instruksi, operation field berisi simbol kode operasi (mnemonic). Mnemonic diterjemahkan oleh assembler menjadi kode operasi bahasa mesin (machine language opcode). Simbol kode operasi (mnemonic) sering menyatakan/ menggambarkan fungsi operasi, misalnya: MOV, ADD, SUB
  Pada assembler directive, operation field berisi sebuah pseudo-operation code (pseudo-op).
  Pseudo-op tidak diterjemahkan oleh assembler menjadi kode mesin (machine code)

## Slide 13: Comment Field
  Comment field (komentar) pada statement digunakan oleh programmer untuk menyatakan suatu komentar tentang apa yang dikerjakan oleh statement tersebut.
  Comment harus diawali dengan tanda titik koma (;)
  Comment bersifat optional. Tetapi karena bahasa assembly sifatnya low-level maka hampir tidak mungkin untuk mengerti arti program bahasa assembly tanpa adanya komentar. Dalam pemrograman praktis hampir setiap baris diberikan komentar. Hal ini juga bertujuan untuk dapat dimengerti oleh orang lain selain programmer itu sendiri.
Contoh :
MOV CX, 0 ; move 0 to CX

## Slide 14: Data
Data Biner. Penulisan data biner harus diakhiri dengan huruf B
Contoh: 01101011B
Data Hexadecimal. Penulisan data hexadecimal harus diakhiri dengan huruf H. Dan bila rangkaian data hexadecimal tersebut diawali dengan karakter A,B,C,D,E,F maka harus disisipkan angka 0 di depannya.
Contoh: 43AFH 0B45H

## Slide 15: Data
Data Decimal. Penulisan data decimal dapat diakhiri dengan huruf D atau tidak diberi tanda sama sekali.
Contoh: 68D 68
Data Character. Penulisan data character (string) harus diapit oleh tanda petik ganda atau tanda petik tunggal.
Contoh: “TEKNIK” atau dapat juga: ‘TEKNIK’

## Slide 16: Variabel
Variabel Byte. Assembler directive yang menetapkan suatu variable byte mengikuti format berikut:
Nama DB nilai_awal
Variabel Word. Assembler directive yang menetapkan suatu variable word mengikuti format berikut:
Nama DW Nilai_awal
Array. Sebuah kumpulan byte memori atau word yang berada dalam suatu urutan. Misalnya, untuk menentukan array yang bernama ARRAY_DATA, yang diumlai dengan nilai 10h, 20h dan 30h, kita dapat menuliskannya:
ARRAY_DATA DB 10h,20h,30h

## Slide 17: Konstanta
Menetapkan nama sebuah konstanta, kita dapat menggunakan pseudo-op EQU. Sintaksnya sebagai berikut:
Name EQU Konstanta
Contoh statement:
LF EQU 0Ah

## Slide 18: Instruksi Mov
Transfer data antara register, antara register dengan lokasi memori atau mentransfer secara langsung suatu bilangan ke register atau lokasi memori. Sintaksnya sbb:
MOV tujuan,sumber
Contoh 1: MOV AX,WORD1
Source Operand | Destination Operand |  |  | 
 | General register | Segment register | Memory location | Constant
General register | Ya | Ya | Ya | Tidak
Segment register | Ya | Tidak | Ya | Tidak
Memory location | Ya | Ya | Tidak | Tidak
Constant | Ya | Tidak | Ya | Tidak

## Slide 19: Instruksi XCHG
Mempertukarkan isi dua register, atau antara register dan lokasi memori. Sintaksnya sbb:
XCHG tujuan,sumber
Source Operand | Destination Operand | 
 | General register | Memory location
General register | Ya | Ya
Memory location | Ya | Tidak

## Slide 20: Instruksi Add, Sub
Instruksi ADD dan SUB digunakan untuk menjumlahkan dan mengurangkan isi dua buah register dan suatu lokasi memori, atau menjumlahkan dan mengurangkan suatu bilangan ke/dari register atau lokasi memori. Sintaksnya sbb:
ADD tujuan,sumber
SUB tujuan,sumber
Source Operand | Destination Operand | 
 | General register | Memory location
General register | Ya | Ya
Memory location | Ya | Tidak
Constant | Ya | Ya

## Slide 21: Instruksi Inc, Dec
Instruksi INC (increment) digunakan untuk menambahkan 1 ke register atau lokasi memori, sedangkan DEC (decrement) digunakan untuk mengurangi 1 isi register atau lokasi memori. Sintaksnya sbb:
INC tujuan
DEC tujuan

## Slide 22: Instruksi Neg
Instruksi NEG digunakan untuk membalik isi target yang dituju (dapat berupa register atau lokasi memori). NEG sebenarnya melakukan fungsi komplemen-2. Sintaksnya sbb:
NEG tujuan

## Slide 23: Translasi Bahasa Tingkat Tinggi ke Bahasa Assembly
Statement Translasi
B = A MOV AX,A
MOV B,AX
A = 5 - A MOV AX,5
SUB AX,A
MOV A,AX
A = B – 2 x A MOV AX,B SUB AX,A
SUB AX,A
MOV A,AX

## Slide 24: INSTRUKSI INPUT DAN OUTPUT
INT 21h dapat digunakan untuk meminta sejumlah fungsi DOS;
Nomor Fungsi Rutin
  1 single-key input
  2 single-character output
  9 character string output

## Slide 25: INSTRUKSI INPUT DAN OUTPUT
Fungsi 1:
Single-key input
Input: AH = 1
Output: AL = Kode ASCII jika tombol karakter ditekan
= 0 jika tombol non-karakter yang ditekan
Fungsi 2:
Display a character or execute a control function
Input: AH = 2
  DL = Kode ASCII dari karakter tampilan atau
  karakter kontrol
Output: AL = Kode ASCII dari karakter tampilan atau
  karakter kontrol