## Slide 1: KARNAUGH MAP Penyederhanaan Fungsi Boolean

## Slide 2
Penyederhaan fungsi Boolean adalah cara untuk mengurangi jumlah literal tanpa mengubah nilai

## Slide 3: Cara menyederhanakan fungsi Boolean
Hukum Aljabar Boolean
Karnaugh Map
Quine McKlusky

## Slide 4: 1. Hukum aljabar boolean

## Slide 5: 1. Penyederhanaan Secara Aljabar

## Slide 6: 2. Karnaugh Map
Prinsip dan Cara membuat Karnaugh Map

## Slide 7: Pengenalan Peta Karnaugh
Dengan cara memetakan tabel kebenaran dalam kotak-kotak segi empat yang jumlahnya tergantung dari jumlah peubah (variabel) masukan
Penyederhanaan untuk setiap “1” yang bertetanggaan 2,4,8,16… menjadi suku minterm yang sederhana

## Slide 8: Jenis-jenis Peta Karnaugh

## Slide 10: Langkah-langkah dalam menggunakan K-map
Konversikan persamaan Boolean yang diketahui ke dalam bentuk persamaan SOP-nya (Sum of Product). Gunakan Tabel Kebenaran sebagai alat bantu.
Gambarlah K-map, dengan jumlah sel = 2 ^ jumlah variabel input.
Isi sel K-map sesuai dengan minterm pada Tabel Kebenaran.
Cover minterm-minterm bernilai 1 yang berdekatan, dengan aturan :
  hanya minterm berdekatan secara vertikal atau horizontal yang boleh di-cover.
  Jumlah minterm berdekatan yang boleh di-cover adalah : 2. 4, 8, 16, 32
Buat persamaan SOP baru sesuai dengan hasil peng-cover-an minterm.

## Slide 11
C | B | A | Q
0 | 0 | 0 | m0
0 | 0 | 1 | m1
0 | 1 | 0 | m2
0 | 1 | 1 | m3
1 | 0 | 0 | m4
1 | 0 | 1 | m5
1 | 1 | 0 | m6
1 | 1 | 1 | m7

## Slide 14: Peta Karnaugh 3 Peubah
Contoh :
C | B | A | Q
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 35: Tugas
Minimisasi fungsi Boolean f(x, y, z) = x’z + x’y + xy’z + yz dengan menggunakan peta karnaugh dan hukum aljabar
Ubahlah peta karnaugh berikut menjadi bentuk fungsi Boolean
Sederhanakan peta karnaugh berikut:
1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0