## Slide 1: Teknik Multipleksing Optik
Sistem Komunikasi Serat Optik

## Slide 2: Pendahuluan
Teknik multipleksing digunakan untuk meningkatkan kapasitas data informasi yang akan dikirim & efisiensi jumlah saluran FO.
Teknik ini memberikan tingkat kualitas data informasi yang terkirim.
Ada beberapa teknik multipleksing, diantaranya”
a. WDM (Wavelength Division Multiplexing)
b. OTDM (Optical Time Division Multiplexing)
d. OFDM (Optical Frequency Division Multiplexing)

## Slide 3: Wavelength Division Multiplexing
Teknologi transport untuk menyalurkan berbagai jenis trafik (data, suara, dan video) menggunakan panjang gelombang berbeda-beda dalam suatu fiber tunggal secara bersamaan.
Implementasi WDM dapat diterapkan baik pada jaringan long haul (jarak jauh) maupun untuk aplikasi short haul (jarak dekat).
WDM dibagi 2 katagori:
1. DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing)
2. CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing)

## Slide 4: 1. DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing)
Teknik transmisi yang memanfaatkan cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda yang ditransmisikan melalui sebuah serat optik.
Teknologi DWDM merupakan “teknologi jaringan transport yang memiliki kemampuan untuk membawa sejumlah panjang gelombang (4, 8, 16, 32, dan seterusnya) dalam satu fiber tunggal”.

## Slide 5: Alasan pemilihan DWDM ?
Menurunkan biaya instalasi awal
Mampu memenuhi demand yang berkembang
Mampu mengakomodasikan layanan baru (memungkinkan proses rekonfigurasi dan transparency)

## Slide 6: Keunggulan DWDM ?
Cocok diimplementasikan pada jaringan telekomunikasi jarak jauh (long haul) baik untuk sistem point-to-point maupun ring topology.
Lebih fleksibel dalam mengantisipasi perubahan trafik informasi yang tidak terprediksi.
Transparan terhadap berbagai bit rate dan protokol jaringan
Cocok diterapkan pada daerah dengan kebutuhan bandwidth sangat cepat.

## Slide 7: Aplikasi Sistem DWDM

## Slide 8: Sekat Kanal (Channel Spacing) DWDM
Standart channel spacing ITU adalah 50 GHz sampai 100 GHz

## Slide 9: Penguat DWDM ?
Tipe “Penguat EDFA” merupakan penguat optik yang digunakan pada teknik WDM.
Tujuan:
Mengantisipasi terjadinya “atenuasi” dan “dispersi” pada sinyal
informasi yang dapat melemahkan sinyal.

## Slide 10: 2. CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing)
Konsep penerapan teknologi CDWM merupakan antisipasi teknologi dari DWDM yang memerlukan biaya investasi dan biaya operasi besar (terutama area metro)

## Slide 11: Prinsip Kerja CWDM ?
Prinsip kerja CDWM sama dengan DWDM yaitu “mentransmisikan kombinasi sejumlah panjang gelombang yang berbeda dalam satu fiber optik”

## Slide 12: Sekat Kanal (Channel Spacing) CWDM ?
Semakin sempit jarak antar kanal, maka akan semakin besar jumlah panjang gelombang yang dapat ditampung.
Jarak antar kanal untuk DWDM adalah: 0,2 nm s/d 1,2 nm
Jarak antar kanal untuk CWDM fixed 20 nm.

## Slide 13: Kekhasan/ciri CWDM ?
Laser transmisi pada DWDM memiliki toleransi panjang gelombang antara 0,1 nm.
Pada DWDM memiliki toleransi panjang gelombang 2 nm-3 nm (sehingga tidak memerlukan pendingin & konsumsi daya sangat kecil)

## Slide 14: Perbandingan DWDM Vs CWDM

## Slide 15: Bersambung……….