## Slide 1: SISTEM MIKROPROSESOR
ANTARMUKA KEYPAD 4X4

## Slide 2: ANTARMUKA KEYPAD 4X4
KONFIGURASI KEYPAD 4X4
PENDETEKSIAN PENEKANAN TOMBOL
CONTOH PENERAPAN DAN PEMROGRAMAN KEYPAD 4X4

## Slide 3: KONFIGURASI KEYPAD 4X4

## Slide 4: KONFIGURASI KEYPAD 4X4
Keypad 4x4 biasa juga disebut keypad heksadesimal karena terdapat 16 tombol yang dapat mewakili semua karakter heksadesimal dari 0-9 dan A-F.
Untuk keperluan tersebut maka kita tinggal mengganti fungsi tombol ‘*’ dan ‘#’ menjadi karakter/huruf ‘E’ dan ‘F’

## Slide 5: PENDETEKSIAN PENEKANAN TOMBOL
Scanning dilakukan untuk mendeteksi penekanan tombol yang terdapat pada keypad 4x4.
Scanning dapat dilakukan secara baris atau kolom.

## Slide 6: PENDETEKSIAN PENEKANAN TOMBOL
SCANNING KOLOM
Langkah pertama:
Set kondisi PORTC = 01111111
Kemudian baca kondisi PORTC
  Jika PC3 menjadi = 0 berarti tombol 1 tertekan
  Jika PC2 menjadi = 0 berarti tombol 4 tertekan
  Jika PC1 menjadi = 0 berarti tombol 7 tertekan
  Jika PC0 menjadi = 0 berarti tombol * tertekan
  Jika PC3,PC2,PC1,PC0 tetap = 1 berarti tidak ada tombol yang tertekan.

## Slide 7: PENDETEKSIAN PENEKANAN TOMBOL
SCANNING KOLOM
Langkah kedua:
Set kondisi PORTC = 10111111
Kemudian baca kondisi PORTC
  Jika PC3 menjadi = 0 berarti tombol 2 tertekan
  Jika PC2 menjadi = 0 berarti tombol 5 tertekan
  Jika PC1 menjadi = 0 berarti tombol 8 tertekan
  Jika PC0 menjadi = 0 berarti tombol 0 tertekan
  Jika PC3,PC2,PC1,PC0 tetap = 1 berarti tidak ada tombol yang tertekan.

## Slide 8: PENDETEKSIAN PENEKANAN TOMBOL
SCANNING KOLOM
Langkah ketiga:
Set kondisi PORTC = 11011111
Kemudian baca kondisi PORTC
  Jika PC3 menjadi = 0 berarti tombol 3 tertekan
  Jika PC2 menjadi = 0 berarti tombol 6 tertekan
  Jika PC1 menjadi = 0 berarti tombol 9 tertekan
  Jika PC0 menjadi = 0 berarti tombol # tertekan
  Jika PC3,PC2,PC1,PC0 tetap = 1 berarti tidak ada tombol yang tertekan.

## Slide 9: PENDETEKSIAN PENEKANAN TOMBOL
SCANNING KOLOM
Langkah ke empat:
Set kondisi PORTC = 11101111
Kemudian baca kondisi PORTC
  Jika PC3 menjadi = 0 berarti tombol A tertekan
  Jika PC2 menjadi = 0 berarti tombol B tertekan
  Jika PC1 menjadi = 0 berarti tombol C tertekan
  Jika PC0 menjadi = 0 berarti tombol D tertekan
  Jika PC3,PC2,PC1,PC0 tetap = 1 berarti tidak ada tombol yang tertekan.